## Slide 1: ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (электронное учебное пособие)
Автор: Первитская И.В
учитель обслуживающего
труда Макушинской СОШ

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
История создания швейной машины
Виды швейных машин.
Правила безопасности.
Устройство швейной машины.
Приводы швейной машины.
Схема образования машинного стежка
Намотка нитки на шпульку
Заправка верхней и нижней нитки.
Устройство и установка швейной иглы.
Регуляторы швейной машины
Уход за швейной машиной.
Приспособления к швейной машине.
Современное швейное производство.

## Slide 3: Швейные машины
Швейные машины служат для стачивания деталей из ткани при пошиве различных изделий.
Применение швейных машин позволяет ускорить и облегчить труд, повысить качество работы.
Швейная машина выполняет работу в 50 раз быстрее, чем это можно сделать в ручную.

## Slide 4
Швейные машины подразделяют на классы:
2М ПМЗ
2М – класс;
ПМЗ – завод изготовитель
ПМЗ- Подольский механический завод;
ОЗЛМ – Оршанский завод «Легмаш».

## Slide 5: История создания швейной машины
Леонардо да Винчи
предложил первый проект
швейной машины в конце
15 века.

## Slide 6
1755 г Карл Вейзенталь изобрел швейную машину, в которой использовалась игла с ушком посередине.
1808 г Д. Пири изобрел машину, в основе работы которой лежал принцип получения однониточного цепного стежка.
1834 г Уолтер Хант изобрел иглу с ушком
на заостренном конце и челночное устройство.
1844-1845 г Элиот Хоу создал стабильно работающую швейную машину

## Slide 7
1850-1851 Ален Вильсон и Исаак Зингер
создали современную швейную машину

## Slide 8
1900 г в России И.Зингер основал завод в
г. Подольске, который после 1917 г был переименован в Подольский механический
завод ( ПМЗ)

## Slide 9: Вопросы для закрепления
Кто предложил первый проект швейной машины?
Кто и в каком году изобрел двухниточную швейную машину?
В каком году и где был основан в России первый завод по сборке швейных машин?
Каково различие по внешнему виду первых машин и современных?

## Slide 10: Виды швейных машин
Швейные машины
Универсальные
бытовые
Специализи-
рованные
швейные машины

## Slide 11: Универсальные бытовые
Предназначены для выполнения стачивающих и отделочных строчек, петель, вышивки тканей различных структур.
2М ПМЗ,
«Чайка 143»
«NEW HOME»
«JANOME»

## Slide 12: Универсальные бытовые
2М ПМЗ
«Чайка 143»
«NEW HOME»
«JANOME»

## Slide 13: Специализированные швейные машины
Выполняют одну или несколько технологических операций одновременно:
Стачивание деталей
Обрезку края и обметывание срезов
Втачивание рукавов в пройму с посадкой верхнего слоя материала
Обметывание петель
Пришивание пуговиц
97-А класса ОЗЛМ,
85 класса ПМЗ, 51 класс ПМЗ, «Merry Lock»

## Slide 14: Специализированные
«Merry Lock»
51 класс ПМЗ
97-А класса ОЗЛМ

## Slide 15: Вопросы для закрепления
Какие универсальные машины вы знаете?
Почему швейные машины называют универсальными?
Какие операции могут выполнить специализированные швейные машины?
Для чего применяют краеобметочные швейные машины?

## Slide 16: Правила безопасности
Перед работой:
Уберите волосы, проверьте, не остались ли в изделии иглы или булавки стул поставьте напротив иглы.

## Slide 17: До начала работы:
Уберите волосы под головной убор
Проверить состояние электрического шнура и вилки (отсутствие оголенных мест)
Проверить состояние машины
Проверить заземление машины
Убрать посторонние предметы.
Проверить, не осталось ли в изделиях булавки.
Опробуйте машину на холостом ходу

## Slide 18
При шитье:
- не кладите на машину посторонние предметы;
- следите за правильным положением рук и ног;
не наклоняйтесь низко к движущимся частям машины

## Slide 19
При шитье:
не держите руки близко к игле,
не касайтесь ремня

## Slide 20: Во время работы:
Не отвлекайтесь и не отвлекайте других разговорами
Не наклоняйтесь близко к головке машины
Не держите пальцы рук на уровне лапки ( иначе они попадут под иголку)
Не допускайте, чтобы во время работы на её платформе оказывались металлические предметы
Не допускайте передавать через обучающихся, работающих на швейных машинах, какие-либо предметы

## Slide 22: Во время работы (продолжение)
Не допускать работу на машине при ощущении электротока на её корпусе.
Не устраняйте неисправности без учителя
Отключите шнур машины
Уберите рабочее место
Протрите швейную машину мягкой фланелью
Сдайте швейную машину дежурному

## Slide 23: Швейная мастерская

## Slide 24: Вопросы для закрепления
Что необходимо выполнить перед началом работы на швейной машине?
Какие правила надо соблюдать при работе на швейной машине?
Что необходимо выполнить по окончании работы на швейной машине?
Какие меры предосторожности надо соблюдать чтобы не поранить руки иглой?
Как поступить, если почувствуешь действие тока при прикосновении к корпусу машины?

## Slide 25: Основные части швейной машины

## Slide 26
Платформа.
На платформе имеются:
Задвижная пластинка;
Игольная пластинка.
Под платформой расположено:
Челночное устройство;
Зубцы двигателя ткани.
На рукаве расположены:
- Маховое колесо;
- Моталка;
Регулятор натяжения верхней нити
Ручки регулирования длины стежка;
Стержень для катушки;
Нитенаправители;
Под рукавом крепятся:
Прижимная лапка;
Игла.

## Slide 27: Основные механизмы швейной машины 2 М ПМЗ

## Slide 28
Схема швейной машины
Ручной привод
Механизм главного вала
Механизм нитепритягивателя
Механизм лапки
Механизм иглы
Платформа
7.Механизм зубчатой рейки
(двигателя ткани).
Челночный механизм

## Slide 29: Назовите основные механизмы швейной машины

## Slide 30
1.Ручной привод
2.Механизм главного вала
3.Механизм нитепритягивателя
4.Механизм лапки.
5.Механизм иглы.
6.Платформа.
7.Механизм зубчатой рейки
(двигателя ткани).
8. Челночный механизм.

## Slide 31: Вопросы для закрепления
Для чего служит механизм нитепритягивателя?
Какую роль выполняет челночный механизм?
Назовите основные рабочие механизмы швейной машины?

## Slide 32: Виды приводов для швейной машины
ПРИВОД – это устройство, с помощью которого машина приводится в движение
Швейные машины бывают:
- с ручным;
- ножным;
- электрическими ПРИВОДАМИ.

## Slide 33: С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

## Slide 34: С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ

## Slide 35: С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

## Slide 36: Виды приводов для швейной машины
Ручной привод
Электрический
привод
Ножной привод

## Slide 37: Вопросы для закрепления
1. Как различаются швейные машины в зависимости от привода?
2. В каком направлении вращается маховое колесо в разных видах машин?
3. С помощью каких деталей передается движение от рукоятки к маховому колесу в машине с ножным приводом?
4. На какой машине, с каким приводом добнее работать и почему?

## Slide 38: ПРЯМАЯ СТРОЧКА

## Slide 39: ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ
ПЕТЛИ

## Slide 40: ТЕРМИНЫ
СТЕЖОК – это повторяющийся элемент ниточной строчки между проколами иглы.
СТРОЧКА – это последовательно повторяющийся ряд стежков.
ШОВ – это соединение строчкой двух или нескольких слоев материала.
Ширина шва – это расстояние от строчки до среза детали

## Slide 41: Схема образования стежка

## Slide 42: СТРОЧКА СТАЧИВАНИЯ
образуется переплетением в ткани верхней (игольной) и нижней (челночной) ниток.
В её выполнении участвуют механизмы машины:
Игла
Лапка
Двигатель ткани
Челнок
Нитепритягиватель

## Slide 43: Машинная строчка
Правильная строчка
Петляние сверху (верхняя нитка перетягивает нижнюю)
Петляние снизу (нижняя нитка перетягивает верхнюю)

## Slide 44: Вопросы для закрепления
Как называется место соединения двух или нескольких деталей?
Как называется расстояние от строчки до среза деталей?
Какими нитками выполняют все внутренние машинные швы?
Что обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к машинным работам?
Что нужно делать с временными строчками после выполнения машинной работы?

## Slide 45
Намотка нитки
на шпульку:
- Поставить машину на свободный ход.
- Надеть катушку на катушечный стержень.
- Намотать на катушку несколько витков нитки
- Надеть шпульку на шпиндель моталки.
- Передвинуть моталку до упора.
- Привести в движение маховое колесо и нитка начнет наматываться на шпульку

## Slide 46: Вопросы для закрепления
Что нужно сделать до начала работы на швейной машине?
Как будете наматывать нитки на шпульку?
Для чего необходимо переключать машину на холостой ход?
Объясните, как это сделать.

## Slide 47: Заправка верхней нитки

## Slide 48: Последовательность заправки
1. Поставьте машину на рабочий ход и поднимите иглу в верхнее положение
2. Поставьте катушку с нитками на катушечный стержень и пропустите нитку через прорезь нитенаправителя.
3.Заведите нитку между шайбами регулятора натяжения верхней нитки, протянув ее за оба конца вверх, а затем в петлю компенсационной пружины.
4. Вденьте нитку в ушко рычага нитепритягивателя и заведите ее за крючок нитенаправителя на фронтовой доске за крючок нитенаправителя на иглодержателе
5. Вставьте нитку в ушко иглы со стороны нитенаправителя, оставив свободный конец нитки длиной 10-15 см.

## Slide 49: Заправка нижней нитки
Устройство
челночного механизма

## Slide 51: Последовательность заправки
1.Вставте шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок.
2. Заправьте нитку под пружинку натяжения нитки шпульного колпачка, оставив конец длиной 10-15 см.
3. Вставьте шпульный колпачок в челночное устройство. Палец шпульного колпачка должен войти в прорезь челночного устройства. Если при этом послышится щелчок, то, значит, колпачок со шпулькой установлен правильно.
4. Закройте задвижную пластинку и выведите нижнюю нитку наверх через отверстие игольной пластинки
5. Концы обеих ниток заведите назад, под лапку

## Slide 52: Вопросы для закрепления
1.Что представляет собой рабочее место для выполнения машинных работ?
2. С чего следует начать подготовку машины к работе?
3. Как установить нипепритягиватель и игловодитель?
4. Как нужно вынимать шпульку?
5. Объясните, как будете заправлять нитку.
6. Сколько ниток должно оказаться под лапкой?
7. Расскажите последовательность заправки верхней нитки.
8.Расскажите последовательность заправки нижней нити.
9. Для чего необходимо выполнять пробные строчки?

## Slide 53: Регуляторы швейной машины
Регулятор натяжения верхней нити
Регулятор натяжения нижней нити
Регулятор длины стежка

## Slide 54: Регулятор верхней нити

## Slide 56: Регулятор нижней нити

## Slide 57: Регулятор длины стежка

## Slide 58: Регулятор длины стежка
Длина стежка машинной строчки зависит от места расположения положения рычага регулятора на шкале.
Обратный ход машины используют при выполнении машинной закрепки

## Slide 59: Вопросы для закрепления
Где расположен регулятор натяжения верхней нитки?
Где расположен регулятор натяжения нижней нитки?
Где расположен регулятор длины стежка на швейной машине?
Для чего применяют обратный ход швейной машины?

## Slide 60: Устройство и установка швейной иглы

## Slide 61: Подбор номеров машинной иглы и швейных ниток в зависимости от вида ткани
Вид материала | Номер иглы | Номер ниток | 
 |  | хлопчатобумажных | шелковых
Тонкий шелк, батист | 70 | 80 | 75
Ситец, сатин, шелк, бельевые ткани | 80- 90 | 60- 80 | 65
Тяжелая хлопчатобумажная ткань, бязь, фланель, тонкая шерстяная ткань, тяжелый толстый шелк, простынное полотно | 90- 100 | 50- 60 | 65
Шерстяная костюмная ткань, тик | 100 | 40 | 65
Толстая шерстяная ткань, сукно | ПО- 120 | 30 | 33

## Slide 62: Вопросы для закрепления
Какие части имеет швейная игла?
Почему конец иглы должен быть острым?
Для чего необходимо ушко иглы?
Как подбирают иглу и нитки для выполнения машинных работ?
Для чего служит винт на иглодержателе?

## Slide 63: Уход за швейной машиной
Уход за швейной машиной заключается в своевременной её чистке, смазке и наладке
Чистка и смазка сохраняют детали от поломки и быстрого износа, способствуют устранению ряда неполадок.
Машину сначала чистят от обрывок ниток и пыли

## Slide 64
Смазывают 2 - 3 каплями из специальной масленки чистым, прозрачным машинным маслом
( смотри схему смазки швейной машины)

## Slide 65: Вопросы для закрепления
В чем заключается уход за швейной машиной?
Каким маслом смазывают детали швейной машины?
Почему к швейной машине надо относится бережно?
Для чего по окончании работы необходимо подложить под лапку ткань и опустить лапку?

## Slide 66: Приспособления
Ограничи-
тельная линейка

## Slide 67: ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТРОЧЕК

## Slide 68
Лапка –запошиватель

## Slide 69
Лапка - рубильник

## Slide 70
Лапка для
пришивания
молнии

## Slide 71
Лапка для выполнения сборок
(сборочник)

## Slide 72
Лапка для настрачивания
тесьмы

## Slide 73: ЛАПКА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ

## Slide 74: Вопросы для закрепления
Для чего применяют приспособления для швейных машин?
Для чего применяют направляющие линейки?
Для чего применяют лапку-запошиватель?
Для какого шва применяют лапку-рубильник?

## Slide 75: Современное швейное производство
Складирование тканей
Контроль с помощью разбраковочных машин

## Slide 76
Настилание тканей с помощью настилочных машин
Рассекание настила на части с помощью электрораскройных машин.
Окончательное вырезание деталей на ленточных раскройных машинах

## Slide 77: Транспортировка готовых изделий
Шитье одежды: обработка деталей, узлов и их соединение в целое изделие
Зона влажно-тепловой обработки швейных изделий на гладильных прессах

## Slide 78
Окончательная отделка готовых изделий в паровоздушных камерах

## Slide 79
Хранение готовой продукции

## Slide 80: Рабочие профессии
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (швея)
ПОРТНОЙ
ЗАКРОЙЩИК
КОНТРОЛЕР ТКАНИ
Рабочие этих специальностей должны знать:
- устройство и назначение швейных машин,
- выполнять правила безопасного труда,
- владеть приемами современной технологической обработки деталей и швейных узлов,
- знать последовательность изготовления швейных изделий.

## Slide 81: Вопросы для закрепления
Какие предприятия выполняют массовый пошив ткани?
Какие предприятия занимаются индивидуальным производством одежды?
Чем отличается массовый пошив от индивидуального?
Какие виды работ выполняют в цехах?
Какие виды швейных машин используются на швейном производстве?

## Slide 82: Вопросы для закрепления Рабочие профессии
Люди каких профессий трудятся на швейном производстве?
Назовите профессии швейного производства.
Что должны знать рабочие швейных специальностей?