## Slide 1: Тема урока: «Расчет и построение чертежа фартука»
Цели:
1) Способствовать формированию и развитию навыков по построению и оформлению чертежей швейных изделий;
2) Ознакомить учащихся с приемами расчета конструкции, правилами и последовательностью выполнения чертежа фартука;
3) Способствовать развитию пространственного мышления и воображения у детей.

## Slide 2: Построение фартука
Какие мерки нужны для построения чертежа фартука?
Могут ли мерки быть для всех одинаковыми?
Почему?
Почему мерки Ст, Сб записываются в половинном размере?
Какие инструменты нужны для построения чертежа?

## Slide 3: Построение фартука
1. Строим  ()В

## Slide 4: Построение фартука (длина нагрудника)‏
2. ВТ = Дн = 18 см

## Slide 5: Построение фартука (ширина нижней части)‏
3. ТТ1 = Сб : 2 + 6 =
= 34 : 2 + 10 = 27 см

## Slide 6: Построение фартука (длина нижней части)‏
4. ТН = Днч = 36 см

## Slide 7: Построение фартука (построение нижней части)

## Slide 8: Построение фартука (верх нагрудника)‏
5. ВВ1 = 7 см ;

## Slide 9: Построение фартука (нижней части нагрудника)‏
6. ТТ2 = 9 см ;

## Slide 10: Построение фартука (боковой срез нагрудника)‏
7. () В1 и Т2 –
соединить прямой
линией

## Slide 11: Построение фартука (положение кармана)‏
8. ТК = 7 см ;

## Slide 12: Построение фартука (положение точки начала кармана)‏
9. КК1 = 7 см ;

## Slide 13: Построение фартука (построение кармана)‏
10. От () К1 по 14 см;
11. Соединить в .

## Slide 14: Построение пояса (самостоятельно)‏
Строим  () П;
ПП1 = 5 см ;
ПП2 = Ст + 25 =
Соединить в

## Slide 15: Построение бретели (самостоятельно)‏
Строим  () Б;
ББ1 = 5 см;
ББ2 = 50 см;
Соединить в

## Slide 16: Вопросы для закрепления
Назовите и покажите детали фартука, которые имеют прямоугольную форму?
Какой отрезок обозначает середину фартука, боковую линию фартука?
От какой мерки зависит ширина нижней части?
Объясните, почему при расчете пояса к мерке Ст дается большая прибавка (25 см).
Назовите парные детали фартука.

## Slide 17
Презентацию выполнила учитель технологии МОУ «Уральская СОШ» Уварова Таслима Исхаковна.
Литература:
Учебник В.Д.Симоненко 5 класс