## Slide 1: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРОВОДА

## Slide 2: РАЗНОВИДНОСТЬ ПРОВОДОВ
Разновидности проводов:
1)одножильные;
2)многожильные.
Электрические провода бывают без изоляции (голые) и с изоляционным покрытием.
Участок провода, по которому проходит электрический ток называется токоведущей жилой.
Их делают из меди и алюминия- металлов, обладающих хорошей электропроводностью

## Slide 3: Правила электротехнических работ:
При выполнении электротехнических работ для изоляции мест соединения проводов дуг с другом и их оголенных участков используют изоляционную ленту и изолирующие трубку- кембрики.
Марки проводов имеют буквенно-цифровое обозначение, указывающее на основное назначение провода:
1)Ш- шнур
2)П- провод
3)Б- бытовой
4)Р- резиновая изоляция
5)В- изоляция полихлорвиниловая
6)Г- гибкий
7)Д- двойная изоляция
8)О- изолированные жилы заключены в общую оплетку

## Slide 4: Назначение проводов:
1)Установочные провода- используют для выполнения электропроводок.
2)Монтажные провода – применяют для внутреннего монтажа электрических приборов и аппаратов.
3)Обмоточные провода – применяются для изготовления компактных обмоток электрических машин, электроприборов , аппаратов.

## Slide 5: Виды соединения проводов
Разъемные соединения выполняются с помощью
болтов и винтов в специальных ответвительных
коробках.
Неразъемные соединения – это сращивание,
ответвление и пайка.
Сращивание – соединение между собой двух
или более проводов с последующей их изоляцией.
Ответвление – это присоединение путем
сращивания дополнительных проводов к главной электрической линии без нарушения ее целостности.

## Slide 6: Пайка
Паяние, или, выражаясь
профессиональным
языком, пайка, - это процесс
соединения деталей или частей
расплавленным металлом - припоем.
В качестве припоя используют сплав
свинца с оловом. Температура
плавления такого припоя около 2000С.
Пайку выполняют при помощи
электрического паяльника.

## Slide 7: Техника безопасности
1)На рабочем столе должны находится
только те материалы, детали и
инструменты, которые используются в
работе.
2)Срезать изоляцию с провода следует
на подкладной доске, перемещая
монтажный нож от себя, что бы
избежать порезов.
3)Работать нужно с исправным
инструментом.
4)Использовать электро-монтажные
инструменты только по назначению.
5)С инструментом и материалом
обращаться бережно, не ранять их.
6)Работы с паяльником выполнять
только под руководство с учителем.
7)При работе с паяльником во время
перерывов кладите его на подставку.
8)Нагретые детали при пайке
придерживайте на подкладной доске с
помощью пинцета или щипцов.
9)По окончании работы весь электо-
инструмент нужно сложить в укладку.
10)По окончании работы вымыть руки
с мылом.