## Slide 1: Тема: Индивидуальные средства защиты и порядок пользования ими.
Учебные вопросы
1. Назначение и классификация средств защиты
2. Назначение, состав комплекта и подготовка к пользованию общевойскового фильтрующего противогаза и респиратора. Порядок выполнения нормативов по ОМП № 1, 6
3. Назначение, состав комплекта и подготовка к пользованию общевойскового защитного комплекта.

## Slide 2: Назначение и классификация средств защиты.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для сохранения боеспособности личного состава и обеспечения выполнения боевой задачи в условиях применения противником оружия массового поражения (ОМП), а также в условиях воздействия поражающих сред, возникающих при эксплуатации и повреждениях вооружения и военной техники.
на средства индивидуальной защиты органов дыхания
средства индивидуальной защиты глаз
средства индивидуальной защиты кожи
Средства индивидуальной защиты подразделяют
По принципу защитного действия
Фильтрующие
Изолирующие
По назначению
Общевойсковые
Специальные

## Slide 3: Назначение, состав комплекта общевойскового фильтрующего противогаза
<footer>
<date/time>
Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от 0В, РП, БА.
В комплект противогаза входят сумка и не запотевающие пленки, а также, в зависимости от типа противогаза, могут входить мембраны переговорного устройства, трикотажный гидрофобный чехол, накладные утеплительные манжеты, водонепроницаемый мешок, крышка фляги с клапаном и бирка.
Принцип действия противогазов основан на изоляции органов дыхания от окружающей среды и очистке вдыхаемого воздуха от токсичных аэрозолей и паров в фильтрующе-поглощающей системе
Рис. 1. Подбор масок противогазов Рис. 2. Подбор масок противогазов
по величине горизонтального по величине вертикального
обхвата головы. обхвата головы.

## Slide 4: Рис 6. Противогаз ПМК-2: / — маска МБ-1-80; 2 — фильтрующе-поглощающая коробка ЕО.1.15.01 в чехле; 3 —сумка; 4— бирка; 5 — водонепроницаемый мешок; в — незапотевающие пленки; 7 — накладные утеплительные манжеты; S — крышка фляги о клапаном; 9 — переходники; 10 — решетка; // — заглушка; 12 — вкладыш

## Slide 5: Назначение, состав общевойскового защитного комплекта. Общевойсковой защитный комплект в сочетании с фильтрующими СИЗК предназначен для защиты кожных по­кровов личного состава от 0В, РП, БА, а также для снижения заражения обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия.
При заблаговременном надевании ОЗК повышает уровень защищенности кожных покровов от СИЯВ, огне смесей и открытого пламени, а также ослабляет разрушающее действие термических факторов на расположенные под ним предметы экипировки.
Состав, устройство, маркировка.
1 — защитный плащ ОП-1М; 2 — затяжник; 3 — петля спинки; 4 и 7 рамки стальные; 5—петля для большого пальца руки; 6 и 10—за­крепки: 8—центральный шпенек: 9 — хлястик; 11—держатели плаща; 15—чехол для защитного плаща ОП-1М; 13—чехол для защитных чулок и перчаток; 14 — защитные чулки; 15 — защитные перчатки БЛ-1М; 16 — утеплительные вкладыши к защитным перчаткам БЗ-1М; 17— защитные перчатки БЗ-1М

## Slide 6: Общевойсковой комплексный защитный костюм (ОКЗК) состоит из куртки и брюк, защитного белья, головного убора, подшлемника, изготавливаемых из хлопчатобумажной ткани со специальными пропитками и имеет те же рост и размеры, что и летнее обмундирование. Костюм защитный сетчатый (КЗС) состоит из куртки и брюк, изготовленных из сетчатой ткани с огнезащитной пропиткой. Костюм надевают поверх обычного или защитного обмундирования. Он изготавливается трех размеров: первый — для военнослужащих ростом до 166 см, второй — от 167 до 178 см, третий — от 179 см и выше.

## Slide 7: Рис. З. Порядок использования общевойскового защитного кома а — в виде плаща в рукава, в виде комбинезона; в — накидки

## Slide 8: Респиратор Р-2 - предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли. Принцип действия фильтрующего респиратора основан на том, что органы дыхания изолируются от окружающей среды полумаской, а вдыхаемый воздух очищается от аэрозолей в пакете фильтрующих материалов. Респиратор не обогащает вдыхаемый воздух кислородом, поэтому его можно применять в атмосфере, содержащей не менее 17% кислорода (по объему). Респиратор не защищает от токсичных газов и паров. Фильтрующая полумаска респиратора Р-2 изготовлена из трех слоев материалов. Внешний слой - пенополиуретан защитного цвета, внутренний - воздухонепроницаемая полиэтиленовая пленка с вмонтированными двумя клапанами вдоха. Между пенополуретаном и пленкой расположен слой фильтрующего материала из полимерных волокон. Клапан выдоха размещен в передней части полумаски и закрыт снаружи экраном. Респиратор имеет носовой зажим, предназначенный для поджима полумаски к лицу в области переносицы.

## Slide 9: Респиратор Р-2:
  Рис.. Респиратор Р-2:
/ — носовой зажим;
2 — оголовье с тесемками;
3 — вдыхательный клапан;
4 — выдыхательный клапан