## Slide 1: Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности социальной сферы

## Slide 2: Основания для проведения проекта
Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергоснабжении»;
Федеральный закон (проект)
«Об энергосбережении и повышении эффективности использования энергии»;
Нормативные акты субъекта РФ;
Нормативные акты муниципального образования.

## Slide 3
Цели программы:
Разработка комплексной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальной общеобразовательной школы №26.

## Slide 4
Задачи работы:
Энергетические обследования школы и диагностика потенциала повышения эффективности использования электрической энергии. Оценка нормативных и фактических уровней потребления энергоресурсов школы, выявление основных областей неэффективного использования электроэнергии.
Выявление технических и технологических факторов, мешающих реализации мер по повышению энергоэффективности школы.
Определение системы основных технических мероприятий программы повышения энергоэффективности школы, в том числе:
  Централизованная замена ламп на энергосберегающие;
  Рационализация расположения источников света в помещениях;
  Покраска стен отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;
  Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;
  Утепление внешних швов панелей;
  Ремонт и замена окон и дверей;
  Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления;
  Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

## Slide 5
Задачи работы:
Оформление программы повышения энергоэффективности школы на основе технико-экономического анализа системы основных технических мероприятий данной программы и отбора наиболее эффективных мер, позволяющих с минимальными затратами обеспечить целевые показатели повышения уровня энергетической эффективности школы.
Обобщение реализации проекта и подготовка рекомендаций по энергоэкономии.

## Slide 6
Этапы разработки программы:
I этап
Диагностика текущего состояния энергопотребления в муниципальной общеобразовательной школы №26, существующего технического состояния и уровней эффективности использования энергии.

## Slide 7
Этапы разработки программы:
II этап
Разработка программы повышения энергоэффективности школы.
  определение перечня индикаторов энергетической эффективности для школы.
  разработка предложений по реализации конкретных мероприятий по достижению целевых показателей индикаторов энергоэффективности школы.
  технико-экономический анализ мер и формирование программы повышения энергоэффективности школы.

## Slide 8
Этапы разработки программы:
III этап
Реализация комплекса мер программы повышения энергоэффективности школы.

## Slide 9
Этапы разработки программы:
IV этап
Обобщение результатов реализации программы повышения энергоэффективности школы.

## Slide 10
Ожидание результатов проекта:
Вовлечение определенного количества школьников, вовлеченных в действия по энергосбережению;
Сокращение потребления энергии в школе;
Повышение заинтересованности детей вопросами, связанными с энергозатратностью и энегросбережением муниципальной общеобразовательной школы №26;
Повышение уровня информированности участников в определенной области;
Получение детьми личного опыта и умения по реализации конкретных практических действий, направленных на экономию электроэнергии.

## Slide 11
Техническая характеристика объекта:
Строительный объем здания, м3 | 23267
В том числе подземной части | 683,3
Площадь застройки в м2 | 2302
Общая площадь в м2 | 6973
Полезная площадь в м2 | 5548
Площадь кровли в м2 | 2142
Тип кровли | Мягкая, двуслойная
Этажность строения | 3
Высота в метрах | 11
Основной материал стен | Бетоноблоки
Толщина стен в см | 25

## Slide 12
Основные показатели расхода энергии:
Максимальная тепловая нагрузка в целом по организации (Гкал в час) | 0,56369
Расход тепловой энергии (Гкал/год) | 1432,76
В том числе на отопление | 0,41698
Установленная мощность электроэнергии (кВт) | 169,1
Удельное годовое потребление электроэнергии (кВт Час в год на 1 чел.) | 0,2

## Slide 15
 | Энергосберегающая лампа. | Лампа накаливания
Мощность | 20 Вт | 100 Вт
Стоимость | 120 руб. | 10 руб.
Срок службы | 8000 | 1000
Средняя стоимость одного Квт/ч | 2,28 руб.
Экономия на покупке ламп(энергосберегающие надо реже покупать) | -40 руб.
Экономия за 6 часов непрерывной работы от одной лампы(1день) | 1 руб.
Экономия за месяц | 26 руб.
Экономия за весь срок службы от одной лампочки | 1419 руб.

## Slide 16
Технические характеристики ламп ДРЛ
Наиме-нование | Напряже-ние на лампе В | Мощность | Длина мм (L) | Диаметр мм (D) | Тип цоколя | Световой поток лм | Срок службы ч.
ДРЛ 125 | 125 | 125 | 178 | 76 | E27 | 5900 | 12000
ДРЛ 250 | 130 | 250 | 228 | 91 | Е40 | 13500 | 12000
ДРЛ 400 | 135 | 400 | 292 | 122 | Е40 | 24000 | 15000
ДРЛ 700 |  | 700 | 357 | 152 | Е40 | 41000 | 20000
ДРЛ 1000 |  | 1000 | 411 | 167 | Е40 | 59000 | 18000

## Slide 17
Соответствие энергосберегающих ламп и ламп накаливания
Энергосберегающая лампа |  |  |  | Мощность заменяемой лампы накаливания
Тип | Мощность | Цоколь | Срок службы (ч) | 
4U | 50 Вт | E27 | 8000 | 250 Вт
4U | 85 Вт | E27, E40 | 8000 | 425 Вт
5U | 105 Вт | E27, E40 | 8000 | 525 Вт
8U | 150 Вт | E40 | 8000 | 750 Вт

## Slide 18
 | 150 Вт мощность Энергосберегающей лампы | 750 Вт мощность ДРЛ
Стоимость | 920 руб. | 360 руб.
Сравнительное количество часов работы | 40 000 часов | 
Количество ламп в процессе работы | 5 | 2
Стоимость ламп | 4600 руб. | 720 руб.
Потребляемое количество электричества | 6000 КВт | 30000 КВт

## Slide 19
Мнения независимых экспертов:
Мнение независимого эксперта-инженера Лелюха Артема Алексадровича.
Мнение независимого эксперта - главного энергетика МУП «Водоканал».

## Slide 20
Заключение
Таким образом, мы разработали комплексную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальной общеобразовательной школы №26.
Мы выявили, что одни из методов экономии электроэнергии является замена ламп на энергосберегающие.
Также необходима замена отопительной системы, так как устарела и плохо отапливает кабинеты или утепление оконных проемов и дверей.
Кроме того, мы предлагаем покрасить стены в более отражающий цвет; покрыть батареи отражающей пленкой и установка отражающих экранов позади радиаторов.
Также мы предлагаем заменить окна, заделать швы между проемами окон и между блоками школы.
Самым эффективным способом является возведение технических этажей под крышей.