## Slide 1: Районный конкурс научно-практической конференции молодых исследователей посвященной 50-летию первого полета человека в космос «Юность - будущему»
Качественный анализ загрязнения природных осадков на
станции Мстёра и её окрестностях.
Автор работы:
Глупова Мария 8 класс
Руководитель:
Глупова Ольга Юрьевна
Учитель химии
МОУ « Вязовская СОШ »
Станция Мстёра 2011г.

## Slide 2: Гипотеза:
Природные осадки являются индикатором загрязнения воздуха.
Значит, проанализировав состав примесей в снеге и дожде , можно определить наиболее загрязнённые участки города.

## Slide 3: Цель работы:
Исследование проб снега и дождя в населенном пункте станции Мстёра на содержание некоторых соединений.
Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:
Определение состава дождевой и талой воды в различных районах ст.Мстёра, которое позволит выявить загрязнения местности (сульфатами, нитратами и др. соединениями).
На основе анализа данных, полученных в процессе исследований, сделать вывод о возможных источниках загрязнения снега в нашей местности и наиболее загрязненных участках населенного пункта.

## Slide 4: Методы исследования:
Эксперимент
Сравнительный анализ

## Slide 5: Данная работа состоит из трёх этапов:
подготовительный – взятие и подготовка проб снега и дождевой воды из разных точек станции Мстёра и её окрестностях.
характеристика физических свойств воды, образовавшейся при таянии проб снега и дождевой воды.
характеристика химического состава разных проб талой и дождевой воды, т.е. определение содержания различных побочных ионов.

## Slide 6: Методика работы:
Для проведения данной работы были взяты пробы снега. Точки для отбора проб снега были выбраны:
Проба №1- ул. Сосновый бор
Проба №2- ул.Железнодорожная
Проба №3 –ул.Мира
Проба №4 – лесная зона
Проба №5- ФАБ.
Проба №6- стадион школы.
Проба №7- Железная дорога
Проба №8- ул. Кирзаводская
Проба №9- ул.Хлебозаводская
Проба №10- ул. Лесная
Проба №11-территория кирпичного завода
Проба №12-ул. Молодежная
Проба №13- ул. Шоссейная
Установление таких характеристик талой воды, как прозрачность, цвет, запах, наличие осадка, рH, наличие растворённых солей.
Обнаружение в пробах талой воды различных ионов и соединений.

## Slide 7: Результаты исследования:
Анализ проб показал, что места, где были взяты пробы оказались разной степени загрязнённости:
По рН-среды снег в жилой зоне слабо кислотный, что объясняется наличием продуктов жизнедеятельности человека.
По физическим параметрам все пробы, кроме лесной, достаточно сильно отличаются от стандарта.
По химическим параметрам в пробах наиболее часто встречаются хлорид-ионы: в малой концентрации в пробе №1,5,8,10,12,13 и в довольно большой концентрации в пробе №.3, 7,9,11. Это можно объяснить наличием соли в смеси, которой посыпают дороги и тротуары.
ионы аммония обнаружены в пробе №1,5,6,10,12,13, где их концентрация довольно мала и в пробе №2,8,9 с достаточно большой концентрацией.
Карбонат-ионы - были обнаружены в пробах №2,3,5,7,9,11,12 .
Сульфат-ионы - обнаружены в очень малой концентрации в пробе №2, 7,10,11,13
При проведении анализа на содержание ионов свинца , последние были обнаружены в пробе №3,5,7,10,11,13 в небольшой концентрации, что объясняется близостью дороги (выбросы автотранспорта) Здесь же велика доля нерастворимых соединений свинца (сухой остаток).

## Slide 8: Выводы по результатам работы.
1). Анализ физических свойств талой воды взятых проб снега и дождя и исследования химического состава показал, что наиболее близки к контролю – дистиллированной воде – пробы, взятые в точках наименьшего присутствия продуктов жизнедеятельности человека (зелёная -ул. Сосновый бори лесная зона .) В микрорайонах снег содержит физические примеси – песок, листья деревьев, отходы жизнедеятельности человека (биогенный и антропогенный фактор).
2). Сопоставляя все результаты наблюдений и исследований, можно предположить, что потенциальные источники загрязнения снежного покрова в нашей местности – автодороги и железная дорога.
Анализ результатов исследования показал, что химические примеси в пробах снега и дождевой воды невелики, т.е. загрязнение природных осадков, а, следовательно, воздуха умеренное.
3). Из исследуемых микрорайонов наиболее загрязнёнными участками станции являются улица Шоссейная, кирпичный завод и ул. Мира, территория ФАПа, где близость предприятия, автодороги, практически не отделены от жилой зоны.

## Slide 9: Рекомендации
Т.к. содержание примесей в снежном покрове наибольшее около автодорог, то необходимо отделять жилую зону от них с помощью активного озеленения станции. Особенно это касается микрорайонов с малой санитарной зелёной зоной. Довести до сведения администрацию станции Мстёра о результатах работы. Провести работу в школе и принять участие в благоустройстве и озеленении населенного пункта.
Талая и дождевая вода содержит меньше различных ионов, чем водопроводная, значит при дополнительной фильтрации или отстаивания, ею можно пользоваться для полива комнатных растений и рассады, особенно если брать снег подальше от дороги.

## Slide 10: Приложение 1. таблица №1Физические показатели исследованных проб снега .
Место отбора | Масса пробы, г. | Объём пробы, мл | Плотность, г/мл. | Прозрачность | Цвет | запах, баллы | Сухой остаток, г | pН
Проба №1 | 75,7 | 58 | 1,3052 | Очень слабая мутность | нет | 2 | 0,89 | 5,3
Проба №2 | 79,5 | 62 | 1,2823 | Небольшая мутность | Желтоватый | 3 | 3,18 | 5,2
Проба №3 | 117,9 | 98 | 1,2031 | Небольшая мутность | Сероватый | 2 | 0,96 | 5,5
Проба №4 | 75,5 | 61 | 1,2377 | Прозрачная | нет | 0 | 0,22 | 5,8
Проба №5 | 74.8 | 56 | 1.3357 | Небольшая мутность | Желтоватый | 3 | 2.2 | 6.0
Проба №6 | 75.2 | 57 | 1.3192 | Очень слабая мутность | нет | 2 | 1.6 | 5.6
Проба №7 | 75.7 | 57 | 1.3280 | Небольшая мутность | Желтоватый | 3 | 3.2 | 5.2
Проба №8 | 75.3 | 56.5 | 1.3327 | Очень слабая мутность | нет | 3 | 3.8 | 5.3
Проба №9 | 76.4 | 59 | 1.2949 | Небольшая мутность | Желтоватый | 3 | 4.6 | 5.9
Проба №10 | 75.2 | 56.5 | 1.3309 | Очень слабая мутность | Желтоватый | 3 | 2.5 | 5.9
Проба №11 | 78.8 | 60 | 1.3133 | Небольшая мутность | Сероватый | 3 | 4.8 | 6.1
Проба №12 | 79.2 | 62 | 1.2774 | Небольшая мутность | Желтоватый | 3 | 5.4 | 6.3
Проба №13 | 77.6 | 60 | 1.2933 | Небольшая мутность | Сероватый | 3 | 5.9 | 6.3

## Slide 11: Приложение 2. Анализ химических примесей исследованных проб снега.
ионы | Fe3+ | Cl- | SO42- | CO32- | NH4+ | Pb2+
реактивы | KCNS | AgNO3 | BaCl2 | Оксалат аммония | KOH+t0 | KJ
стандарт | Тёмно-красный раствор | Белый, хлопьевидный осадок | Белый осадок | Желеобразный осадок | Резкий запах аммиака | Ярко-жёлтый осадок
Проба №1 | - | Слабое помутнение | - | - | Слабый запах | -
Проба №2 | - | - | Слабое помутнение | Слабое помутнение | Есть запах | -
Проба №3 | - | Белое помутнение | - | Слабое помутнение | - | желтоватая муть.
Проба №4 | - | - | - | - | - | -
Проба №5 | - | Слабое помутнение | - | Слабое помутнение | Слабый запах | желтоватая муть.
Проба №6 | - | - | - | - | Слабый запах | -
Проба №7 | - | Белое помутнение | Слабое помутнение | Слабое помутнение | - | желтоватая муть.
Проба №8 | - | Слабое помутнение | - | - | Есть запах | -
Проба №9 | - | Белое помутнение | - | Слабое помутнение | Есть запах | -
Проба №10 | - | Слабое помутнение | Слабое помутнение | - | Слабый запах | желтоватая муть.
Проба №11 | - | Белое помутнение | Слабое помутнение | Слабое помутнение | - | желтоватая муть.
Проба №12 | - | Слабое помутнение | - | Слабое помутнение | Слабый запах | -
Проба №13 | - | Слабое помутнение | Слабое помутнение | - | Слабый запах | желтоватая муть.

## Slide 12: Приложение 3. Анализ химических примесей исследованных проб дождевой воды.
ионы | Fe3+ | Cl- | SO42- | CO32- | NH4+ | Pb2+
реактивы | KCNS | AgNO3 | BaCl2 | Оксалат аммония | KOH+t0 | KJ
стандарт | Тёмно-красный раствор | Белый, хлопьевидный осадок | Белый осадок | Желеобразный осадок | Резкий запах аммиака | Ярко-жёлтый осадок
Проба №1 | - | - | - | - | Слабый запах | -
Проба №2 | - | - | - | - | - | -
Проба №3 | - | - | - | - | - | желтоватая муть.
Проба №4 | - | - | - | - | - | -
Проба №5 | - | - | - | - | - | -
Проба №6 | - | - | - | - | - | -
Проба №7 | - | Слабое помутнение | - | - | Слабый запах | желтоватая муть.
Проба №8 | - | Слабое помутнение | - | - | Слабый запах | -
Проба №9 | - | - | - | - | - | -
Проба №10 | - | - | Слабое помутнение | Слабое помутнение | - | -
Проба №11 | - | - | - | Слабое помутнение | - | -
Проба №12 | - | - | - | - | - | -
Проба №13 | -- | - | Слабое помутнение | Слабое помутнение | - | желтоватая муть.

## Slide 13: Приложение 4.

## Slide 14: Некоторые результаты загрязнения проб снега
Ионы свинца Хлорид - ионы
Стандарт, №5 №7 №11 №13 стандарт №3, №7 №9 №11

## Slide 15: Загрязнение снежного покрова сульфат - ионами
стандарт №2 №7 №11 №13

## Slide 16: Забор осадков

## Slide 17: Исследования