## Slide 1: Последовательность изготовления панно
На примере изготовления панно «ВЕСНА»

## Slide 2
Панно
«ВЕСНА»

## Slide 3: Изготовление фона
Фон – изготовляется из ДВП толщиной 3 мм, размером 250 Х 250 мм.
Угольником проверить форму фона.
Покрасить фон в светло-голубой цвет.

## Slide 4: Изготовление рамки
Рамка изготовляется из реек сечением 10 Х 5 мм ( ).
Рейки размечаются по размеру каждой стороны фона, распиливаются с помощью стусла под 45°.
Клеем ПВА рейки широкой стороной приклеиваются на лицевую сторону фона (углы в 45° соединяются встык).

## Slide 5: Разметка рисунка
Простым твёрдо-мягким карандашом рисунок наносится тонкой линией на фон

## Slide 6: Разметка рисунка
Сверху на рисунок накладывается калька и рисунок переводится на неё.

## Slide 7: С кальки копировальной бумагой элементы рисунка переносятся на материалы.
Листья - кожезаменитель.
Стебель – мягкая
проволока или
цветной провод
Лепестки – проволочная
основа обтянутая
капроном.
Центральная часть цветка - кожезаменитель

## Slide 8: Разметка рисунка
Все детали приклеиваются к основе (фону) с помощью клея ПВА по
размеченному
контуру.

## Slide 9: Изготовление цветка
Из мягкой стальной проволоки сворачивают скрутить петлю.
Таких петель изготавливают пять штук.
Затем окрашенным в нужный цвет капроном обтягивают каждую, закрепляя капрон на скрутке проволоки клеем и обрезая всё лишнее.

## Slide 10: Изготовление цветка
Обтянутые капроном петли скручивают выступающими «лапками» проволоки между собой формируя цветок.
Выступающие за контуры цветка куски проволоки обрезают кусачками и полученные формы приклеивают на основу (фон) по разметке.

## Slide 11: Изготовление цветка
Сердцевина цветка
вырезается из кожезаменителя и приклеивается в завершении изделия.