## Slide 1: Переработка нефти
Переработка нефти - это её перегонка и крекинг.

## Slide 2: Нефть
Нефть - это маслянистая жидкость от бурого до чёрного цвета с характерным запахом. Она представляет собой смесь различных углеводородов. Нефть намного легче воды и практически в ней не растворяется.
Нефть является важнейшим источником энергии и ценным сырьём для синтеза многих органических соединений:взрывчатых веществ, антифризов, лекарственных мазей, парфюмерии, искусственных волокон, растворителей, синтетического каучука и др.

## Slide 3: Все нефти при простой перегонке разделяются на следующие фракции:
Газовая фракция (tкип. до 400С)
Газолиновая фракция бензинов(tкип. 40-1800C)
Лигроиновая фракция(tкип. 150-2500С)
Керосиновая фракция(tкип. 180-3000С)
Дизельное топливо(tкип.200-3300С)
Мазут-остаток после перегонки нефти,который разделяет на следующие фракции:
Соляровые масла
Смазочные масла
Вазелин
Парафин
Гудрон-остаток после отгонки мазута.

## Slide 4: Прямая перегонка нефти

## Slide 5
Газовая фракция (tкип. до 400С)
Газолиновая фракция бензинов(tкип. 40-1800C)
Лигроиновая фракция(tкип. 150-2500С)
Керосиновая фракция(tкип. 180-3000С)
Дизельное топливо(tкип.200-3300С)
Мазут-остаток после перегонки нефти,который разделяют на следующие фракции:
Соляровые масла
Смазочные масла
Вазелин
Парафин
Гудрон-остаток после отгонки мазута.

## Slide 6: Использование составных фракций нефти:
Газовая фракция
Газолиновая фракция. Из неё получают газолин, автомобильный и авиационный бензин.
Лигроиновая фракция. Лигроин используется как горючее для тракторов.
Керосиновая фракция. Керосин после очистки используется как горючее для тракторов,реактивных самолётов и ракет.
Дизельное топливо.
М
Мазут-остаток после перегонки нефти,который разделяет на следующие фракции:
Соляровые масла
Смазочные масла
Вазелин
Парафин
Гудрон-остаток после отгонки мазута.

## Slide 7: Крекинг
Крекинг - процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле.

## Slide 8: Существуют два вида крекинга:
термический: расщепление молекул углеводорода протекает при сравнительно низких температурах (470-5500С). Процесс протекает медленно, образуются углеводороды с неразветвлённой цепью атомов углерода;
каталитический: процесс протекает в присутствии катализаторов при более низкой температуре(450-5000С). Протекает быстрее, образуется много соединений с разветвлённой углеродной цепью. Бензин каталитического крекинга более высокого качества.

## Slide 9: Крекинг углеводорода на примере гексана:
СH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
H
CH3-C-CH2+CH2-CH2-CH3
CH3-CH=CH2+CH3-CH2-CH3
H