## Slide 1: Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №33 г. Электроугли
Окраска
хлопчатобумажной ткани природными красителями
Автор Пташник Иван
10 класс
Руководитель:
Медведева Е. Л.
учитель химии

## Slide 2: Получение красителя
Большинство красителей, содержащихся в травянистых растениях водорастворимы. Их легко извлечь простым вывариванием растительного сырья. Вода, используемая для этого, должна быть обессоленной, чтобы краситель не выпал в осадок. За неимением дистиллированной использовалась горячая кипяченая вода.
Предварительно измельченное растительное сырье вываривалось в течение 1 часа в эмалированной посуде; вода должна полностью покрывать растительный материал. Выкипающую воду нужно периодически доливать. Производить вываривание желательно в проветриваемом помещении.
Далее растительный отвар процеживался. Полученный экстракт можно хранить в прохладном месте несколько часов, но лучше сразу использовать для окрашивания образца ткани.

## Slide 3: Окраска хлопчатобумажной ткани
Белая хлопчатобумажная ткань предварительно была выстирана в теплой воде со стиральным порошком для удаления возможных загрязнений следами жира.
Окраска производилась в эмалированной посуде. Красильный экстракт доводили до кипения и в него опускали окрашиваемый материал. Далее его кипятили на медленном огне в течение 15- 20 минут. Окрашиваемую ткань желательно периодически переворачивать для достижения равномерной окраски. Вынув окрашенную ткань из раствора растительного красителя, ее оставляли для просушки на сутки на свету для достижения большей устойчивости окраски. Затем материал полоскали в чистой теплой воде.

## Slide 4: Результаты окрашивания
Были получены образцы окрашенной ткани (левый ряд). Красители (сверху вниз): черника, зверобой, льнянка, толокнянка, крапива, хвощ, гранат, лук, подмаренник.
В центре неокрашенный образец.
Для придания более ярких оттенков природным красителям возможно использование алюмокалиевых квасцов КАl(SO4)2·12H2O. (Использование других сульфатов приводит к изменению цвета окрашиваемой ткани; так получают синие и черные цвета).
Окрашиваемый материал сначала пропитывался 1% раствором квасцов (5 г квасцов на 0,5 л кипяченой воды), для этого кипятился в эмалированной посуде в течение 30 минут. Далее производилась окраска образца. В результате были получены образцы окрашенной теми же красителями ткани (правый ряд). Видно, что большинство образцов приобрело более насыщенный цвет.

## Slide 5: Результаты окрашивания в кислой и щелочной средах
Окраска природных красителей зависит от кислотности среды. Поэтому для некоторых образцов было дополнительно проведено окрашивание в кислой и щелочной средах.
Кислотность раствора повышалась добавлением в красильный экстракт 9% уксусной кислоты СН3СООН: 2 столовые ложки на 0,4 л экстракта. Щелочность раствора повышалась добавлением 1 столовой ложки (около 15 г) питьевой соды NaHCO3 на 0,4 л экстракта.

## Slide 6: Проверка устойчивости цвета ткани к температуре и кислой среде
Высушенные после полоскания в чистой воде окрашенные образцы ткани были проглажены горячим утюгом. Изменения цвета не наблюдалось: красители устойчивы к высокой температуре.
На каждый образец была нанесена капля 9% уксусной кислоты. Большинство образцов, особенно желтоватых и коричневатых цветов в кислой среде цвет не изменили.
Изменение цвета произошло у образцов, окрашенных красителями, которые в кислой среде приобретают красный цвет, а в щелочной - синий. Это черника (антоцианы) и зверобой (гиперицин).
У образца, окрашенного луком в нейтральной среде без использования квасцов произошло обесцвечивание окраски.

## Slide 7: Проверка устойчивости цвета ткани к свету и моющим средствам
Природные красители устойчивы к моющим средствам и солнечному свету.
Для проверки устойчивости к свету и моющим средствам окрашенные образцы ежедневно в течение недели стирались мылом в теплой (около 50°С) воде. Все время они находились под действием яркого солнечного света
Изменение цвета при первой стирке произошло у образцов, окрашенных зверобоем и черникой на соответственно ярко-зеленый и сине-серый. При дальнейших стирках цвет несколько ослаб. Остальные образцы также дали некоторое ослабление цвета, не меняя основного тона расцветки.

## Slide 8: выводы
В результате проведенной работы были получены образцы тканей розового; желтого; зеленого; разных оттенков коричневого (от светлого до темного); фиолетового цвета.
Красители для окраски могут быть легко получены из доступного природного растительного сырья. Используемые растения могли расти на территории центральной России с IX века.
Процесс крашения ткани прост и мог осуществляться древними славянами и их потомками - жителями Подмосковья (IX-XIX веков). Усиление цвета природного красителя достигается предварительной обработкой ткани алюмокалиевыми квасцами.
Изменение среды красильного раствора при окраске приводит к изменению получаемого цвета.
Полученные образцы желтоватых, желто-зеленых и коричневых цветов устойчивы к действию кислот и моющих средств. К действию кислот устойчивы образцы, крашенные в кислой среде. К действию моющих средств устойчивы образцы, крашенные в щелочной среде.
Ткани, окрашенные природными красителями, не линяют и устойчивы к действию света.
В настоящее время возможно создание одежды из тканей, окрашенных природными красителями.