## Slide 1
С использованием лоскутных
техник
МО Ленинский район
Ватутинская СОШ
Учитель технологии
Иовенко Татьяна Юрьевна
(4часть)
Notes: <number>

## Slide 2
Notes: <number>

## Slide 3
Notes: <number>

## Slide 4
Notes: <number>

## Slide 5
Выкраиваем 1-й треугольник из ткани с рисунком и к его основанию пристрачиваем прямую полосу произвольной формы
Заутюжить шов
Notes: <number>

## Slide 6
Отрезать лишнюю ткань, чтобы полоса продолжала сторону треугольника по прямой линии
Можно кроить, опираясь на свой глазомер, или воспользоваться линейкой. К другой стороне треугольника пришить следующий лоскут. Настрочить нужный отрезок лоскута, оставшуюся часть обрезать.
Notes: <number>

## Slide 7
Аналогично пристрочить полосу ткани к последней стороне треугольника, которая еще остается свободной.
Не обрезая лишней ткани пришитой полосы, пристрочить к ней еще один треугольник. Если составить компо­зицию только из полос, работа будет выглядеть несколько однообразно.
Notes: <number>

## Slide 8
После того как треуголь­ник пристрочен и заутюжен, отрезать лишнюю ткань так, чтобы получить деталь, по форме напоминающую ромб
Notes: <number>

## Slide 9
Продолжать пристрачивать одну деталь за другой. В какой-то момент можете обнаружить, что по прямой линии можно пристрочить только большую деталь. Ну, а поскольку большая деталь из одного вида ткани смотрится неинте­ресно, ее можно сшить из нескольких лоскутов.
На рисунке показано, как сделать дополнительную деталь из нескольких лоскутов. Слева лежит основная деталь, с которой ведется работа. Деталь справа только что сшита в той же технике «крейзи» из двух лоскутов
Notes: <number>

## Slide 10
Так выглядит новая деталь, сшитая из двух деталей на предыдущем этапе работ. Хорошо видно, что прямые края этой детали стали гораздо длиннее. Значит, нужно сшить из лоскутов еще одну большую деталь
На изображении показано, как пристрочена большая деталь из двух лоскутов (полосатая и голубая джинсовая ткань). Обрезать так, чтобы сторона была ровной
Notes: <number>

## Slide 11
Обратите внимание, как изменился первоначальных вид деталей
Если заготовка для сумки все еще не достигла нужной величины, продолжить работу. С увеличением размера деталей не обойтись без линейки. Чтобы выделить ровный прямой край, отметите его с помощью линейки, а затем обрезать лишнюю ткань
Notes: <number>

## Slide 12
После окончания лоскутной части нужно заключить ее в рамку. В данном случае идеально подойдет рамка из джинсовой ткани.
В результате лоскутная деталь приобретает завершенность и подчеркнутую красоту
Notes: <number>

## Slide 13
Чтобы правильно простегать большую лоскутную деталь, не­обходимо тщательно сколоть булавками все слои. Начинать скалывать детали по периметру. Если из-за растяжения ткани лоскутная деталь стала волнистой по краю, эту волну необходимо слегка присобрать.
Сколоть детали в центре, затем расправить руками и дополнительно сколоть в центре каждого крупного лоскута, чтобы предотвратить смещение слоев и перекос материала. Начинать стежку по лицевой части работы нитью подходящего цвета. Сначала прострочить периметр, затем - периметр каждого лоскута начиная от центра детали. По окончании стежки лоскутная деталь приобретет красивый рельеф
Notes: <number>

## Slide 14
Иногда в процессе творчества мы можем
первоначальный замысел.
Вы можете с легкостью перегнуть ее пополам и сшить изящную плоскую сумочку в два раза меньшего размера. Обе ее стороны будут идеальной лоскутной работой в технике «крейзи», причем обе стороны будут разными.
Notes: <number>

## Slide 15
Материалы:
Красный кожезаменитель
70 х 14 см
Фиолетовая ткань (подкладочная,
шелковая)150 х 100 см
Красно-оранжевая ткань (хлопок)
150 х 50 см
Оранжевая верёвка 20 м
Красная пуговица 1 шт.
Толстая веревка для уплотнения
ручек 120см
Клеевая ткань или дублерин
50 х 50 см
Notes: <number>

## Slide 16
Ход работы:
Нарежьте из красно-оранжевой и фиолетовой тканей полоски шириной 2 см максимальной длины. В этой технике в ход могут пойти не нужные ткани или вещи. Сплетите две косички длиной 5 м, переплетая между собой полоски фи­ 0лeToBoй и красно-оранжевой ткани и оранжевую веревку. Выложите косичку от центра по кругу изнанкой вверх. По окончании накройте круг дублер ином и проутюжьте, тем самым закрепив косичку. Повторите этот же процесс со второй косичкой. Выполнены боковые части сумки.
Notes: <number>

## Slide 17
Из красного кожзаменителя выкройте днище сумки в виде прямоугольника 65 х 8 см. По короткому краю прямоугольника выполните отвороты на изнанку на 1 см.
Выкройте два прямоугольника 70 х 4 см для ручек, закруглите их короткие края.

## Slide 18
Notes: <number>

## Slide 19
Выкройте два прямоугольника 70 х 4 см для ручек, закруглите их короткие края. Стачайте каждый из них с лицевой стороны по длине, не дотачивая до края 6 см. Вставьте в каждую ручку толстую веревку. Настрочите ручки на боковые стороны, выровняв их.
На заднюю сторону настрочите петлю из красного кожзаменителя. Для этого выкройте полосу 22 х 2 см и стачайте с лицевой стороны, выровняв края. Сложите полосу пополам и пристрочите к задней части сумки на расстоянии 5 см от верха сумки. Шов можно спрятать за прямоугольником 5 х 4 см, нашив его на месте закрепления петли. С лицевой стороны сумки пришейте красную пуговицу.
Notes: <number>

## Slide 20
Из фиолетовой ткани выкройте подкладку для сумки. Стачайте прямоугольное днище подкладки с двумя боковыми сторонами подкладки.
Стачайте прямоугольник из кожзаменителя с боковыми сторонами сумки.
Вставьте подкладку в сумку и подшейте ее вручную.
Обработайте боковые стороны сумки косичкой, сплетенной из оранжевой веревки, нашивая ее вручную по стыку днища и боковой стороны.
Notes: <number>

## Slide 21
Материалы .
Старые джинсы
Ткань в полоску (подходящую по плотности)
Клеевая ткань или дублерин
Металлическая пуговица
Белый или цветной шнурок
Английская булавка для плетения
Notes: <number>

## Slide 22
Notes: <number>

## Slide 23
Ход работы:
Распорите джинсы, можно просто вырезать швы. Сделайте выкройку и, распределив ткань, выкройте детали рюкзака по схеме 1. Части с карманами могут пойти на боковую часть рюкзака - это значительно облегчит работу и украсит рюкзак.
2 Приготовьте основу (это может быть даже стул), в которую можно вкалывать бу­лавки. Положите рыхлую ткань: на ней вы будете выполнять плетение. Нарежьте 1 3 полоски из синей джинсовой ткани длиной 40 см и шириной 2 см (можно сделать полоски уже, тогда плетение будет мельче). Полосы можно не обрабатывать – при ношении лохматые края придадут рюкзаку большую оригинальность.
Notes: <number>

## Slide 24
Выкройте полоски из полосатой джинсовой ткани длиной 24 см и шириной 2 см. Натяните достаточно близко друг к другу и закрепите шпильками синие полоски изнаночной стороной вверх. Старайтесь не оставлять просветы между полосками. Начи­найте переплетать короткие полоски (изнаночной стороной) под углом 450, прикалывая их в начале и в конце шпильками (см. схему 2).
Закончив плетение, наложите на выполненную деталь клеевую ткань или дублерин, слегка смочите и проутюжьте, чтобы укрепить плетенку. Прострочите по периметру плетения для закрепления краев. Можно отстрочить и вдоль полос для придания прочности и декоративности.
Notes: <number>

## Slide 25
Notes: <number>

## Slide 26
Стачайте плетение и детали 1 и 2. Стачайте по низу с деталью 3. Со стороны задней части нашейте клапан рюкзака, сострочив его из двух половинок (деталь 4) и настрочив на него готовую, взятую с пояса джинсов петлю.
Вшейте боковые стороны - детали 5.
По верху рюкзака сделайте отворот на изнанку высотой 3 см для вдевания шнуpa. С лицевой стороны, там, где стыкуется плетение и детали 1 и 2, оставьте выход для шнура (можно подпороть и вручную наложить швы, закрепляющие отверстия.) Вставьте шнурок. Пришейте пуговицу.
В качестве лямок используйте пояса старых джинсов: их не надо уже выкраивать и сострачивать. Иногда они отделаны заклепками или змейками, что дополните -льно украсит ваш рюкзак. Настрочите лямки вверху, у основания клапана, и внизу, у нижнего шва.
Notes: <number>

## Slide 27
Работа над мелкими вещами не требует больших усилий и времени. Но при этом оттачивается мастерство и отрабатываются новые приемы. Как сделать очечник, в котором декоративные швы и аппликация помещены под слой органзы?
Для многих очечник ­ вещь необходимая, но он может стать еще и прекрас­ным дополнением к туалету или подарком.
Notes: <number>

## Slide 28
Материалы :
ткань и набор лоскутов для
Лицевой и оборотной сторон
очечника (особенно
внимательно надо подойти
к подбору тканей, если обе
стороны изделия лицевые,
т. е. декоративные); плотный флизелин для прокладок;
ткань для подкладки;
косая бейка для обработки краев;
сутаж или кожаный шнурок
Изготовление очечника, как и других бытовых предметов в лоскутной технике, сводится к трем этапам: рас­ крой, декоративная обработка лицевой поверхности и сборка.
Notes: <number>

## Slide 29
Вырежьте по одному
шаблону лицевую и
оборотную стороны,
две прокладки и
две подкладки.
Notes: <number>

## Slide 30
Положите ткань на прокладку и выполните аппликацию для лицевой поверхности очечника. Соедините эту заготовку с подкладкой портновскими булавками и обработайте верхний край (горло) косой бейкой ши­риной 3 см.
Сколите вместе ткань или лоскутный набор оборотной стороны очечника, прокладку и подкладку. Обработайте бейкой и эту часть горла очечника.
Notes: <number>

## Slide 31
Сколите булавками под­готовленные лицевую и оборотную части очечника. Сшейте их по краю стачным швом или швом зигзаг, чтобы они не смещались при дальнейшей обработке края. Закрепите концы шнурка швом зигзаг по бокам очечника. Шнурок может быть кожаным, сшитым из узкой полоски ткани или сплетенным из сутажа, де­коративной тесьмы или шнура. Длина его - 78-80 см.
Notes: <number>

## Slide 32
Настрочите косую бейку по краю с оборотной стороны очечника. Не забудьте по концам бейки сделать прибавку на подгиб 1 см. Отогните бейку на лицо и пристрочите, подогнув край.
Notes: <number>

## Slide 33
Notes: <number>