## Slide 1
С использованием лоскутных
техник
МО Ленинский район
Ватутинская СОШ
Учитель технологии
Иовенко Татьяна Юрьевна
(3часть)
Notes: <number>

## Slide 2
Notes: <number>

## Slide 3
Сначала нужно подготовить материал для работы.
Это может быть интересная тесьма , шелковые ленты, шнуры, кромки тканей или сшитые из ткани полоски, старые пояса, ремни.
Notes: <number>

## Slide 4
Нарезать ткань на полоски шириной от 2.5 до 4см в зависимости от толщины ткани.
.
Notes: <number>

## Slide 5
Нарезанные полоски сложить пополам лицевой стороной в внутрь по длинным сторонам, уравнять срезы, строчить на ширину лапки, швы разутюжить, полоски вывернуть на лицевую сторону.
Расположить шов точно по середине полоски и и проутюжить.

## Slide 6
При помощи «термо» тесьмы
Машинной строчки или
строчкой «зиг-заг»
Вручную «потайным»
швом
Notes: <number>

## Slide 7
Notes: <number>

## Slide 8
Notes: <number>

## Slide 9
Notes: <number>

## Slide 10
Из заготовленных полосок
ткани , сочетающихся по
цвету, плетут самые
обыкновенные косички,
которые можно сшивать
(по схеме) потайными
стежками с изнанки
в единое полотно.
Можно сделать сумку, пояс,
украшение, чехол для
мобильника.
Notes: <number>

## Slide 11
Стачивание полосок с помощь основы.
Выкраивается основа и подкладка нужной ширины пояса + прибавка на швы и желаемой длины.
Раскраивают полоски желаемой ширины (можно различной ширины)
На правый край основы лицевой стороной вверх уложить 1-у полоску, на неё сверху 2-ю лицевой стороной вниз и закрепить булавками.
Пристрочить к основе по линии припуска 1-ю и 2-ю полоски.
Notes: <number>

## Slide 12
Выньте булавки, приутюжьте шов « на ребро», отогните вторую полоску на лицевую сторону и отгладьте.
Третью полоску положите лицевой стороной вниз на вторую, сколите , совместите срезы, пристрочите к основе и 2-ой полоске, приутюжьте и отогните 3-ю полоску на лицевую сторону.
Также пришейте все остальные.
Срежьте излишки ткани с краёв.
Отутюжьте готовое полотно
Notes: <number>

## Slide 13
Сложить подкладку пояса с готовой полосой лицевыми сторонами , уравнять срезы, сколоть булавками, стачать на ширину лапки, вынуть булавки, вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить, и заделать концы пояса по эскизу.
Notes: <number>

## Slide 14
Сначала сшивают полоски в полотно.
А потом из него выкраивают нужной ширины полоски .
Сшивают полоски так: складывают лицевыми сторонами , скалывают поперёк срезов и стачивают мелкими стежками, шов заутюживают или разутюживают и т. д.нарезают полоски нужной ширины и стачивают в одну полосу нужной длины.
Notes: <number>