## Slide 1
Но речь не о скрипке…))

## Slide 2
Рояль...

## Slide 3
(фр. royal — королевский) — музыкальный инструмент, разновидность фортепиано. Рояль имеет крыловидную форму и более громоздок, чем пианино. Однако рояль звучит лучше и громче.
Роя́ль

## Slide 4
• удерживать звук, не нажимая клавиши в этот момент (правая); • ослаблять звук (левая; следует заметить, что левая педаль используется не столько для ослабления, сколько для изменения окраски звука во время игры, создавая тем самым дополнительные нюансы); • удерживать звук части клавиш, эффект создания так называемой «расщепленной клавиатуры». Разумеется, это также придает красочность (средняя).
Рояль состоит из корпуса в котором над резонансной декой натянуты металлические струны, звучащие при ударе молоточками, приводимыми в движение клавишами. Посредством трех педалей можно:

## Slide 6
Шпрейц — брус, несущий нагрузки от натяжения струн.
Фу́тор — основной опорный узел фортепиано, наряду с чугунной рамой несущий нагрузку натяжения всех струн.
Чугу́нная ра́ма фортепиано (17) В передней части рама имеет порожки или особые винты аграфы, служащие для ограничения длины звучащих участков струн. В задней части рамы вбиты стальные колки, или задние штифты, за которые струны зацепляются ушками или петлями.
Агра́ф (18) — латунный винт сложной формы с отверстиями и порожками, предназначенный для фиксации положения и обеспечения качественной отсечки струн.
Форба́ум — деталь лицевой части корпуса рояля, закрывающий спереди чугунную раму и вирбельбанк
Вирбельба́нк (20) — многослойная деревянная доска с отверстиями, в которые запрессованы вирбели, натягивающие струны рояля
Фускле́ц — опорный брус для крепления ножки рояля.
Капода́стр — металлическая фигурная планка, прижимающая поперёк струны к струнному штапику в дискантовом регистре; привинчивается к вирбельбанку и является одной из границ для вибрирующих участков струн.
Па́нцирь — сплошная плита чугунной рамы рояля, закрывающая вирбельбанк. Она принимает на себя значительную часть силы натяжения струн (около 2.5тонн)
Штульра́ма — массивная рама, которая привинчивается к бачкам корпуса и служит базой для клавишно-молоточкового механизма
Стру́нный шта́пик — литой порожек на вирбельном панцире чугунной рамы, на котором каждая струна разделяется на задействованную и неработающую части.
Молоточки

## Slide 7
си
ля
Диапазон

## Slide 8
По длине корпуса рояли подразделяются на:
-большие концертные длиной свыше 2,7 м;
-малые концертные длиной 2,4—2,5 м;
-салонные длиной 2,1—2,3 м;
-большие кабинетные длиной 1,7—1,9 м;
-малые кабинетные длиной 1,5—1,7 м;
-миниатюрные (миньоны) длиной до 1,5 м.
Классификация

## Slide 9
По разнообразию и красоте звука и способности передачи тончайших намерений и индивидуальности исполнителя — рояль один из наиболее совершенных музыкальных инструментов. Фортепианная музыкальная литература колоссальна.

## Slide 10
Стейнвей (Steinway & Sons)
Бехштейн (Bechstein)
Ямаха
Бёзендорфер
August Förster
Кавай
Наиболее известные производители роялей:

## Slide 11
галЕрея

## Slide 13
КОНЕЦ