## Slide 1: Электротравматизм
Внеурочное мероприятие
по физике в 8 классе
Провела учитель физики:
Перчикова А.В.

## Slide 2: Причины электротравматизма.
Электрический ток, проходя через тело человека, поражает прежде всего центральную нервную систему. В результате этого нарушается работа сердца и органов дыхания, что может привести к смерти. Степень поражения электрическим током зависит главным образом от трёх факторов: силы тока, частоты тока и пути, по которому проходит ток через организм человека.
Неприятные ощущения у человека возникают при прохождении по нему в несколько миллиампер. Судороги мышц, неспособность самостоятельно освободиться, например, от провода, к которому прикоснулся человек, возникают при прохождении через него тока 0,025 А, а при силе тока 0,1 А мгновенно наступает смерть, вызванная параличом дыхательных органов и сердца.

## Slide 3: Причины электротравматизма.
Что касается частоты тока, то наиболее неблагоприятное воздействие на организм человека оказывают токи частоты 50-60 Гц.
Наибольшая опасность для человека возникает в тех случаях, когда при поражении его ток проходит через нервные центры органов дыхания и кровообращения, например по пути: правая рука - левая нога, правая рука – левая рука и тому подобное.

## Slide 4: Причины поражения током
Прикосновения к неизолированным токоведущим частям – оголённым проводам, контактам электрических машин, рубильников, ламповых патронов, предохранителей и других аппаратов и приборов, находящихся под напряжением;
Прикосновения к частям электроустановки, не предназначенным для прохождения тока ( например, к корпусу электродвигателя ), но в результате повреждения изоляции оказавшихся под опасным напряжением;
Прикосновения к токопроводящим частям, не являющимся частями электроустановки, но случайно оказавшимся под напряжением, например к сырым стенам, металлическим конструкциям здания;
Нахождения вблизи места соединения с землёй оборванного провода электросети;
Несоблюдения правил техники безопасности в быту.

## Slide 5: Предупреждение электротравматизма.
Для предупреждения электротравматизма применяют различные защитные средства. Резиновые перчатки, являясь хорошим изолятором, служат для предохранения работающего от поражения током при случайном прикосновении к токоведущим частям. Аналогичную функцию выполняют резиновые боты, галоши, изолирующие подставки, дорожки и коврики, так как они уменьшают опасную возможность образования электрического контакта между работающим и токоведущими частями, соединёнными с землёй. Промышленность выпускает изолирующие чехлы на металлические ручки инструментов, используемые при выполнении электромонтажных работ.

## Slide 6: Предупреждение электротравматизма
К защитным средствам, применяемым в электроустановках, относят также специальные плакаты. Плакаты вывешивают на дверях и стенах помещений, в которых находятся электроустановки, на электрических щитках и рубильниках, на опорах линии электропередачи и так далее. Указания, имеющиеся на этих плакатах, необходимо строго соблюдать.

## Slide 7: Первая помощь при поражении электрическим током.
Промедление или неумение оказывающими помощь выполнить необходимые действия могут повлечь за собой смерть пострадавшего.
При поражении электрическим током не редко не может самостоятельно освободиться от действий тока, так как ток вызывает судороги мышц. Чтобы помочь пострадавшему, нужно немедленно отключить электроустановку или соответствующую её часть. Если же это сделать невозможно (далеко расположен рубильник, доступ к нему оказался опасным), пострадавшего нужно отделить от токоведущих частей следующим образом:
1. Надев резиновые галоши и перчатки или обмотать руки сухой тканью, оторвать человека, попавшего под напряжение, от токоведущих частей;
2. Взявшись за сухие части одежды пострадавшего, оторвать его от токоведущих частей;
3. Встав на сухую доску или подсунув её под пострадавшего, оторвать его от токоведущих частей.

## Slide 8: Первая помощь при поражении электрическим током.
Меры первой помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его после действий тока.
Один из оказывающих помощь должен немедленно вызвать врача, а другой немедленно выполнить следующее:
уложить пострадавшего на спину на твёрдую поверхность и проверить, есть ли у него дыхание и пульс.
Если пострадавший находится в сознании, то его надо укрыть тёплой одеждой, не давать двигаться и до прихода врача продолжать наблюдать за состоянием дыхания.
В случае бессознательного состояния пострадавшего, но при наличии у него дыхания и пульса нужно уложить пострадавшего в удобном положении, расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха и дать нюхать нашатырный спирт.
Если у пострадавшего отсутствует признак жизни, то его нельзя считать умершим. До прихода врача необходимо делать пострадавшему искусственное дыхание и массаж сердца.

## Slide 9: Правила техники электробезопасности:
Не включайте источники электропитания без учителя (мастера).
Проверьте, отключен ли источник электропитания, и только после этого производите сборку электрических цепей, переключения в них, монтаж и ремонт электрических устройств, замену предохранителей.
Проверяйте наличие напряжения на источнике электропитания или других частях электроустановок с помощью указателя напряжения и так далее
Следите, чтобы изоляция проводов была исправна; при сборке электрической цепи провода располагайте аккуратно, а концы их плотно соединяйте зажимом.
Не прикасайтесь к конденсаторам даже после отключения электрической цепи от источников электропитания: их сначала нужно разрядить (с помощью специального разрядника).
Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом учителю ( мастеру).