## Slide 1
Снятие мерок
и их запись

## Slide 2
- Из каких деталей состоит фартук?
- Какие размеры надо знать, чтобы построить чертеж нагрудника? Нижней части фартука?
- По какому месту фигуры проходит пояс и что надо обмерить для определения его длины?
- Можно ли сделать бретели одинаковой длины для всех размеров, если они шьются в виде завязок?
Актуализация знаний

## Slide 3
Изобрел в 1810 году французский портной.
Изготавливается лента из полотна или клеенки.
Длина – 150 см, ширина – 1,5-2 см.
На концах ленты имеются металлические заклепки, предохраняющие ее от износа.
Чтобы избежать неточности
при измерении, нужно
пользоваться одной и той же
сантиметровой лентой.
Сантиметровая лента

## Slide 4
Мерки снимают по правой стороне фигуры.
Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин.
Стоять надо прямо без напряжения.
Одежда должна быть легкой.
Талию предварительно опоясать шнурком.
При измерении сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять.
Мерки длины записывают полностью, мерки ширины и обхватов в половинном размере, так как чертеж строят на половину фигуры.
Правила снятия мерок

## Slide 5
Снятие мерок
название мерок | Усл. обоз. | напр | назначение | правила снятия мерок
Длина нагрудника | Дн |  | определение длины нагрудника | от линии талии  через ·1 до желаемой длины
Длина нижней части | Днч |  | определение длины нижней части фартука | от линии талии до желаемой длины,
Полуобхват талии | Ст |  | определение длины пояса | Гориз-но вокруг туловища через ·2 на полном выдохе
Полуобхват бедер | Сб |  | определение ширины н. части фартука | горизонтально вокруг туловища через ·3

## Slide 6
Чертеж строится только на половину фигуры, так как вторая половина такая же.
Мерки обхватов записывают в половинном размере и называют «полуобхват». Условно обозначают буквой «С» (половина от буквы «О»),
Мерки длин записывают полностью и обозначают буквой «Д».
Снятие мерок
?

## Slide 7
Снятие мерок
Полуобхват талии Ст
Сб Полуобхват бедер
Дн Длина нагрудника
Длина нижней части Днч

## Slide 8
Снятие мерок
Практическая работа:
«Снятие мерок и их запись»
Ст - Дн -
Сб - Днч -

## Slide 9
Самостоятельная работа
Заполните графу таблицы, поставив буквы, соответствующие правильным ответам
Мерки | Их назначение
Ст | 
Сб | 
Дн | 
Днч | 
Варианты ответа:
А – определение длины нагрудника;
Б – определение длины пояса;
В – определение длины нижней части фартука;
Г – определение ширины нижней части фартука.

## Slide 10
Чем отличаются детали чертежа фартука?
Назовите отрезок на чертеже, который соответствует линии талии.
Почему чертеж построен на половину фигуры?
Назовите отрезок на чертеже, который соответствует линии бока.
Чтение чертежа
Т 1
В
Т
Н
В1
Т 2
Н 1
К1
К2
К3
К4
П
П 1
П 2
П 3
Б
Б 1
Б 2
Б 3
с
е
р
е
д
и
н
а
Нижняя часть
Карман
Нагрудник
Пояс
Бретель

## Slide 11
http://school-sewing.narod.ru/kurs/bruk.htm
http://masterskayaotanyutki.narod.ru/Polesno.html
Источники