## Slide 1: Интерактивные доски

## Slide 2: Интерактивные доски
Назначение :
Интерактивная доска - это устройство, позволяющее лектору или докладчику объединить три различных инструмента:
экран для отображения информации
обычную маркерную доску
интерактивный монитор

## Slide 3
  Доска дает возможность демонстрировать
  слайды,
  видео,
  делать пометки,
  рисовать,
  чертить различные схемы, как на обычной доске,
  в реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки,
  вносить любые изменения и сохранять их виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте.

## Slide 4: Технологии для определения положения пишущего инструмента на доске
резистивная технология;
сочетание инфракрасной и ультразвуковой технологии;
электромагнитные волны;
лазерная технология;
оптическая технология.

## Slide 5: Резистивная технология основана на применении резистивных матриц
Резистивная матрица - это вмонтированная в пластиковую поверхность интерактивной доски сетка из двух слоев тончайших проводников, разделенных воздушным зазором.
Notes: Резистивная матрица - это вмонтированная в пластиковую поверхность интерактивной доски сетка из двух слоев тончайших проводников, разделенных воздушным зазором.
Проводники замыкаются от давления на поверхность при прикосновении.

## Slide 6: Резистивная технология основана на применении резистивных матриц
Эта технология - сенсорная,
она не требует применения специальных маркеров,
не использует никаких излучений для работы
не подвержена внешним помехам.
Недостаток - небольшая задержка реакции матрицы при быстром перемещении маркера или заменяющего его предмета.
Notes: Эта технология - сенсорная, она не требует применения специальных маркеров, не использует никаких излучений для работы и не подвержена внешним помехам. Недостатком этой технологии является небольшая задержка реакции матрицы при быстром перемещении маркера или заменяющего его предмета

## Slide 7: Оптическая технология
основана на использовании для считывания координат курсора (маркера или пальца) расположенных по углам доски миниатюрных цифровых видеокамер.
Достоинства:
быстродействие
точность позиционирования курсора,
увеличиваются функциональные возможности.
Notes: основана на использовании для считывания координат курсора (маркера или пальца) расположенных по углам доски миниатюрных цифровых видеокамер.
Достоинства:
быстродействие
точность позиционирования курсора,
увеличиваются функциональные возможности.

## Slide 8: Инфракрасная и ультразвуковая технологии
Снабжение поверхности доски инфракрасными и ультразвуковыми датчиками, определяющими положение маркеров и ластика.

## Slide 9: Инфракрасная и ультразвуковая технологии
Инфракрасные и ультразвуковые датчики могут быть встроены в насадки, которые при креплении на обычную маркерную доску превращают ее в интерактивную.
Недостаток:
доски подвержены воздействию со стороны посторонних источников излучений.

## Slide 10: Лазерная технология
В основе лазерной технологии лежит использование двух инфракрасных лазеров, расположенных на верхней кромке доски, которые отслеживают движущийся по поверхности маркер.
Лазерные сканеры, принимая отраженный сигнал от нанесенных на маркерах ободков, определяют точное положение маркера.
Notes: В основе лазерной технологии лежит использование двух инфракрасных лазеров, расположенных на верхней кромке доски, которые отслеживают движущийся по поверхности маркер.
Лазерные сканеры, принимая отраженный сигнал от нанесенных на маркерах ободков, определяют точное положение маркера.

## Slide 11: Электромагнитная технология
основана на передаче электронных сигналов с пишущего устройства, которым может быть либо специальный электронный карандаш, либо вложенные в электронные держатели маркеры.

## Slide 12: Классификация по типу проекции
Доски прямой проекции
Доски обратной проекции
Насадки

## Slide 13: Доски прямой проекции
Проектор помещается перед ней на подставке или на потолке.
Notes: Проектор помещается перед ней на подставке или на потолке.

## Slide 15: Доски обратной проекции
проектор располагается сзади и
составляет единую конструкцию
с доской
Notes: проектор располагается сзади и составляет единую конструкцию с доской

## Slide 16: Доски обратной проекции

## Slide 17
Учителя, работающие с интерактивной доской, отмечают положительные изменения в качестве уроков, в объеме понимаемого учениками материала. Они утверждают, что интерактивная доска помогает преподнести больше информации за меньшее время, и при этом ученики активно работают на уроке и лучше понимают даже самый сложный материал. Интерактивная доска становится незаменимой для учителей по любому предмету, будь то использование интерактивной доски в начальной школе, средней и профессиональной школе или даже в детском саду.