## Slide 1
Построение чертежа ночной сорочки
с цельнокроеным рукавом в М 1:4
ТЕХНОЛОГИЯ 7 класс
Раздел «Конструирование и моделирование плечевых изделий» Титова Наталия Владимировна - учитель технологии МОАУСОШ №5

## Slide 2: Давайте вспомним
Какие изделия относятся к плечевой одежде и почему они так называются?
Каким требованиям должна отвечать одежда?
Что значит цельнокроеная одежда?
Перечислите и дайте характеристику различным видам силуэтов?
Как правильно снимают мерки?
Какие мерки надо снять для построения чертежа ночной сорочки?

## Slide 3
Втачной Реглан Цельнокроеный
Покрой рукава

## Slide 4
Для построения конструкции изделия кроме мерок необходимы прибавки на свободное облегание и декоративное оформление.
к полуобхвату груди – Пг = 6-8 см;
к обхвату плеча – Поп = 5-7 см;
к ширине горловины – Пшг = 1 см.

## Slide 6
Построение сетки
В
Необходимые мерки:
СгII = 48 см; Дтс = 38 см;
Оп = 28 см; Сш = 18 см; Ди = 80 см
Прибавки: Пг = 6…8 см
Поп = 5…7 см
2. → ВВ1 = (СгII + Пг) : 2 = 28 см;
()В, строим ┌
3.  ВН = Ди = 80 см;
В1
Н
4. Строим ВВ1Н1Н
Н1

## Slide 7
Необходимые мерки:
СгII = 48 см; Дтс = 38 см;
Оп = 28 см; Сш = 18 см; Ди = 80 см
Прибавки: Пг = 6…8 см
Поп = 5…7 см
Построение ворота
В
В1
Н
Н1
5. →ВВ2 =( Сш : 3) + 1 = 7 см
В2
6. ↓ВВ3 = ВВ2 : 3 = 7 : 3 = 2,3 см
В3
7. Дуга В2В3
8. ↓ ВВ4 = ВВ2 + 1 = 7 + 1 = 8 см
В4
9. Дуга В2В4

## Slide 8
Необходимые мерки:
СгII = 48 см; Дтс = 38 см;
Оп = 28 см; Сш = 18 см; Ди = 80 см
Прибавки: Пг = 6…8 см
Поп = 5…7 см
Построение рукава
В
В1
Н
Н1
В2
В3
В4
11. В1В5=ГГ1 - п/в= 6 см;
Достроить В1В5ГГ1 , обозначить (.) Г1
В1Г = (Оп : 2 )+ Поп =28:2+7=21 см Провести горизонтальную линию через точку Г ;
Г
В5
Г1

## Slide 9
Необходимые мерки:
СгII = 48 см; Дтс = 38 см;
Оп = 28 см; Сш = 18 см; Ди = 80 см
Прибавки: Пг = 6…8 см
Поп = 5…7 см
Построение линии бокового среза и низа.
В
В1
Н
Н1
В2
В3
В4
Г
В5
Г1
13. Г1Г2 разделить пополам (.)Г3
↓ГГ2 = ГГ1 = 6 см,
Г2
Соединить (.)Г1 и (.) Г2 прямой ,
Г3
14.В (.) Г3 провести ⊥ и отложить 1,5 см
Г4
15. Дуга Г1Г4Г2
16. → Н1Н2 = п/в 10 см
Н2
17. Соединить Г2Н2
18. Н2Н3  п/в 1,5 см
Н3
19. НН1 : 2  () Н4
Н4
20. Соединить НН4Н3

## Slide 10
Необходимые мерки:
СгII = 48 см; Дтс = 38 см;
Оп = 28 см; Сш = 18 см; Ди = 80 см
Прибавки: Пг = 6…8 см
Поп = 5…7 см
Построение линии талии.
В
В1
Н
Н1
В2
В3
В4
Г
В5
Г1
21. ↓ВТ
Г2
Г3
Г4
Н2
Н3
Н4
Т
Провести прямую, отметить (.) Т1 и (.) Т2
Т1
Т2
22. Т2Т3= 1,5см
Т3
23. ТТ1 разделить пополам⇒ (.) Т4
Т4
24. Соединить ТТ4Т3

## Slide 11
Обвести контур чертежа ночной сорочки сплошной основной и штриховой линиями
В
В1
Н
Н1
В2
В3
В4
Г
В5
Г1
Г2
Г3
Г4
Н2
Н3
Н4
Т
Т1
Т2
Т3
Т4
Подписать детали сорочки.
Перед
Спинка