## Slide 1
ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ.

## Slide 2: План урока:
Понятие о углеводородах.
Природный и попутный нефтяной газ.
Нефть.
Каменный уголь.
Проблемы использования углеводородного сырья.

## Slide 3: Понятие о углеводородах.
Одно из определений органической химии – химия углеводородов и их производных.
Таким образом, изучение этого класса соединений имеет особое значение, так как углеводороды являются структурной основой всех остальных классов органических веществ.

## Slide 4: Классификация углеводородов
Углеводороды
Ациклические
Карбоциклические
Предельные
Непредельные
Алканы
Алкены
Диены
Алкины
Ароматические
Алициклические
Циклоалканы
Циклоалкены

## Slide 5
Углеводороды являются важнейшим видом сырья для химической промышленности. В свою очередь углеводороды широко распространены в природе и могут быть выделены из различных природных источников: нефти, природного и попутного нефтяного газа и каменного угля.

## Slide 6: Природный и попутный нефтяной газ
Запасы природного газа на нашей планете очень велики, примерно 1015 м3. У нас в стране важнейшие месторождения этого ценнейшего топлива находятся в Западной Сибири (Уренгойское, Заполярное), в Волго-Уральском бассейне (Вуктыльское, Оренбургское) и на Северном Кавказе (Ставропольское).

## Slide 7
По способу добычи природные газы делятся на:
собственно природные;
попутные нефтяные газы.
Состав попутного и природного газов, в %:
 | Метан | Этан | Пропан | Бутан | Разные
Попутный газ | 30,8 | 7,5 | 21,5 | 20,4 | -
Природный газ | 98,0 | 0,4 | 0,15 | 0,03 | 1,12

## Slide 8
Из данных таблицы состава газа можно отметить, что разнообразное содержание углеводородов в нефтяном газе характеризует его как более ценный источник химического сырья чем природный газ. Для практических целей попутные газы разделяют на смеси более узкого состава (этан, пропан и т.д.).

## Slide 9: Нефть.
Нефть – это маслянистая жидкость от светло – бурого до черного цвета, с характерным запахом, не растворимая в воде, поэтому образует на ее поверхности пленку не пропускающую воздух

## Slide 10: Исторические сведения
Нефть известна человечеству с давних времен. Как показали археологические раскопки, на берегу Евфрата она добывалась 6-7 тыс. лет до н. э. Нефть использовалась для освещения жилищ, добавлялась в состав для бальзамирования трупов.

## Slide 11
В Китае бурение было известно ещё в XVIII в. до нашей эры. Для ее добычи строились нефтяные колодцы. Китайцы употребляли нефть для освещения, как лекарство и в военных целях. Китайские воины из “огненных повозок” бросали горшки с горящей нефтью в ряды врагов.

## Slide 12
В VII веке н. э. византийцы создали так называемый “греческий огонь”. В одном из многочисленных рецептов, которые греки хранили в глубочайшей тайне, написано "Возьми чистую серу, нефть, смолу, поваренную соль, деревянное масло; хорошенько провари все вместе, пропитай этим составом паклю и подожги. Такой огонь можно погасить только песком". В средние века она использовалась главным образом для освещения улиц. В ХV веке в Париже появились первые асфальтированные улицы. Главное, нефть стали использовать для керосиновых ламп, для заделывания щелей и смоления судов

## Slide 13: Состав нефти:
N –
0,01-4%
S -0,3-3%
О- 0,1-1%
Н -12-14 %
С -83-87%

## Slide 14
Переработка нефти
Первичная
(перегонка)
Вторичная
Крекинг
Пиролиз нефтепродуктов
Гидроочистка нефтепродуктов
Риформинг

## Slide 15: Перегонка (ректификация) нефти.
Так как нефть – сложная смесь природных углеводородов различной молекулярной массы, то первичная переработка – это перегонка нефти, которая позволяет разделить нефть на отдельные фракции в соответствии с температурой кипения углеводородов.

## Slide 16
Перегонка или ректификация основана на разнице температур кипения углеводородов, входящих в состав нефти, т.е. перегонка – физический процесс, с углеводородами не происходят химические превращения.

## Slide 17: Ректификация (фракционная переработка) – это физический способ разделения смеси компонентов, основанный на различии их температур кипения.
Горючее для автомобилей
и самолетов,
растворитель масел и каучуков
Сырье для химического
производства
Горючее для дизельных
двигателей
Горючее для тракторов,
реактивных двигателей
БЕНЗИН С5-С11
40-1500С
150-2500С
ЛИГРОИН С8-С14
180-3000С
КЕРОСИН С12-С18
275-4000С
ГАЗОЙЛЬ С13-С19
МАЗУТ
Соляровое масло, смазочные масла, вазелин, парафин,
Топливо для электростанций, кораблей, сырье для производства масел
Твердый остаток – гудрон
и продукты его переработки
битум и асфальт
Выход бензина 17-20%

## Slide 19: Заполните таблицу:
Продукты фракционной перегонки нефти
Название фракции | Состав | tкипения | Применение
Ректификационные газы |  |  | 
Газолиновая фракция (бензин) |  |  | 
Лигроиновая фракция |  |  | 
Керосиновая фракция |  |  | 
Дизельное топливо |  |  | 
Мазут |  |  | 

## Slide 20: Бензин –наиболее ценная фракция перегонки нефти
БЕНЗИН (франц. benzine), смесь легких углеводородов с tкип =30-205 °C; прозрачная жидкость, плотность 0,70-0,78 г/см3. Получают главным образом перегонкой или крекингом нефти. Топливо для карбюраторных авто- и авиадвигателей; экстрагент и растворитель для жиров, смол, каучуков.
(Большая энциклопедия КиМ)
ЦЕЛЬ ВСЕХ ПЕРЕРАБОТОК – УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА
Количественный показатель качества бензина- ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО - условная количественная характеристика стойкости к детонации (преждевременное воспламенение) моторных топлив, применяемых в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания. Октановое число численно равно процентному (по объему) содержанию изооктана (октановое число которого принято за 100) в его смеси с н-гептаном (октановое число равно 0), эквивалентной по детонационной стойкости испытуемому топливу при стандартных условиях испытания. Октановое число наиболее. распространенных отечественных марок автобензинов 80-95, авиабензинов 91-95.

## Slide 21: Крекинг углеводородов (вторичная переработка УВ)
Крекинг
(crack - расщеплять)
Термический
t = 450-5500С
р = 2-7 МПа
Каталитический
t= 450-5000С
kat – Al2O3·nSiO2
Процесс термического расщепления углеводородов приводящее к образованию УВ с меньшей цепью углеродов.
1891 г – В. Г. Шухов
Выход бензина
65-70%

## Slide 22: Термический крекинг.
Сущность крекинга заключается в том, что при нагревании происходит расщепление крупных молекул углеводородов на более мелкие, в том числе на молекулы, входящие в состав бензина. Обычно расщепление происходит примерно в центре углеродной цепи по С—С-связи, например:

## Slide 23: Каталитический крекинг.
Этот процесс был впервые осуществлён в 1918 году Н.Д. Зелинским. Его проводят в присутствии катализатора (алюмосиликатов: смеси оксида алюминия и оксида кремния) при температуре 450 — 500°С и атмосферном давлении.

## Slide 24
При каталитическом крекинге, который осуществляется с большой скоростью, получается бензин более высокого качества, чем при термическом крекинге. Это связано с тем, что наряду с реакциями расщепления происходят реакции изомеризации алканов нормального строения. Кроме того, образуется небольшой процент ароматических углеводородов, улучшающих качество бензина.

## Slide 25: Риформинг.
Качество бензина можно улучшить также риформингом. Риформинг – это процесс ароматизации бензинов, осуществляемый путём нагревания их в присутствии платинового катализатора. Более дешёвый и лёгкий путь увеличения октанового числа состоит в добавлении к бензину некоторых веществ, изменяющих характер горения топлива. Так, детонационную стойкость бензина увеличивают небольшие количества тетраэтилсвинца Pb(C2H5)4. Такой бензин называют этилированным.

## Slide 26
ПИРОЛИЗ – это разложение органических веществ без доступа воздуха при высокой температуре.
При пиролизе основными продуктами реакции являются непредельные газообразные углеводороды (этилен, ацетилен) и ароматические (бензол, толуол).
Так как пиролиз – важнейший путь получения ароматических углеводородов, этот процесс часто называют ароматизацией нефти.
ГИДРООЧИСТКА – это обработка водородом при нагревании и давлении в присутствии катализатора.
Актуальна в связи с проблемой окружающей среды : сернистые и азотсодержащие вещества, имеющиеся в нефтепродуктах, при сгорании образуют оксиды серы и азота, вызывающие коррозию аппаратуры и губительно действующее на все живое. С целью удаления этих химических элементов и проводят гидроочистку.

## Slide 27: Каменный уголь:
Основным источником получения бензола и его гомологов до середины ХХ века являлась каменноугольная смола и коксовый газ, получаемый при перегонке каменного угля.
При перегонке каменного угля образуются:
коксовый газ;
надсмольная вода (аммиак);
каменноугольная смола (получают арены, фенолы);
кокс (применяют в металлургии для восстановления металлов.)

## Slide 28: Проблемы использования углеводородного сырья.
Нефть нерастворима в воде и её плотность меньше, чем у воды, попадая в неё, нефть растекается по поверхности, препятствуя растворению кислорода. Если нефть попала в водоём, то нефтяная пленка на поверхности воды нарушает обмен тепла, влаги и газов между водной средой и атмосферой, в результате нарушается биологическое равновесие. Количество поступающей за год в Мировой океан нефти оценивается в 5–10 млн. т. Нефть и нефтепродукты попадают в океан не только при аварии судов, но и при разведке, добыче и сливе балластных вод танкерами. 1 л разлитой нефти загрязняет приблизительно около 40 тыс. л морской воды.

## Slide 29
Воздействие нефти на экосистемы проявляется по-разному, в зависимости от степени загрязнения. Это может быть:
Непосредственное отравление живых организмов с летальным исходом. Нарушение физиологической активности.
Прямое обволакивание нефтепродуктами живых организмов, отсутствие доступа кислорода. Возникновение болезней, вызванное попаданием в организм углеводородов.
Негативные изменения в среде обитания.

## Slide 30: Домашнее задание:
§ 10, заполнить табл.