## Slide 1
3-4 урок

## Slide 2: Задачи урока:
Ознакомить с названиями деталей фартука;
Ознакомить с понятиями «чертеж», «масштаб», ознакомить с чертежными инструментами;
Научить правильно производить конструкторские расчеты;
Сформировать умения пользоваться масштабной линейкой;
Научить строить чертеж фартука;
Ознакомить с последовательностью подготовки выкройки к раскрою;
Закрепить знания.

## Slide 3
бретель
пояс
нагрудник
карман
Нижняя часть фартука

## Slide 4
- это графическое изображение какого-либо предмета на бумаге в натуральную величину, в уменьшенном или увеличенном виде.
Чертежные инструменты
Масштабная линейка (линейка закройщика);
Карандаш ТМ и М;
Угольник.

## Slide 5
Построение чертежа фартука в масштабе 1:4
указывает, во сколько раз настоящие размеры предмета меньше или больше.
Масштаб записывают в виде отношения двух чисел, первое из которых относится к чертежу, а второе – к предмету.
Масштаб 1:4 означает уменьшение в 4 раза.

## Slide 6
Линия талии
В точке Т построить прямой угол
Т

## Slide 7: 2. Линия низа
ТН = Ди
Днч = 40 см
ТН = Днч = 40см
От точки Т вниз
Н .
Т
Н

## Slide 8: 3. Ширина фартука
Сб = 40см.
Сб:2+6см=(по своим меркам)=
= 40:2+6 = 20+6 = 26см
ТТ1=26см
НН1=26см
Т Т1
Н Н1

## Slide 9: 4. Место расположения кармана
От точки Т вниз 6см
точка К
ТК = 6см
Т Т1
Т Т1
К
Н Н1

## Slide 10: 4. Место расположения кармана
От точки К вниз 14см.
точка К1
КК1 = 14см
Т Т1
К
К1

## Slide 11: 4. Место расположения кармана
От точек К и К1 вправо отложить 10 см
К К2 = 10см
К1 К3 = 10см
Соединить точки
К2 и К3
прямой линией
Т Т1
К
К2
К1
К3

## Slide 12: 5. Ширина пояса
От точки П отложить вправо ширину пояса
10 см.
Точка П1
П П1 = 10см
П
П1

## Slide 13: 6. Длина пояса
От точки П отложить вниз длину пояса
П П2 =
=Ст * 2+20 =30 * 2 + 20 =
= 60+20 = 80см
Точка П2
П П2 = 80 см.
П1 П3 = 80 см.
П П1
П2
П3

## Slide 14: Подготовка выкройки к раскрою
Подписать названия деталей фартука.
Указать стрелкой направление долевой нити.
Написать величину припусков на швы (цифрами в кружочке).
Отметить середину деталей.

## Slide 15: фартук
Т
Т1
нижняя часть
фартука
К
К2
карман
К1
К3
Н Н1
П П1
пояс
П2 П3
Д.н.
Д.н.

## Slide 16: Припуски на швы
Т
Т1
нижняя часть
фартука
К
К2
карман
К1
К3
Н Н1
П П1
пояс
П2 П3
Д.н.
15 мм
15 мм
15 мм
10 мм
10 мм
15 мм
10 мм
10 мм
4ур.

## Slide 17: Закрепление пройденного материала.
Назовите детали чертежа фартука.
Чем отличаются детали чертежа фартука?
Назовите отрезок на чертеже, который соответствует линии талии.
Почему чертеж построен на половину фигуры?
Назовите отрезок на чертеже, который соответствует линии бока
Назовите последовательность подготовки выкройки к раскрою.

## Slide 18
Задачи урока:
Закрепление пройденного материала.
Повторение ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ при ручных работах.
Самостоятельное построение чертежа фартука по своим меркам.
Построение чертежа
фартука
по своим меркам
Урок 5-6

## Slide 19
Самостоятельное построение чертежа фартука по своим меркам в М 1:1.
Подготовка выкройки к раскрою.

## Slide 20: фартук
Т
Т1
К
К2
К1
К3
Н Н1
П П1
пояс
П2 П3
Фартук
Карман

## Slide 21: Подготовка выкройки к раскрою
Подписать названия деталей и названия срезов юбки.
Указать стрелкой направление долевой нити.
Написать величину припусков на швы (цифрами в кружочке).

## Slide 22
было интересно…
было трудно…
теперь я могу…
я научилась…
меня удивило…

## Slide 23
Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/Под ред.В.Д.Симоненко. – 2-еизд., перераб. – М.: Вентана-Граф.2006.
http://www.ezhva-licey.ru/teachers/nmr/metodich_razrabotki/itogi_uroka/
http://amnesia.pavelbers.com/the%20mode.htm
http://www.detki-74.ru/magazine/magazine_glav_2005.php
keep4u.ru/imgs/s/070806/2787b1f50771262c96.jpg