## Slide 1
Коррозия металлов

## Slide 2
Шлифование поверхностей изделий
На таких поверхностях не задерживается влага, лучше образуется защитная оксидная плёнка
Поверхностный однороднее и более активно взаимодействует с кислородом

## Slide 3
«Ржа ест железо» - гласит русская народная пословица.
«Коррозия – рыжая крыса, грызёт металлический лом.»
Коррозия – самопроизвольное разрушение металлов и сплавов под влиянием окружающей среды.

## Slide 4
Вред от коррозии
Материальный
ущерб
Экономический
ущерб
Экологические
последствия

## Slide 5
Материальный ущерб
Потери металлов
Порча изготовленных
из металлов изделий

## Slide 6
Затраты на ремонт, замену деталей судов, автомобилей, аппаратуры, приборов, коммуникаций во много раз превышают стоимость металла.
Экомический ущерб

## Slide 7
Утечка нефти, газов из разрушенных коррозией трубопроводов
Загрязнение окружающей среды
Отрицательное воздействие на здоровье людей
Экологические последствия

## Slide 8
Виды коррозии
Химическая
Атмосферная
Электрохимическая
Коррозия

## Slide 9
Химическая: под действием газов в
отсутствии влаги, при действии
высокой температуры.

## Slide 10
Атмосферная: под действием кислорода
и воды находящихся в воздухе.
Н2О
Н2О
О2
О2
Н2О
О2

## Slide 11
Среда щелочная или нейтральная (pH>7)
Среда кислотная (pH<7)
2H+ + 2e = H2
Ионы водорода движутся к катоду, принимают электроны, восстанавливаются. Суммарное уравнение процесса
Fe0 +2H+ =Fe2++H2
Электрохимическая коррозия
O2 + 2H2O = 4OH-
Fe2+ + 2 OH-= Fe(OH)2
4Fe(OH)2+2H2O +O2= 4Fe(OH)2

## Slide 12
Методы защиты металлов от коррозии

## Slide 13
Покрытия
Изоляция металла от внешней среды
Неметаллические:
Металлические
Химические:
Краски
Эмали
Смолы
Масла
Полимеры
Лаки
Цинкование
Хромирование
Никелирование
Золочение
Лужение
Оксидирование
Азотирование
Цементация

## Slide 14
Применение легированных сплавов
Пассивация металла
Введение в состав стали
легирующих элементов:
Сr, Ni, AI, Mn, Mo, V, W.
Образуются оксидные плёнки

## Slide 15
Электрохимический
Превращение металла в катодный электрод
Протекторная (анодная)
Катодная

## Slide 16
Обработка среды
Внесение веществ, замедляющих коррозию
ингибиторы
Удаление веществ, вызывающих коррозию
(деаэрация)