## Slide 1: «Начертательная геометрия»
Выполнила: ученица 11 «А» класса
Клименко Екатерина
Учитель: Кашина О. Л.
МБОУ «Гимназия №83»
Г. Ижевск

## Slide 2: Предмет «Начертательная геометрия» (Н.Г.)
Две основные задачи Н.Г.:
Н.Г. изучает законы отображения трехмерного пространства на двумерную плоскость методами проекций и сечений.
Основоположником начертательной геометрии и метода ортогонального проецирования является французский математик, геометр Гаспар Монж (1746-1818гг.).
прямая -
построить изображение пространственного предмета на чертеже;
обратная –
реконструкция пространственного предмета по чертежу.
Построение любого изображения выполняется с помощью операции проецирования.

## Slide 3: Виды проецирования
Линейное центральное проецирование
  S - центр проецирования,
  ПI - плоскость проекций или картинная плоскость,
  А, В - точки пространства,
  SА, SВ – проецирующий луч,
  а, в - направление проецирования,
  Аי , Вי – центральные проекции точек А и В на плоскость Пי.
Аппарат проецирования
Проекцией фигуры называется множество проекций всех ее точек
Нет закономерных отношений между линейными размерами геометрического образа (Г.О.) и его проекциями.

## Slide 4: Виды проецирования
Параллельное проецирование
  а - направление проецирования
  Пי - плоскость проекций
  А, В - точки пространства
  Аי, Вי – проекции точек А и В на плоскость Пי.
Аппарат проецирования
Проекцией фигуры называется множество проекций всех ее точек
Нет закономерных отношений между линейными размерами геометрического образа (Г.О.) и его проекциями.

## Slide 5: Виды проецирования
Ортогональное проецирование
  а - направление проецирования,
  а  Пי ,
  П י - плоскость проекций,
  А, В - точки пространства,
  А י , В י – ортогональные проекции точек А и В на плоскость П י.
Проекцией фигуры называется множество проекций всех ее точек
Аппарат проецирования
Существуют определенные закономерности между геометрическим образом (Г.О.) и его ортогональной проекцией: позиционные и метрические свойства ортогонального проецирования.

## Slide 6: Основные позиционные свойства ортогонального проецирования:
каждой точке проецируемого Г.О. соответствует одна точка на плоскости проекций,
  А  Аי;
1.
(обратная зависимость неоднозначна);

## Slide 7: Основные позиционные свойства ортогонального проецирования:
проекцией прямой линии АВ является прямая линия
Аי Вי,
АВ  Аי Вי;
АВАיВי– проецирующая плоскость L);
2.

## Slide 8: Основные позиционные свойства ортогонального проецирования:
если точка принадлежит линии, то ее проекция принадлежит проекции данной линии,
С  АВ  Сי  Аי Вי;
3.

## Slide 9: Основные позиционные свойства ортогонального проецирования:
проекцией точки пересечения двух прямых является
точка пересечения проекций данных прямых;
D = АВ х е  Dי = АיВי х eי;
4.

## Slide 10: Основные позиционные свойства ортогонального проецирования:
проекциями двух параллельных прямых являются
две параллельные прямые,
а II AB  аי II Аי Вי;
5.

## Slide 11: Метрические свойства ортогонального проецирования:
Отношения между отрезками прямой равны соответствующим отношениям между их проекциями.
|АС| : |СВ|= |АיСי | : |СיВי|
|АС| : |АВ|= |АיС י| : |АיВי|
и т.д.
1.

## Slide 12: Метрические свойства ортогонального проецирования:
Длина отрезка равна длине его проекции, делённой на косинус угла наклона отрезка к плоскости проекций.
|АС| : |АВ| = cos a
или
|АВ| = |Аי Вי| : cos a,
т. к. |Аי Вי| = |АС|.
2.
Примечания:
если α = 0о, то │АВ│=│АיВי│;
если α = 90о, то │АיВי│= 0.
Отрезок АВ (натуральная величина) является гипотенузой прямоугольного треугольника АВС, один катет которого является проекцией этого отрезка, а второй приращением координат точек А и В.

## Slide 13: Метрические свойства ортогонального проецирования:
Если хотя бы одна сторона прямого угла параллельна плоскости проекций, а вторая ей не перпендикулярна, то угол на эту плоскость проецируется в натуральную величину.
3.
  Если прямой угол проецируется ортогонально в виде прямого угла, то он имеет сторону, расположенную параллельно плоскости проекций.
Теорема о проецировании прямого угла:
  Обратная теорема:

## Slide 14: Обратимость чертежа
Проекционный чертеж становится обратимым при добавлении дополнительной информации (введение второй плоскости проекции или числовой отметки, указывающей расстояние от точки в пространстве до плоскости проекций).
Вышеприведенные чертежи называются однокартинными.
Рассмотренные методы проецирования позволяют однозначно решить прямую задачу – построить проекцию (чертеж) геометрического образа.
Обратная задача начертательной геометрии – по данному чертежу реконструировать геометрический образ – решается неоднозначно (может быть несколько или бесчисленное множество решений).
Из этого следует, что однокартинный чертеж не обладает свойством обратимости.

## Slide 15: Образование комплексного чертежа точки.
  Комплексным чертежом называется чертеж, составленный из двух или более связанных между собой ортогональных проекций изображаемого геометрического образа.
Принцип образования: геометрический образ ортогонально проецируется минимум на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций, которые затем соответствующим образом совмещаются с одной плоскостью.
Данный чертеж называется комплексным чертежем (К.Ч.) точки А.
Если на К.Ч. заданы две проекции точки, можно утверждать, что точка однозначно задана на К.Ч.

## Slide 16: Образование комплексного чертежа точки.
Иногда проецирование осуществляется на три взаимно перпендикулярных плоскости проекций, и тогда они все совмещаются с одной.
Условные обозначения:
A,В,С,D… 1,2,3… и т.д. – точки в пространстве;
П1 (XOY) – горизонтальная плоскость проекции;
П2 (XOZ) – вертикальная (фронтальная) плоскость проекции;
П3 (YOZ) – вертикальная (профильная) плоскость проекции;
А1 – горизонтальная проекция точки А на плоскость П1;
А2 – фронтальная проекция точки А на плоскость П2.
А3 – профильная проекция точки А на плоскость П3.
А1А2, А2А3 - линии связи.

## Slide 17: Образование комплексного чертежа линии.
Линия - это геометрический образ, сформированный последовательным перемещением точки.
Прямая однозначно задана на комплексном чертеже, если заданы две ее проекции.
Линия – одномерный геометрический образ.
Обозначение линий – a, b, c, d … и т.д.

## Slide 18: Взаимное расположение двух прямых.
Параллельные прямые.
Если две прямые параллельны между собой, то их одноименные проекции тоже параллельны.
Если a ║ b,
то a1 ║b1 и a2 ║ b2.

## Slide 19: Взаимное расположение двух прямых.
Пересекающиеся прямые.
Две прямые пересекаются между собой, если точки пересечения одноименных проекций прямых лежат на одной линии связи .
Если a Х b = О,
то a1 Х b1 =О1
и a2 Х b2 = О2

## Slide 20: Взаимное расположение двух прямых.
Скрещивающиеся прямые
(не имеют общих точек).
Две прямые скрещиваются между собой, если точки пересечения их одноименных проекций лежат на разных линиях связи
а ÷ b
Точки 1 и 2, 3 и 4 –
конкурирующие точки.
Конкурирующие точки –
Точки, лежащие на одной
Проецирующей прямой.

## Slide 21: Положение прямых линий относительно плоскостей проекций.
В зависимости от своего положения относительно плоскостей проекций прямые разделяют на прямые общего положения и прямые частного положения.
Прямая общего положения – прямая, которая имеет углы, отличные от 0° и 90° одновременно со всеми тремя плоскостями проекции (П1, П2 и П3).
Прямые, параллельные плоскостям проекций или перпендикулярные к ним, называются прямыми частного положения.

## Slide 22: Прямые частного положения. Линии уровня.
Горизонталь – линия, все точки которой имеют одинаковую координату Z (аппликата).
Горизонталь параллельна горизонтальной плоскости проекций.
Обозначение горизонтали h (h ║ П1).
На П2 : Z– const (для всех точек линии).
На П1: h1=h, h1 - натуральная величина прямой h.
α - угол наклона прямой h к плоскости П2,
γ - угол наклона прямой h к плоскости П3.

## Slide 23: Прямые частного положения. Линии уровня.
Фронталь – линия, все точки которой имеют одинаковую координату Y (ордината).
Фронталь параллельна фронтальной плоскости проекций.
Обозначение фронтали f (f ║ П2).
На П1 : Y – const (для всех точек прямой)
На П2: f2 = f, f2 - натуральная величина отрезка f.
β - угол наклона прямой f к плоскости П1,
γ - угол наклона прямой f к плоскости П3.

## Slide 24: Прямые частного положения. Линии уровня.
Профильная линия – линия, все точки которой имеют одинаковую координату X (абсцисса)
Профильная линия параллельна профильной плоскости проекций.
Обозначим профильную линию буквой n (n ║ П3).
На П1 и П2 проекции профильной прямой n совпадают с линией связи. Для описания профильной линии (прямой) на комплексном чертеже необходимо вводить профильную плоскость проекций П3.
На П3: n3 = n, n3 - натуральная величина отрезка f.
α - угол наклона прямой n к плоскости П1,
β - угол наклона прямой n к плоскости П2.

## Slide 25: Прямые частного паоложения. Проецирующие прямые.
Горизонтально-проецирующая прямая – линия, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций.
Горизонтально-проецирующая
прямая параллельна фронтальной
и профильной плоскостям проекций.
Обозначим горизонтально-проецирующую прямую a (a ╨ П1).
На П1 горизонтально-проецирующая прямая проецируется в точку (теряет одно измерение).
На П2: а2 = а,
а2 – натуральная величина.

## Slide 26: Прямые частного положения. Проецирующие прямые.
Фронтально-проецирующая прямая – линия, перпендикулярная фронтальной плоскости проекций
Фронтально-проецирующая прямая параллельна горизонтальной и профильной плоскости проекций.
Обозначим фронтально-проецирующую прямую b (b ╨ П1).
На П2 фронтально-проецирующая прямая проецируется в точку (теряет одно измерение).
На П1: b1 = b,
b1 – натуральная величина.