## Slide 1: Принципы радиосвязи
Автор презентации: Некрасова Е.А., МОУ СОШ №3
Notes: <number>

## Slide 2: Цели урока:
Ознакомиться с практическим применением электромагнитных волн;
Изучить физический принцип радиотелефонной связи.
Notes: <number>

## Slide 3: План урока:
Изобретение радио А.С. Поповым
Радиотелефонная вязь
Модуляция
Детектирование
Блок-схема «Принципы радиосвязи»
Простейший детекторный приёмник
Notes: <number>

## Slide 4: Радио А. С. Попова
Когерер – стеклянная трубка с двумя электродами, в ней помещены металлические опилки. Когерер (от лат. - “когеренция” - “сцепление”).
Звонок – для регистрации волн и для встряхивания когерера.
Чтобы повысить чувствительность аппарата, А.С. Попов один из выводов когерера заземлил. Заземление превращает проводящую поверхность земли в часть открытого колебательного контура , что увеличивает дальность приема .
Другой вывод присоединил к высоко поднятому куску проволоки, создав первую приемную антенну для беспроволочной связи.
Notes: <number>

## Slide 5
7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге А. С. Попов продемонстрировал действие своего прибора – первого в мире радиоприёмника
Notes: <number>

## Slide 6: Радиосвязь
Определение. Радиосвязь – передача и приём информации с помощью радиоволн, распространяющихся в пространстве без проводов.
Источник – переменный ток частоты от 2·104 Гц до 109 Гц (λ=0,3 м – 1,5 ·104 м).
Notes: <number>

## Slide 7: Виды радиосвязи:
Радиотелеграфная связь
Радиотелефонная связь
Радиовещание
Телевидение
Радиолокация
Отличаются типом кодирования передаваемого сигнала.
Notes: <number>

## Slide 8: Радиотелефонная связь – передача речи или музыки с помощью ЭМВ.
При радиотелефонной связи колебания давления воздуха в звуковой волне превращаются с помощью микрофона в электрические колебания той же формы. Но колебания звуковой частоты представляют собой сравнительно медленные колебания, а ЭМВ низкой (звуковой) частоты почти не излучаются. Чтобы осуществить радиотелефонную связь необходимо использовать высокочастотные колебания, интенсивно излучаемые антенной (используют генератор).
Для передачи звука эти высокочастотные колебания изменяют (модулируют) с помощью электрических колебаний низкой (звуковой) частоты.
Для приёма из модулированных колебаний высокой частоты выделяют низкочастотные колебания – детектируют.
Notes: <number>

## Slide 9: Модуляция передаваемого сигнала – кодированное изменение одного из параметров (амплитуды, частоты).
Notes: <number>

## Slide 10: Детектирование – процесс выделения из амплитудно-модулированных колебаний низкочастотных колебаний.
Notes: <number>

## Slide 11: Блок-схема «Принципы радиосвязи»
Notes: <number>

## Slide 12: Простейший радиоприёмник
Приёмная антенна – для улавливания ЭМВ.
Заземление - для увеличения дальности приёма.
Колебательный контур – для настройки на частоту определённой радиостанции.
Громкоговоритель – превращает колебания тока низкой частоты в колебания воздуха той же частоты.
Конденсатор – фильтр, для сглаживания пульсации тока.
1
2
3
4
5
6
Notes: <number>

## Slide 13: Спасибо за внимание!
Автор презентации: Некрасова Е.А., МОУ СОШ №3
Notes: <number>