## Slide 1
Материал подготовила:
Климашина Н.А., учитель ОБЖ
МБОУ Новолеушинская СОШ
Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения
в мирное и военное время
частьII. «Организация инженерной защиты
Населения от поражающих факторов ЧС»
(урок ОБЖ – 10 класс)

## Slide 2
II. Организация инженерной защиты
Населения от поражающих факторов ЧС
Средства коллективной защиты – это защитные инженерные сооружения ГО
Виды:
Убежище – защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающее защиту укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от АХОВ, бактериальных средств, радиоактивных веществ, высоких температур и продуктов горения при пожаре
Противорадиационное укрытие –это сооружение, обеспечивающее защиту людей от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности, от светового излучения, проникающей радиации и частично от ударной волны, а также от попадания на кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств
Укрытия простейшего типа – это щели открытые и перекрытые, траншеи, землянки, оборудованные под укрытия подвалы и подполья

## Slide 3
Убежище
Встроенное
Отдельно стоящее
По вместимости убежища условно подразделяют на:
Малой вместимости (150-600 человек)
Средней вместимости (600 -2000 человек)
Большой вместимости (более 2000 человек)

## Slide 4
Принципиальная схема
планирования убежище

## Slide 5
Укрытие
простейшего типа
Противорадиационное
укрытие

## Slide 6
Размещение и правила
поведения в убежище
Вместимость защитного сооружения определяется, исходя из нормы 0,5м2 в отсеке на одного человека при двухъярусном расположении и 0,4м2 трехъярусном расположении
Высота помещения должна быть не менее 2,2м
Общий объем воздуха на человека – 1,5м3
Люди в тсеках размещаются для сидения размером 0,45х0,45 на человека и для лежания на втором и третьем ярусом размером 0,55х1,8м на человека
Количество мест для сидения при двух ярусах составляет 80%, при трех ярусах – 70%

## Slide 7
Лица, прибывающие в убежище
обязаны иметь с собой:
трехсуточный запас продуктов питания в полиэтиленовой упаковке
принадлежности туалета
документы
минимум личных вещей
СИЗ
Должны выполнять все требования коменданта и обслуживающего персонала
Запрещается:
курить
шуметь
зажигать без разрешения керосиновые лампы, свечи
приносить легковоспламеняющиеся или имеющие запах вещества, громоздкие вещи
приводить животных
ходить по помещению без надобности