## Slide 1: Какая сила изменяет скорость этих тел?

## Slide 2: Сила трения

## Slide 3
Где?
Что?
Когда?
Куда?
Почему?
Как?
Какие?
Что будет, если?

## Slide 4: ТРЕ́НИЕ, -я, ср.
1. Сила, препятствующая движению одного тела по поверхности другого (спец.). Коэффициент трения. Кинематическое т. (между движущимися телами). Т. покоя (между неподвижными телами).
2. Движение предмета по тесно соприкасающейся с ним поверхности другого предмета. Детали износились от трения.
3. , мн. ч. Враждебные столкновения, споры, мешающие ходу дела. Трения между сослуживцами. Трения с начальником.

## Slide 5
Сила трения – это сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого, приложенная к движущемуся телу и направленная против движения.

## Slide 6: Измерение силы трения скольжения
1. Динамометр держать строго параллельно
поверхности, по которой скользит тело.
2. Равномерно без рывков тянуть тело.

## Slide 7: Причины возникновения трения
Шероховатость поверхностей
Взаимное притяжение молекул

## Slide 8: Сила трения покоя
Сила трения покоя существует между
любыми покоящимися телами.
Она удерживает тела на наклонной плоскости.
При попытке сдвинуть тело сила трения покоя
препятствует этому действию.
Fтр

## Slide 9: Сила трения скольжения
Сила трения скольжения возникает при
скольжении одного тела по поверхности другого.

## Slide 10: Сила трения качения
Если тело не скользит, а катится по поверхности другого, то трение называется трением качения.

## Slide 11: ВЫВОДЫ:
-сила трения качения меньше силы трения скольжения, при равных нагрузках;
-сила трения зависит от материалов, соприкасающихся поверхностей и качества обработки поверхностей;
-сила трения зависит от силы, прижимающей тело к поверхности.

## Slide 12
Положительная роль силы трения | Отрицательная роль силы трения

## Slide 13: Уменьшение трения
Смазка
уменьшает трение
2. Применение
подшипников
(шариковые
и роликовые),
так как
трение качения
меньше трения
скольжения.

## Slide 14: Увеличение трения
Если трение полезно, его увеличивают,
увеличивая шероховатость поверхностей:
шины – ребристые, дюбель – крепление для стен,
скользкие дороги посыпают песком и т.п.

## Slide 15
Трение скольжения | Одно тело катится по поверхности другого
Трение качения | Я слишком слаб, чтобы сдвинуть эту коробку
Трение покоя | Одно тело скользит по поверхности другого

## Slide 16
В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки
Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
Кошка за Жучку, Жучка за внучку,
Внучка за бабку, Бабка за дедку,
Дедка за репку,
Тянут – потянут, Вытянуть не могут.

## Slide 17: Домашнее задание: § 30, 31, 32, найти ответы на оставшиеся вопросы