## Slide 1: Исследование моторных масел с целью определения соответствия маркировочных обозначений
Выполнили: ученицы 9 «В» класса МОУ «Лицей № 107» Архипова В.В., Жукова К.И.
Научный руководитель: учитель химии Фирсова Н.К.

## Slide 2: Актуальность работы
Рыночная экономика зачастую подталкивает недобросовестных предпринимателей на замену дорогостоящих масел используемых в транспортных средствах на замену менее дорогостоящим ГСМ. Как правило производители, подбирают моторные масла визуально не отличающиеся друг от друга, либо отличающиеся по признакам, которые увидеть может только подготовленный специалист. Использование масла более низкого качества неизбежно приведет к снижению долговечности двигателя автомобиля.
В связи с этим актуальными являются исследования моторных масел с целью определения соответствия маркировочным обозначениям.

## Slide 3: Цель и задачи исследования
Цель работы исследование моторных масел с целью определения соответствия маркировочных обозначений
Указанные цели достигаются при разрешении следующего комплекса задач:
обобщить и проанализировать информационные источники по данной теме;
изучить классификацию моторных масел;
разработать рекомендация по определению соответствия маркировочных обозначений у моторных масел.

## Slide 4: Источник происхождения ГСМ
Современный уровень цивилизации и технологии немыслим без той дешевой и обильной энергии, которую предоставляет нам нефть. Сегодня она имеет несколько значений для народного хозяйства страны:
сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей;
источник для выработки моторных топлив;
сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

## Slide 5: Классификация ГСМ
Топливо (автомобильное), реактивное, дизельное;
Нефтяные масла (моторные, трансмиссионные, энергетические, индустриальные);
Смазки;
Прочие нефтепродукты

## Slide 6
Классификация моторных масел
Минеральные - масла высокой вязкости, которые представляют собой первичный продукт переработки нефти. Минеральные масла различаются по химическим видам, содержанию серы и по вязкости. Используются при умеренных температурах.
Синтетические - получают путем химической переработки продуктов перегонки нефти.
Полусинтетические -это смесь двух типов моторных масел, в которой 50-70% занимает минеральная составляющая и 30-50% - синтетическая.
Notes: <number>

## Slide 7
Объекты исследования
Notes: <number>

## Slide 8
Объекты исследования
Notes: <number>

## Slide 9
Газо-жидкостная хроматография
Газовая хроматография
Люминесцентный анализ
Метод «пятна»
Методы исследования моторных масел
Notes: <number>

## Slide 10
Исследование вязкости моторных масел
«Лукойл» – Стандарт 10 W-40
«Лукойл» VELS SAE
15 W-40 Api cp/SF
Масло «Gehuine Motor Oil 5W-30 Super Syn the tic»
Трансмиссионное масло «Лукой» TM-4 SAE 80 W – 90 Api GR-4
«Sibi» motor Api SLICF
экстра SAF 10W-40
«Sibi» R полусинтетическое SAE 10W-40 Api SG/CD
Notes: <number>

## Slide 11: Диспергирующая способность
Название образца ГСМ | ДС 1 | ДС 2 | ДС 3 | Среднее значение ДС
Моторное масло «Лукойл» VELS SAE 15 W | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,016 +/- 0,003
Моторное масло «Лукойл» – Стандарт 10 W | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,018 +/- 0,006
Моторное масло «Лукойл» – Супер 10 W | 0,118 | 0,117 | 0,118 | 0,118 +/- 0,009
Трансмиссионное масло «Лукой» TM | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,018 +/- 0,001
Моторное масло «Sibi» R полусинтетическое SAE 10W | 0,186 | 0,186 | 0,187 | 0,186 +/- 0,016
Моторное масло «Sibi» motor Api SLICF экстра SAF 10W | 0,231 | 0,233 | 0,236 | 0,231 +/- 0,025
Моторное масло «Gehuine Motor Oil 5W | 0,164 | 0,167 | 0,169 | 0,164 +/- 0,021

## Slide 12: Не соответствие маркировочным обозначениям
«Sibi» R полусинтетическое SAE 10W-40 Api SG/CD , имеются примеси в виде сажи
«Лукойл» VELS SAE
15 W-40 Api cp/SF ,
«Gehuine Motor Oil 5W-30 Super Syn the tic» не соответствие цветовой гамме

## Slide 13: Заключение
В результате проведенной научной работы мы смогли выявить не соответствие некоторых моторных масел (масло одной фирмы, например «Лукойл», значительно отличаются от группы масел производителя «Sibi»). Отличаются они цветом и интенсивностью люминесценции. У масла «Лукойл» более темный цвет люминесценции, чем у «Sibi».
Имеются различия и в одной группе масел «Лукойл» пятна моторного масла этой фирмы отличаются от трансмиссионного масла «Лукойл» отсутствует ореол, что говорит о некачественном масле, что не соответствуют маркировочным обозначениям.
Notes: <number>

## Slide 14: Заключение
В ходе работы выявили наличие примесей в виде сажи у масла «Sibi» R полусинтетическое SAE 10W-40 Api SG/CD;
моторные масла «Лукойл» имеют свечение от голубоватого до темно-синего свечения – наличие олефинов или циклических углеводородов.
Notes: <number>

## Slide 15: Список использованной литературы
Ахметов, С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа [Текст]: учеб. пособие. / С. А. Ахметов. – Уфа, 2002. – 672 с.
Балтенас, Р. Н. Моторные масла [Текст]: учеб. пособие. / Р. Н. Балтенас. – М., 2000. – 272 с.
Банков, П. Г. Процессы переработки нефти [Текст]: учеб. пособие. / П. Г. Банков. – М., 2000.
Бобырев, В. Г. Лабораторный практикум по физическим и химическим методам исследований [Текст]. / В. Г. Бобырев, Г. Ф. Коимшиди, В. П. Симаков. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.
Бутрименко, Г. Г. Комплексное криминалистическое исследование моторных масел для автотранспортных средств [Текст]: учеб. пособие. / Г. Г. Бутрименко, В. Н. Галяшин, И. А. Золотаревская, И. П. Карлин, М. Л. Карабач, А. В. Камаев, В. А. Киселева, К. Г. Щербаков. – М.: ВНКЦ МВД СССР, 1989.