## Slide 1: Графическое изображение деталей из древесины
Презентацию выполнила учитель ГОУ СОШ № 380 Красносельского района г. Санкт-Петербурга
Турова М.Г.

## Slide 2
Изделия из древесины обычно состоят из отдельных деталей, которые различным способом соединяют друг с другом.
Прежде чем изготовить какую-либо деталь, выполняют её графическое изображение: технический рисунок, эскиз или чертёж.

## Slide 3
Технический рисунок – это объёмное изображение предмета, выполненное от руки с указанием размеров и материала. Знак «Ø12» на рисунке обозначает, что диаметр отверстия равен 12 мм.

## Slide 4
Эскиз представляет собой плоское изображение детали (изделия), выполненное от руки, с указанием размеров. Эскиз выполняется без соблюдения точного масштаба, но с соблюдением пропорций между частями детали (изделия).

## Slide 5
Чертеж – это графическое изображение изделия, выполненное по определенным правилам с помощью чертежных инструментов с указанием размеров, наименования, масштаба и материала, из которого изготовлено изделие.

## Slide 6
На чертеже (эскизе) показывают несколько видов изделия. Виды выполняют, исходя из того, как наблюдают изделие: спереди, сверху или сбоку (слева).
Число видов на чертеже (эскизе) должно быть таким, чтобы давать полное представление о форме предмета.

## Slide 8
Часто деталь имеет такие большие размеры, что её изображение в натуральную величину не помещается на листе бумаги. Трудно также изобразить в натуральную величину очень маленькую деталь. Для этого используют уменьшенное или увеличенное изображение детали.

## Slide 9
Число, которое показывает, во сколько раз уменьшены или увеличены действительные размеры детали, называют масштабом.
Масштаб не может быть произвольным. Установлены строго определенные масштабы: например, для уменьшения – 1:2, 1:4, 1:50000 и др., а для увеличения 2:1, 4:1, 10:1 и др.
На чертеже, выполненном в любом масштабе, проставляют действительные размеры.

## Slide 10
Размер (в миллиметрах) проставляют над размерной линией слева направо и снизу вверх. Наименование единиц измерения не указывают.

## Slide 11
Толщину детали обозначают латинской буквой S; цифра, стоящая справа от этой буквы, показывает толщину.

## Slide 12
Прочитать чертеж, эскиз, технический рисунок – значит определить название изделия, масштаб и изображения видов, размеры изделия и отдельных деталей, их названия и количество, форму, местоположение, материал, вид соединения.