## Slide 1: Пиломатериалы и древесные материалы
Презентацию выполнила учитель ГОУ СОШ № 380 Красносельского района г. Санкт-Петербурга
Турова М.Г.

## Slide 2
При заготовке древесины лесорубы при помощи специальных механических пил спиливают деревья. Операторы сучкорезных машин обрезают ветви и сучья. Полученные бревна отправляют на лесопильные рамы (пилорамы).

## Slide 3
При продольном распиливании стволов деревьев на лесопильных рамах получают различные пиломатериалы: брусья, бруски, доски, пластины, четвертины и горбыли.

## Slide 4
Брус – пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм.
а - брус четырехкантный; б – брус двухкантный

## Slide 5
Бруски – пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной толщины.
в - бруски

## Slide 6
Доски – пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
г - доски обрезные; д –доски необрезные

## Slide 7
Пластины получают при продольном распиливании бревна пополам, а четвертины – на четыре части.
е – пластина; ж - четвертина

## Slide 8
Горбылем или облапом называют выпиленную боковую часть бревна.
з - горбыль

## Slide 9
Пиломатериалы имеют следующие элементы: пласти, кромки, ребра и торцы.
Пластью называют широкую плоскость пиломатериала, а кромкой – узкую плоскость.
Ребром является линия пересечения этих двух плоскостей.
Торец – поперечная (торцовая) плоскость пиломатериала.

## Slide 10
Древесные материалы:
Фанера;
ДСП (древесностружечные плиты);
ДВП (древесноволокнистые плиты).

## Slide 11
Фанера – это искусственный древесный материал, состоящий из трех или более листов шпона.
Шпон – тонкий слой древесины, который срезается ножом специального станка с бревна, предварительно пропаренного в горячей воде.

## Slide 12
Шпон получают двумя способами: строганием или лущением.
При строгании бревно неподвижно, а нож движется вперед и назад и слой за слоем срезает древесину.
При лущении бревно приводят во вращение и неподвижный нож, подводимый к бревну, срезает тонкий слой древесины.
Получение шпона: а – строганного, б – лущеного.

## Slide 13
Строганый шпон используют для облицовки мебели.

## Slide 14
Лущеный шпон используют для изготовления многослойной фанеры. Фанеру делают в основном из древесины березы.
Листы шпона укладывают друг на друга так, чтобы направление волокон в них было перпендикулярно друг другу. Это делает фанеру прочным материалом. Листы шпона равномерно намазывают клеем и сжимают под прессом определенное время.
Расположение шпона в фанере.

## Slide 15
ДСП (древесностружечные плиты) получают путем прессования и склеивания измельченной древесины в виде стружек, опилок, древесной пыли. Для производства древесностружечных плит используют в основном древесные отходы и даже кору. Они прочны, почти не коробятся, хорошо обрабатываются режущими инструментами. Из них изготавливают мебель, двери, перегородки, стены, полы. Однако с течением времени они выделяют вредные для здоровья вещества, поэтому их нежелательно применять в жилых помещениях.

## Slide 16
ДВП (древесноволокнистые плиты прессуют в виде листов из пропаренной и измельченной до отдельных волокон древесной массы. Они имеют приятный серый цвет, ровные поверхности, хорошо гнутся, как и фанера. Применяют для внутренней отделки помещений: облицовывания стен, потолков, полов, в производстве мебели, дверей.

## Slide 17
Недостатком фанеры, ДСП и ДВП является то, что они боятся сырости. Под действием воды и влаги фанера расслаивается, а плиты разбухают, теряют прочность и рассыпаются.

## Slide 18: Спасибо за внимание!