## Slide 1: Простейшие операции с веществом
(химический практикум)
Ленинградская область, Волховский район, МОБУ «Сясьстройская СОШ №2»
Составила:
учитель биологии и химии
высшей квалификационной категории
Бочкова Ирина Анатольевна

## Slide 2: Практическая работа №1
Приёмы обращения с лабораторным оборудованием

## Slide 3: Цель:
Познакомиться с ТБ в кабинете химии
Познакомиться с лабораторной посудой
Познакомиться с устройством и работой лабораторного оборудования

## Slide 4: Оборудование:
Стеклянная посуда: пробирка, стакан, колбы, стеклянная палочка и трубочка, воронка
Керамическая посуда: чашка для выпаривания, ступка с пестиком
Приборы: спиртовка, штатив
Спички, фильтр, держалка для пробирок

## Slide 5: Знакомство с химической посудой
Мы будем пользоваться стеклянной и керамической (глиняной) посудой
Каждый вид посуды предназначен для выполнения определённых действий
Изучить по учебнику правила работы с лабораторной посудой, заполнить таблицу

## Slide 6
Посуда | Для чего предназначена | Рисунок
1. Пробирка | работа с малым количеством веществ (не более 2 см высотой) | 
2. Стакан | работа с большим количеством веществ | 
3. Колба | работа с большим количеством веществ | 
4. Воронка | фильтрование, переливание жидкостей | 
5. Стеклянная палочка | для перемешивания веществ в стакане | 
6. Стеклянная трубочка | для забора небольшого количества жидкости (пипетка) | 
7. Чашка для выпаривания | Для выпаривания растворов (не более 1/3 объёма чашки) | 

## Slide 7: Знакомство с лабораторным оборудованием
В процессе выполнения практических работ используются лабораторный штатив и нагревательные приборы
Ознакомьтесь с их устройством и основными приёмами обращения с ними
Сделайте рисунки приборов и пламени, подпишите составные части

## Slide 8: Устройство и работа штатива
2
5
1
4
3
Подставка – придаёт штативу устойчивость
Стержень – служит для укрепления лапки и кольца
Муфты – укрепляют лапку и кольцо на стержне
Лапки – служат для укрепления пробирок
Кольца - служат для размещения стакана, колбы, чашки для выпаривания

## Slide 9: Устройство и работа спиртовки
4
3
1
2
Резервуар (сосуд) – служит для заливания спирта
Колпачок – служит для тушения спиртовки
Диск с трубкой – служит для закрепления фитиля и закрывает отверстие сосуда
Фитиль – подводит спирт к отверстию сосуда

## Slide 10: Строение пламени
1
2
3
Нижняя, тёмная, холодная, состоит из паров спирта
Средняя, яркая, светящаяся, более горячая, состоит из раскалённых частичек углерода
Верхняя, бесцветная, самая горячая, состоит из раскалённых паров воды

## Slide 11: Закрепление изученного материала. Закончите фразы:
Лапка штатива используется для…
Кольцо штатива используется для…
Гасить спиртовку задуванием запрещается, так как…
Передавать зажжённую спиртовку запрещается, так как…
Зажигать одну спиртовку от другой спиртовки запрещается, так как…

## Slide 12: Выполните тест:
Вариант I.
1. Штативу придаёт устойчивость:
а) лапка; б) подставка; в) зажим.
2. Кольцо штатива служит для того, чтобы поместить на него:
а) пробирку; б) чашку для
выпаривания; в) спиртовку.
3. Чтобы загасить спиртовку необходимо:
а) задуть её; б) полить водой;
в) накрыть сбоку колпачком.
4. Перемешивать раствор в стакане необходимо:
а) постукиванием по сосуду;
б) совершая круговые движения
сосудом; в) стеклянной
палочкой.
5. Для выпаривания растворов используют:
а) колбу; б) стакан; в) чашку для
выпаривания.
Вариант II.
1. Для укрепления частей химических установок при выполнении опытов служит:
а) штатив; б) спиртовка;
в) пробирка.
2. Лапка закрепляется на стержне штатива с помощью:
а) подставки; б) кольца;
в) муфты.
3. Спиртовку зажигают:
а) горящей спичкой; б) от другой
спиртовки; в) зажигалкой.
4. Горючим веществом для спиртовки является:
а) вода; б) спирт; в) керосин.
5. Для переливания жидкости из посуды с широким горлом в посуду с узким горлом используют:
а) воронку; б) стакан;
в) пробирку.

## Slide 13: Домашнее задание
Выучить правила техники безопасности
Выучить названия химической посуды и лабораторного оборудования
Знать правила работы с лабораторным оборудованием
Подготовить отчет о проделанной работе