## Slide 1: Лоскутная пластика
Диванная подушка
Выполнила: ЗЕМОВА АЛЁНА
ученица 7 кл.
Руководитель: ЛУГИНИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
учитель технологии
МОУ СОШ № 31
г. Тверь

## Slide 2: Обоснование
Подушка может стать отличным украшением квартиры или отдельной комнаты. На уроке технологии я решила сшить подушку в лоскутной технике. Поскольку надежным “убежищем” после трудового дня является диван, кресло. И вот здесь необходима удобная и красивая диванная подушка.

## Slide 3: Схема работы
Материал
Форма
Экономические расчеты
Традиции, мода
Размер и цвет
Стиль интерьера
Технология изготовления
Диванная подушка
История

## Slide 4: История возникновения
Удивительное рукоделие - лоскутная техника - своими корнями уходит глубоко в древность.
Толчком для ее создания послужили обыкновенные заплаты, которые становились на еще крепкие, но слегка потертые вещи. Заплаты имели разнообразные формы и расцветки. Это навело мастериц на мысль о возможности создания изделий из лоскутов.

## Slide 5: Инструменты и принадлежности
Ножницы
Карандаш
Линейка
Мел портновский
Портновские булавки
Сантиметровая лента
Прокламелин
Утюг
Материалы для набивки
Швейная машинка
Материалы для шаблонов:
Миллиметровая бумага
Картон
Калька

## Slide 6: Рабочее место
Во время работы свет должен падать с левой стороны или спереди.
Во время работы нужно сидеть прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив корпус и голову вперёд.
Изделие должно находится на расстоянии 30 – 40 см от глаз работающего.
Выполнение изделий из лоскутков складывается из следующих операций:
Работа с ножницами, ручной иглой и булавками
Работа на швейной машине
Работа с утюгом
Рабочее место при выполнении лоскутной техники делится на 3 зоны:
Стол с инструментами, приспособлениями, материалами;
Швейная машина
Гладильная доска с утюгом
Рабочее место не должно быть загорожено.
Особое место нужно уделить рабочему столу.
Удобно когда инструменты и приспособления располагаются по правую руку от работающего, а материалы – по левую.
Инструменты следует хранить в рабочей коробке.
Для шаблонов и рисунков нужна папка.
Материалы удобнее всего держать в полиэтиленовых пакетах.

## Slide 7
Синтепон
Прокламелин
Тесьма-молния
Ткань
(х/б, набивные)
Виды
материалов
Материалы

## Slide 8: Подготовка материалов к работе
I. По свойству:
  Для работы с лоскутной мозаикой идеально подходят ткани х/б, льняные ткани.
  Для всех изделий лучше всего подбирать ткани, близкие по качеству. Подбирая для изделия ткани с различными свойствами, надо учитывать их толщину и плотность, при необходимости наклеить флизелин или простегать их с другой тканью.

## Slide 9: Подготовка материалов к работе
II. По окраске:
  Все ткани, тесьму, ленты, отделочные шнуры предварительно подвергают на прочность окраски.
  При сборке деталей на швейной машине лучше сшивать ткани и лоскутки, а особенно удобно стачивать мелкие лоскутки.

## Slide 10: Подготовка материалов к работе
III. Подготовка ткани к раскрою:
  Подобранную ткань взять и отутюжить
  Разложить лоскутки в коробочки по цветам
  Обрезать кромки
  Если лоскутки не подходят по цвету, то их можно выкрасить в один цвет
  Лучше всего составлять узор 2-4 цветов
  Планируя изделия нужно стараться гармонично подбирать ткани разных по насыщенности цветов

## Slide 11: Подбор лоскутков по цвету
Особое внимание в лоскутной технике уделяется цвету и его сочетаниям. Все цвета условно делятся на тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий фиолетовый, зелёный), они же ахроматические цвета. Так же нейтральные (хроматические) белый, чёрный, серый.

## Slide 12: Подбор лоскутков по цвету
Красный, жёлтый, синий – основные цвета, которые при смешивании дают все остальные цвета, подобрать ткани по цвету для выполнения изделия из лоскутков поможет цветовой круг. Сочетаются цвета напротив друг друга и через 1(гармония триады), в большом круге через 3 цвета

## Slide 13: Подбор лоскутков по цвету
Гармония триады
Парная гармония
Родственная гармония
Яркость двух цветов, расположенных рядом, смягчается, помещающимися между ними нейтральными цветами.
На белом фоне ахроматические цвета кажутся темнее, а на черном ярче.
На нейтральном фоне темные цвета выступают вперед, а холодные уходят на второй план.

## Slide 14: Изготовление шаблонов
  Начертить сетку чертежа
  Нанести линии рисунка, продумывая и учитывая пропорции
  Сделать шаблоны
Для изделий для лоскутков, шаблоны должны быть трех видов:
  Из миллиметровой бумаги
  Из кальки
  Из картона

## Slide 15: Раскрой деталей
Определить направление нити основы
Выровнять с помощью треугольника один край
Отрезать кромки
Разложить детали кроя по цветам
Расположить шаблоны по ткани так, чтобы одна из его сторон проходила по прямой
Разложить между крупными деталями мелкие
Разложить крупные детали на ткани и сколоть, соблюдая направление Н.О.
Детали шаблонов прикладывать к изнаночной стороне, надписанной стороной вниз
Шаблоны обвести карандашом
Сделать припуски на швы !-!,5 см с каждой стороны
Вырезать детали по линии припусков

## Slide 16: Способы изготовления изнаночной стороны
Вырезать 2 прямоугольника размером 42 на 27 см
Соединить детали между собой по длине втачивая «молния» в шов
Сложить лицевую и изнаночную стороны, лицевой стороной внутрь и обтачать по периметру на 1 см от среза
Вывернуть изделие на лицевую сторону, через отверстие «молнии»

## Slide 17: Последовательность стачивания рисунка

## Slide 19: Экономические расчеты
№ | Материалы | Ед. изм | Расход матер. на изделие | Цена за ед.изм | Затраты на матер.
1 | Прокламенин | м | 0,3 | 69р. | 23р.
2 | Ситец | м | 1 | 20р. | 20р.
3 | Бязь | м | 1 | 55р. | 55р.
4 | Нитки | кат. | 1.5 | 10р. | 15р.
5 | Синтепон | м | 2 | 45р. | 90р.
6 | Молния | шт. | 1 | 19р. | 19 р.
7 | х/б | м | 30см. | 60р. | 18р.
Итог | 240руб. |  |  |  | 

## Slide 20: Готовое изделие

## Slide 21
Спасибо
за внимание.