## Slide 1: ГБОУ СОШ № 608 КИРОВСКОГО РАЙОНА г.САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
Фильтрующие и гражданские противогазы
Подготовила:
преподаватель-
организатор ОБЖ
Карпова Т.А.

## Slide 2: Учебные вопросы:
1.Предназначение средств индивидуальной защиты(СИЗ) населения
Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания
Устройство и принцип действия фильтрующего противогаза(модели противогазов)
Гражданский противогаз ГП-7

## Slide 3: Предназначение СИЗ
1.Для защиты военнослужащих на случай применения в ходе боевых действий отравляющих веществ
2.Применяются на предприятиях, изготавливающих или использующих в производстве АХОВ
3.Для защиты газо- и горноспасателей
4.Для защиты пожарных в сильно задымленных и загазованных помещениях

## Slide 4: Классификация средств индивидуальной защиты
Средства защиты
органов дыхания
Фильтрующие
Изолирующие
Гражданские противогазы
Детские противогазы
Общевойсковые противогазы
Промышленные противогазы
Простейшие средства защиты

## Slide 5: Принцип действия фильтрующих противогазов
При вдохе зараженный воздух поступает в фильтрующе-поглощающую(противогазовую) коробку
После этого он попадает под лицевую часть и в органы дыхания
При выдохе воздух из-под лицевой части, минуя коробку, выходит наружу
Поглощение паров и газов осуществляется путем адсорбции, хемосорбции и катализа.
Поглощение дымов и туманов(аэрозолей) осуществляется путем фильтрации

## Slide 6: Устройство фильтрующего противогаза
1.фильтрующе-поглощающая коробка
2.лицевая часть противогаза
3.очковый узел
4.шихта
5.ПАФ
6.клапанная коробка

## Slide 7: Противогаз ГП-7
Противогаз ГП-7 эффективен при защите от веществ: нервно-паралитического действия; общеядовитого действия; радиоактивных с временем защитного действия до 6 часов; кожно-нарывного действия с временем защитного действия до 2 часов.

## Slide 8: Гражданский противогаз ГП-7-В, ГП-7В-мт с приспособлением для приема воды(маску можно не снимать до 12 часов, заменяя фильтропоглощающие коробки при их отработке)

## Slide 9: Устройство гражданского фильтрующего противогаза ГП-7
1 - лицевая часть; 2 – фильтрующе -поглащающая коробка;
3 - трикотажный чехол;
4 - узел клапана вдоха;
5 - переговорное устройство (мембрана);
6 - узел клапанов выдоха;
7 - обтюратор;
8 - наголовник (затылочная пластина);
9 - лобная лямка;
10 - височные лямки;
11 - щёчные лямки;
12 - пряжка;
13 - сумка

## Slide 10: Гражданский противогаз ГП-7, новый
Противогаз ГП7
надежно защищает от АХОВ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.
Назначение:
противогаз
предназначен для защиты органов дыхания и зрения взрослого населения страны, в том числе личного состава не военизированных формирований ГО от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА).

## Slide 11
Противогаз детский
фильтрующий
ПДФ-2Д, 2Ш

## Slide 12: Камера защитная детская для детей до 1,5 лет
Составные части детской камеры: - оболочка; - элемент диффузионно-сорбирующий; - тесьма плечевая; - каркас; - поддон; - зажим.
Камера защитная детская предназначена для защиты детей в возрасте до 1,5 от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.
Детская защитная камера очень похожа на обычную сумку, поэтому переносить ребенка в ней очень удобно. Защита ребенка обеспечивается благодаря поглощению всех отравляющих веществ диффузным материалом, который состоит из специальных диффузно-сорбирующих элементов.

## Slide 13: Устройство общевойскового фильтрующего противогаза
1—шлем-маска ШМ-66Му;
2 – фильтрующе-поглощающая коробка ЕО-62к в чехле;
3 – сумка;
4 – шлем-маска ШМ-62;
5 – незапотевающие пленки;
6 – мембрана переговорного устройства для ШМ-66Му;
7 – накладные утеплительные манжеты