## Slide 1: ПЛОТТЕРЫ

## Slide 2: Конструкция планшетного плоттера

## Slide 3: Конструкция планшетного плоттера
Носитель (бумага) размещается неподвижно на планшете.
Над планшетом располагается траверса - конструкция, для перемещения пишущего блока по двум координатам.
Пишущий блок перемещается над планшетом, формируя рисунок.
Траверса с пишущим элементом перемещается по специальным направляющим параллельно планшету с бумагой.
При работе плоттера происходит нанесение изображения на плоскость по векторному типу: с указанием координат начала и конца, а также направления линии.

## Slide 4: Профессиональный планшетный плоттер Graphtec FC2240
Разработано 6 видов планшетных плоттеров серии FC2240.
Каждый вид имеет свой размер стола и метод зажима, что позволяет выбрать модель в соответствии с требованиями и используемым материалом.
Использование:
  Одежда Обувь Дорожные знаки Памятники: Лекала, Светоотражающая пленка, Каучук;
  Офсетная печать Индустрия рекламы: Пленки специального назначения, Винил.
Характеристики: - Максимальное давление 1 кг, возможность резать толстые материалы - Максимальная скорость 400мм/сек,
- 2 фломастера входят в комплект поставки.
Высокая эффективность и широкий спектр возможностей. - Интерфейс USB 2.0,
Простое программное обеспечение.

## Slide 5: Планшетный плоттер AOKE
Планшетный режущий плоттер
Предназначен для резки таких материалов как гофрокартон, картон, макулатурный картон, различные пластинки, офсетные пластины, многослойные материалы, прокладочные материалы, кожа и ткани.
Машины оснащены вакуумным столом для удобства позиционирования материала, напольное исполнение, резка осуществляется по горизонтали и вертикали.

## Slide 6: Планшетный плоттер
Кроме резки материалов плоттер может делать перфорацию, рисовать и вырезать уже напечатанные изделия (например коробки).
Данные модели нашли свое применение в индустрии обуви, одежды, печатной продукции, рекламы и др.

## Slide 7: Конструкция рулонного плоттера

## Slide 8: Конструкция рулонного плоттера
Носитель (бумага) размещается на барабане
Барабан приводится во вращение в обе стороны реверсивным двигателем
Пишущий блок, приводимый в движение отдельным двигателем, перемещается по направляющей вдоль оси барабана.

## Slide 9: Рулонный плоттер

## Slide 10: Рулонный плоттер
Плоттер для широкоформатной печати «INFINITI».
Максимальная ширина печати – 3,2 м.
Печать осуществляется на всех типах рулонных материалов.

## Slide 11: Широкоформатная печать
— это печать изображений, как правило, больших размеров (например, печать плакатов, баннеров, постеров для наружной рекламы и оформления интерьеров).
Но иногда даже небольшие стикеры лучше изготавливать на оборудовании для широкоформатной печати. Причин тому несколько: во-первых, их себестоимость будет ниже, а во-вторых, совсем не последнюю роль играет стойкость чернил, которая в этом случае сохраняется до трех лет при использовании плаката на улице (в помещении плакат будет служить практически вечно).
Плакаты не требуют ламинации, так как при этом типе печати используются водостойкие чернила.
Иными словами, если, например, требуется печать плакатов или постеров большого формата тиражом больше одного экземпляра, то стоит обратить внимание на возможности широкоформатной печати. При таком способе печати можно использовать широкий диапазон материалов: от бумаги до винила, ткани и даже плёнки

## Slide 12: Текстильный плоттер

## Slide 13: Гибридный плоттер