## Slide 1
Новогодний костюм

## Slide 2
I. Обоснование возникшей проблемы.
Вот уже несколько лет мы выполняем творческие проекты, которые отражают наши творческие способности, полет фантазии, умения, приобретенные на уроках технологии и в творческих объединениях по интересам. К новогоднему карнавалу я решила порадовать себя костюмом, сшитым своими руками, накидка у меня уже была, осталось сшить сарафан для большей торжественности, я решила украсить его стразами. Прежде чем приступить к изготовлению изделия мне было интересно прочитать информацию, откуда пошла мода на карнавальные костюмы .Далее хорошо изучив все элементы сарафана я разработала «звездочку» обдумывания, в которой оказались отражены все мои действия.
II. Определение конкретной задачи.
Костюм должен отображать выбранную идею.
Все материалы иметь не высокую стоимость.

## Slide 3
Виды новогодних костюмов.

## Slide 4
III. Инструменты и приспособления.
Для создания костюма потребовались следующие инструменты и приспособления.
Сантиметровая лента, линейка закройщика, портновский мел.
Ножницы.
Бумага прозрачная.
Доска гладильная.
Швейная машина, оверлок.
Манекен.
Материалы: ткань – атлас, стразы, нитки, клеевая ткань, застёжка (молния).
IV. Охрана труда.
При пошиве сарафана необходимо соблюдение техники безопасности при работе с ножницами, иглами, швейной машиной, оверлоком, электрическим утюгом.

## Slide 5
V. Технология изготовления. 1. Фасон взят из журнала «бурда».
2. Детали выкройки пересняты на прозрачную бумагу с учётом надписей и разметок.
3. Произведена рациональная раскладка выкроек на ткань, с учётом направления долевой нити.
4. Обмеловка деталей кроя с учётом припуском на швы.
5. Вырезка деталей. 6. Смётывание деталей.
7. Примерка изделия.
8. Стачивание.
9. Притачивание юбки к верхней части сарафана.
10. Притачивание застёжки молнии.
11. Обработка горловины.
12. Подгиб низа изделия.
13. Окончательное ВТО изделия.
14. Приклеивание страз.
Примечание: на всех этапах работы производилось ВТО изделия.

## Slide 6
1. средняя часть спинки со сгибом – 1 деталь
2. боковая часть спинки – 2 детали
3. боковая часть переда – 2 детали
4. средняя часть переда со сгибом – 1 деталь
5. юбка – 2 детали 6. бретель – 2 детали

## Slide 7
VII. Самоанализ выполненной работы.
Я рада, что теперь в моем гардеробе появилась ещё одна новенькая вещь. Её не увидишь ни на одном рынке, ни в одном магазине, а главное – она выполнена мною. Этот сарафан нравится мне и моим друзьям. Свою основную функцию, а именно основного изделия новогоднего костюма, он выполнил ,но и в дальнейшем я смогу одевать его на торжественные мероприятия.