## Slide 1: Физические воздействия, влияющие на сохранность культурного наследия
Выполнила: ученица 10Б класса
Фатхуллина Фалия Робертовна
Руководитель:
Арсланова Римма Габдулхаковна,
учитель физики
МБОУ «Лицей №149 с татарским языком обучения»
Советского района г.Казани

## Slide 2
«Книга - самый важный хранитель и
двигатель человеческой культуры…
Поистине книга - величайшее создание
человечества. И потому самое главное
в культуре любой страны - библиотеки»
Д.С. Лихачев

## Slide 3
Физические воздействия: свет, тепло, влага и пыль влияют на бумагу, постепенно её разрушают.

## Slide 4
Свет. Действие света на бумагу очень сложно. Бумага большую часть попадающих на нее световых лучей отражает. Часть лучей поглощается бумагой. Инфракрасные лучи, поглощенные бумагой, нагревают ее, ультрафиолетовые лучи вызывают в целлюлозе необратимые химические изменения - деструкцию молекул целлюлозы, в результате чего уменьшается молекулярный вес целлюлозы и содержание альфа-целлюлозы - наиболее устойчивой и долговечной части целлюлозы. Эти изменения отрицательно влияют на прочность бумаги, особенно на сопротивление излому. Лигнин и другие сопутствующие вещества под влиянием света приобретают бурую окраску, что вызывает пожелтение бумаги. Свет усиливает разрушающее действие влаги на бумагу.

## Slide 5: Диплом находился вдали от света (печать видна отчетливо)

## Slide 6: Диплом находился под воздействием прямых лучей света (печать еле выделяется)

## Slide 7: Книга стояла на полке (верхняя часть пожелтела под воздействием света)

## Slide 8: Отчетливо видно как верхняя часть книги пожелтела под воздействием света

## Slide 9: Отчетливо видно как нижняя часть книги осталась белого цвета (не было влияния света)

## Slide 10
Температура и влажность. В отапливаемых хранилищах с нерегулируемым температурно-влажностным режимом годовые колебания температуры в книгохранилище достигают 8-10°С, а относительной влажности-до 30%. Колебания носят циклический характер, следуя за изменениями температуры и влажности наружного воздуха. Температура и влажность воздуха зависят также от места расположения книгохранилища в здании (цокольный этаж, верхний этаж, северная или южная стороны здания), а также от места в самом хранилище (близость отопительных батарей, окон, стен). Указанные особенности температурно-влажностного режима учитывают при размещении книг, так как температура и влажность воздуха влияют на сохранность материальной основы книги.

## Slide 11: Деформация книги под воздействием влаги

## Slide 12: Деформация листов книги под воздействием влаги

## Slide 13: Физические воздействия, влияющие на сохранность культурного наследия
На бумагу физические воздействия оказывают разрушающие воздействия. Можно принять меры по уменьшению данных воздействий и увеличению срока службы книжных изданий, документов, рукописей, сохранив тем самым для будущих поколений культурное наследие.

## Slide 14: Нормативные требования к температурно-влажностному режиму
В архивохранилищах архивных документов на бумажной основе, оборудованными системами кондиционирования воздуха, должен поддерживаться нормативный температурно-влажностный режим:
• температура 17–190С
• относительная влажность воздуха 50–55%
В помещениях с нерегулируемым климатом, т. е. в отапливаемых помещениях с естественным или принудительным воздухообменом, допускается изменение параметров воздуха в пределах:
• температура 10–300С
• относительная влажность воздуха 30–60%

## Slide 15: Контрольно-измерительные приборы и их применение
Контроль за температурно-влажностным режимом осуществляется, с помощью контрольно-измерительного прибора (психрометра, гигрометра и др.), в одно и тоже время суток. Контрольно-измерительный прибор устанавливается в каждом хранилище из расчета, при комнатной системе, — одна контрольная точка на комнату, вдали от отопительных и вентиляционных систем на расстоянии 1,5± 0,1 м от пола.

## Slide 16: Температурно-влажностный режим контролируется путем регулярного измерения температуры и относительной влажности: в кондиционируемых помещениях — не реже 1 раза в неделю; в архивохранилищах с нерегулируемым климатом — 2 раза в неделю; при нарушениях температурно-влажностного режима — 1 раз в сутки.
Контроль за температурно-влажностным режимом

## Slide 17: Меры, принимаемые для нормализации температурного режима
Повышенная температура воздуха является серьезной угрозой для сохранности документов, поэтому необходимо принимать эффективные меры по ее снижению. С этой целью следует отключать необходимое количество приборов отопления, подавать в архивохранилище охлажденный воздух, установить сосуды со льдом, провести рациональное проветривание архивохранилищ. Для предупреждения резких колебаний температуры в различное время года необходимо регулировать отопление в зависимости от температуры наружного воздуха; летом закрывать окна, выходящие на солнечную сторону, теплонепроницаемыми щитами, белой бумагой или занавесками; зимой заклеивать щели в окнах бумагой.

## Slide 18: Меры, принимаемые для нормализации влажностного режима
Температурно-влажностный режим регулируют с помощью систем кондиционирования воздуха или отопительно-вентиляционных систем.
Следует иметь ввиду, что в хранилищах документов использовать оконные кондиционеры запрещается, так как в нерабочее время хранилища обесточивают; в результате документы подвергаются резкой смене параметров режима хранения.
В помещениях с нерегулируемым климатом температурно-влажностный режим поддерживают путем проветривания, организации рационального отопления, применения различных средств и устройств, для увлажнения и осушения воздуха (безопасных в пожарном отношении).