## Slide 1
Работа
и
мощность

## Slide 2
Основные вопросы
Механическая работа.
Мощность.
Рычаг.
Правило моментов.
Блок.
Другие механизмы.
Коэффициент полезного действия.

## Slide 3
Механическая работа
Ж. Понселе (фр.) 1826 г.
Условия совершения работы
иначе А = 0
1 Дж – это работа, которую совершает сила 1 Н на пути 1 м в направлении действия силы

## Slide 4
Мощность -
физическая величина, показывающая работу, которая совершается за единицу времени
1 Вт – мощность, при которой за 1 с совершается работа 1 Дж

## Slide 5
Рычаг -
твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры
Рычаг дает выигрыш в силе
подъемный кран, ножницы, кусачки, весы
Древний Египет
Правило рычага Архимед (III в. до н. э.)
Рычаг находится в равновесии, если приложенные к нему силы обратно пропорциональны их плечам

## Slide 6
Правило моментов (П. Вариньон (фр.) 1687 г.)
Момент силы характеризует вращающее действие силы
так как F1l1 = F2L2
Рычаг находится в равновесии, если момент силы, вращающей его по часовой стрелке, равен моменту силы вращающей его против часовой стрелки
Правило моментов справедливо для любого тела, вращающегося вокруг закрепленной оси

## Slide 7
Блок -
устройство, имеющее форму колеса с желобом, по которому пропускают веревку, трос, или цепь
НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК
Выигрыша в силе НЕТ!!!
Изменяется направление силы
ПОДВИЖНЫЙ БЛОК
Выигрыш в силе в 2 раза!!!

## Slide 8
ПОДВИЖНЫЙ БЛОК + НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК
Изменяется направление силы + выигрыш в силе в 2 раза!!!
Полиспаст (греч. – поли – много, спао – тяну) 3 подвижных + 3 неподвижных блока
Выигрыш в силе в 6 раз
ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ
преобразуют направление или значение силы
клин
винт
наклонная плоскость
ворот
Архимед (Сиракузы)

## Slide 9
Коэффициент полезного действия (КПД)
Работа
полезная Ап
затраченная Аз
всегда <

## Slide 10
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ
Какова доля Ап от Аз?
Если Fтр мало и массой простых механизмов можно пренебречь
Ап ≈ Аз
F1S1 ≈ F2S2
«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» МЕХАНИКИ:
ни один из простых механизмов выигрыша в работе не дает!!!
Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии!!!
Герон Александрийский (греч.) I в. до н. э.