## Slide 1
ДЕКУПАЖ
Декупаж (Decoupage или découpage) - это искусство украшения предметов путем наклеивания элементов из цветной бумаги

## Slide 2
Сделать декупаж можно на: мебели, альбомах для фотографий, тарелках и керамике. Он уместен на шкафах, рамах, зеркалах, тетрадях, записных книжках и прочее-прочее.

## Slide 3
Картинки для декупажа можно найти во множестве источников: газетах, журналах, книгах. Используются также специальные салфетки для декупажа, обычные бумажные салфетки, отпечатанные картинки, оберточная бумага, открытки, ткань и кружево.

## Slide 4
Что необходимо для декупажа:
Картинка для декупажа
Ножницы
Синтетические мягкие кисти
Клей ПВА (разбавленный водой 1:1) или специальный клей для декупажа
Акриловые краски – используются для оформления фона изделия, для создания различных эффектов.
Лак – акриловый лак на водной основе или специальный лак для декупажа.

## Slide 17
Из обычной деревянной кухонной доски можно сделать "расписную" доску.

## Slide 18: Декупаж на кухонной доске
1. Мелкой шкуркой зачищаем поверхность доски.
2. Обрабатываем доску ацетоном или спиртом.
3. Подготавливаем необходимые заготовки для композиции.
4. Клеем ПВА (если густой то развести немного водой) мягкой кисточкой наносим на поверхность доски немного клея и накладываем вырезанные элементы.
Мягким валиком от середины рисунка аккуратно разглаживаем картинку. Помните, что намокший рисунок начинает тянуться!
5. Мягкой тряпочкой приглаживаем рисунки и даем клею полностью высохнуть.
6. Далее покрываем всю доску прозрачным акриловым лаком в несколько слоев. Каждый слой должен хорошо высохнуть.