## Slide 1: СКАНЕРЫ

## Slide 2: Сканер (англ. scanner) — это устройство перевода графической информации с твердого носителя в цифровой вид.
Протопип сканера был создан в 1857 году (пантелеграф). В 1902 году известный немецкий физик по имени Артур Корн придумал и запатентовал технологию, применяемую в фотоэлектрическом сканировании. Это изобретение впоследствии стали называть телефакс. Принцип работы, заложенный в нем, стал основой и для современных сканеров.

## Slide 3: Схема действия сканера

## Slide 4: Принцип работы сканера:
Свет, отражаемый от объекта, благодаря системе зеркал попадает на чувствительную матрицу, потом на аналого-цифровой преобразователь и далее передается компьютеру. Программное обеспечение пошаговые полоски объекта объединяет в общее изображение.
Сканер всегда сканирует в формате RAW. Потом изображение конвертируется в общеиспользуемый графический формат. При конвертации применяются текущие настройки яркости, контрастности и тому подобного. В зависимости от сканера конвертация может происходить как в самом сканере, так и в компьютере. На качество изображения при сканировании влияют такие аппаратные настройки сканера, как уровни калибровки, время экспозиции матрицы и т. п.

## Slide 5: Виды сканеров

## Slide 6: Планшетный сканер
наиболее распространённый вид сканеров
Достоинства:
высокое качество изображения
удобство в использовании
недорогая стоимости.

## Slide 7: Ручной сканер
Это портативный вариант сканера. Достоинства:
Мобильность
Компактность
Самодостаточность (Его можно использовать отдельно от компьютера, все отсканированные изображения сохраняются на карте памяти)
Недостатки:
Низкое качество получаемых изображений
Возможность перекоса при сканировании

## Slide 8: Ручные сканеры

## Slide 9: Протяжный сканер
лист бумаги вставляется в щель и протягивается по направляющим роликам внутри сканера мимо лампы.
Достоинства:
имеет меньшие размеры, по сравнению с планшетным
имеют устройство автоматической подачи, что позволяет быстро сканировать большое количество документов
Недостатки:
может сканировать только отдельные листы

## Slide 10: Книжный сканер
предназначены для сканирования брошюрованных документов.
Достоинства:
Высокая скорость сканирования
Функция "устранения перегиба" книги, которая обеспечивает отличное качество отсканированного изображения

## Slide 11: Планетарный сканер
применяются для сканирования книг или легко повреждающихся документов. При сканировании нет контакта со сканируемым объектом Сканирование производится лицевой стороной вверх - таким образом позволяя повысить сохранность документов в архиве.