## Slide 1
ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА № 1780
Учитель ТЕХНОЛОГИИ
ПОПОВА Л. Г.
Технология

## Slide 2: 5 класс
Тема:
«Влажно-тепловая обработка»

## Slide 3
Цели:
ознакомить учащихся с организацией рабочего места
для выполнения влажно-тепловых работ;
научить терминологии, применяемой при выполнении утюжильных работ,
правилам техники безопасности;
сформировать навыки по организации рабочего места
для выполнения утюжильных работ;
воспитывать аккуратность и
внимательность во время работы.

## Slide 4
Оборудование:
учебник,
рабочая тетрадь,
плакаты,
образцы утюжильных работ,
утюжильная доска,
утюг.

## Slide 5
ХОД УРОКА
1. Организация урока.
Проверка готовности учащихся к уроку.
2.Повторение пройденного материала.
3.Изучение нового материала.
4. Закрепление пройденного материала.

## Slide 6
ВОПРОСЫ:
а) Что называют стежком?
б) Что называют строчкой?
в) Какие вы знаете названия ручных стежков?
Г) Назовите стежки временного назначения и постоянного.
Д) Что значит сметать?

## Slide 7
Е) Что значит заметать?
Ж) Что значит пришить?
З) Какие требования предъявляют к выполнению ручных работ?

## Slide 8
  3.Изучение нового материала
  Все строчки и швы, что мы с вами выполняем, обязательно должны пройти влажно-тепловую обработку, и влажно-тепловая обработка имеет большое значение при изготовлении одежды. От этих работ зависит внешний вид и качество швейных изделий.

## Slide 9
Рабочее место для влажно-тепловых работ надо организовать так, чтобы удобно было работать, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности.

## Slide 10
Рабочим местом для влажно-тепловых является утюжильная доска.
Доски изготавливают из твердых пород древесины. На доску кладут войлочную прокладку, а поверх надевают полотняный чехол.

## Slide 11
Влажно-тепловые работы выполняют стоя, при этом расстояние от обрабатываемого предмета до глаз должно быть 35-45 сантиметров.

## Slide 12
Влажно-тепловые работы выполняют утюгом.
Утюг- это инструмент для влажно-тепловой обработки.
Сейчас мы все пользуемся электрическими утюгами.
Из истории мы знаем, что сначала утюги были с углями, в корпус утюга клали раскаленные угли, таким образом нагревали его и утюжили. Затем утюги стали нагревать на плите, они так и назывались наплитные , им на смену пришли электрические. Электрические утюги имеют терморегулятор (регулирует температуру нагрева) и пароувлажнитель.

## Slide 14
Прежде чем приступить
к влажно-тепловой обработке изготавливаемого изделия, необходимо попробовать температуру на лоскутке той ткани, которую нужно утюжить.

## Slide 15
Влажно-тепловую обработку выполняют с изнаночной стороны и соблюдают
правила выполнения влажно-тепловой обработки:
1. Положение терморегулятора устанавливают в соответствии с видом обрабатываемой ткани.
2. Начиная утюжить, следует проверить, чистый ли утюг, не перегрелся ли он.
3. После выполнения каждой машинной операции деталь или изделие увлажняют и утюжат до полного высыхания ткани.

## Slide 16
4.Изделие утюжат справа налево по направлению долевой нити ткани, начиная с мелких деталей. Крупные детали утюжат в направлении от широкой части к узкой.
5.При влажно-тепловой обработке обрабатываемый участок детали или изделия располагают ближе к работающему.
6.Отутюженное изделие надо оставить на некоторое время в расправленном или подвешенном виде.

## Slide 17: ВЛАЖНО-ТЕПЛОВЫЕ РАБОТЫ
ТЕРМИН | СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ | ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Отутюжить | Удалить замины на тканях, деталях и изделии | Отутюжить ткань или готовое изделие
Разутюжить | Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении | Разутюжить припуски стачного шва
Заутюжить | Отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в этом положении | Заутюжить складки, припуски необработанного среза
Приутюжить | Уменьшить толщину шва, сгиба или края детали | Приутюжить бретели, карманы, край изделия
Декатировать | Влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки | Декатировать ткань перед раскроем

## Slide 18
Выполняя
влажно-тепловые работы надо быть предельно внимательным и соблюдать
правила техники безопасности!

## Slide 19
1. Перед работой утюгом проверять исправность шнура.
2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки.
3. Ставить утюг на подставку.
4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.
5. Выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике.
6. По окончании работы утюг обязательно выключать и ставить на огнеупорную подставку.

## Slide 20: Физкультминутка

## Slide 21
4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА
Закрепление:
«Практическая работа №6».
«Знакомство с терминологией, применяемой при выполнении влажно-тепловых работ» (учебник,с.33).

## Slide 22
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
§6;
ответить на вопросы в конце параграфа.

## Slide 23
Урок окончен
Спасибо за работу