## Slide 1: Средства пожаротушения

## Slide 4
Основные средства тушения пожаров
Огонь безжалостен, но люди, подготовленные к этому стихийному бедствию, имеющие под руками даже элементарные средства пожаротушения, выходят победителями в борьбе с ним.

## Slide 5
Средства пожаротушения
Табельные
Подручные

## Slide 6
Пожарный шкаф

## Slide 7
Кошма противопожарная
Стеклоткань Размер полотна:
1,5 * 2м
Материал: стеклоткань
Температурный режим: до 6000С

## Slide 8
Пожарные щиты
Пожарные щиты предназначены для хранения пожарного инвентаря изготавливаются из метала. В комплект пожарных щитов входят: лом, багор, лопата, два ведра и два огнетушителя (по выбору заказчика).
Щит металлический закрытого типа Изготавливаются из тонколистовой стали. Габаритные размеры:
1300 * 1000 * 300мм. Масса: 38кг
Щит металлический открытого типа Изготавливаются из тонколистовой стали. Габаритные размеры:
1400 * 1250 * 25мм. Масса: 30кг

## Slide 9: Порошковые огнетушители
предназначены для тушения возгорания твёрдых, жидких и газообразных веществ (класса А, В, С), а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
порошковыми огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и квартирах. Огнетушители должны эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от -400С до +500С.

## Slide 10
Огнетушитель ОП-1(з) А, В, С Масса заряда порошка не менее: 0,9кг. Огнетушащее вещество - огнетушащий порошок Длина струи огнетушащего вещества: 3м. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 5с. Масса огнетушителя не более: 2,8кг Габаритные размеры: 316 * 135 * 100мм.
Огнетушитель ОП-2(з) А, В, С Масса заряда порошка не менее: 1,5кг. Огнетушащее вещество - огнетушащий порошок Длина струи огнетушащего вещества: 3м. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 5с. Масса огнетушителя не более: 3,7кг Габаритные размеры: 325 * 150 * 130мм.

## Slide 11
Огнетушитель ОП-3(з) А, В, С Масса заряда порошка не менее: 2,3кг. Огнетушащее вещество - огнетушащий порошок Длина струи огнетушащего вещества: 3м. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 5с. Масса огнетушителя не более: 5кг Габаритные размеры: 325 * 150 * 130мм.
Огнетушитель ОП-4(з) А, В, С Масса заряда порошка не менее: 3,7кг. Огнетушащее вещество - огнетушащий порошок Длина струи огнетушащего вещества: 3,5м. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 6с. Масса огнетушителя не более: 6,6кг Габаритные размеры: 450 * 320 * 300мм.

## Slide 12
Огнетушитель ОП-50(з) А, В, С Масса заряда порошка не менее: 42,5кг. Огнетушащее вещество - огнетушащий порошок Длина струи огнетушащего вещества: 6м. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 20с. Масса огнетушителя не более: 85кг Габаритные размеры: 1020 * 460 * 480мм.
Огнетушитель ОП-100(з) А, В, С Масса заряда порошка не менее: 79кг. Огнетушащее вещество - огнетушащий порошок Длина струи огнетушащего вещества: 6м. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 30с. Масса огнетушителя не более: 135кг Габаритные размеры: 1090 * 640 * 630мм.

## Slide 13
"ОУ-1" - огнетушитель углекислотный (вместимость - 1 литр)
Огнетушители углекислотные "ОУ-1" предназначены для тушения горения жидкостей, газов, твердых материалов и электроустановок, находящихся под напряжением не более 10 кВ. Огнетушащее вещество – двуокись углерода. Особенности:
тушение электрооборудования под напряжением не применяется для тушения веществ горящих без доступа воздуха
Технические характеристики "ОУ-1":
Масса заряда, кг: 1,4 Вместимость, л: 1 Размеры, мм: 440x120 Вес с зарядом, мм: 5,4

## Slide 14
Буран-8-Н" - модуль порошкового пожаротушения для настенного крепления
Модуль порошкового пожаротушения (МПП) "Буран-8" применяется для тушения пожаров при горении твердых и жидких горючих материалов, а также для тушения электрооборудования под напряжением.
Особенности:
литера "Н" - для настенного крепления тушение электрооборудования под напряжением не применяется для тушения веществ горящих без доступа воздуха Технические характеристики "Буран-8-Н":
Площадь, м2 по очагам класса 'А': 32 Объем, м3 по очагам класса 'А': 64 Площадь, м2 по очагам класса 'В': 20 Объем, м3 по очагам класса 'В': 31

## Slide 15: Оборудование оповещения и озвучивания 'Ivolga‘, «Орфей»

## Slide 16
Дымовые пожарные извещатели применяются в системах пожарной сигнализации для обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма. По способу питания и передачи тревожного сигнала на контрольный прибор дымовые датчики подразделяются на автономные и проводные. Автономные дымовые датчики имеют встроенную сирену и источник питания (батарею). Линейные дымовые датчики используют в качестве чувствительного элемента для обнаружения дыма инфракрасный луч, излучаемый передатчиком и обрабатываемый приемником. Контролируемая дальность может достигать 100 м и площадь контроля одного извещателя до 1000 м2. Контролируемая площадь одного точечного дымового извещателя до 85 м2, в зависимости от высоты установки.

## Slide 17
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС).
Современная охранно-пожарная сигнализация (ОПС) - представляет собой комплекс оборудования, который позволяет своевременно обнаружить проникновение в охраняемую зону или возникновение пожара на объекте.
Основные функции охранно-пожарной сигнализации:
контроль и обработка информации с извещателей охранно-пожарной сигнализации
звуковое, световое и текстовое оповещение службы охраны о событиях на охраняемом объекте
включение системы речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях, управление системами вентиляции, автоматического пожаротушения и дымоудаления
передача сообщений на пульт центрального наблюдения (ПЦН) или владельцу при помощи проводных, радио и GSM каналов связи
Охранно-пожарная сигнализация может быть интегрирована в комплекс систем безопасности включающий системы видеонаблюдения и контроля доступа.

## Slide 18
Домофоны и видеодомофоны
Домофон - это самое распространенное устройство для обеспечения безопасности и доступа в квартирах, офисах и т.д., позволяющее говорить с посетителем и дистанционно открыть ему дверь. Домофоны могут работать в составе системы контроля доступа или автономно и выпускаются на несколько абонентов, несколько дверей, с блоком памяти изображений и т. д.

## Slide 21
Боевая одежда предназначена для защиты от воды, пониженных температур, водных растворов ПАВ и тепловых излучений. Есть несколько видов костюмов: -костюмы теплоотражающие -костюмы брезентовые -огнетермостойкая боевая одежда
Боевая одежда пожарных.

## Slide 24
Способы тушения пожаров
Охлаждение (например, водой). Охлаждающие вещества отнимают часть тепла, идущего на поддержание горения.
Изоляция (например, пеной, песком или плотной тканью). Эти вещества прекращают доступ кислорода в зону горения.
Разбавление газами, не поддерживающими горение, например, углекислым газом, азотом, водяным паром.
Химическое торможение реакции горения специальными веществами, например, бромэтилом или фреонами.