## Slide 1: Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую
1.Основное правило
2. Перевод из 2-ичной в 2n систему и обратно (n=3, 4)
3. Таблица оптимальных переводов
©Кисина Л. И. – учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ № 67», г. Саратов

## Slide 2: Перевод чисел из любой системы счисления в десятичную
Разложение числа по степеням основания:
10011002=?10
1001002=
0
1
2
3
4
5
1*25+0*24+0*23+1*22+0*21+0*20=
=32+4=
3610

## Slide 3: Основное правило перевода
597
8
7
56
-
37
4
32
-
5
8
9
72
2
8
8
1
1
59710= ?8
59710= 11258

## Slide 4
Основное правило перевода
Для того, чтобы перевести целое число из одной СС в другую, необходимо это число разделить на основание новой СС до получения целого частного . Полученный при этом остаток, в том числе и ноль, будет младшим разрядом числа в новой системе. Затем полученное частное необходимо вновь разделить на основание новой СС. Остаток от этого деления будет следующим разрядом числа в новой СС и т. д. до тех пор, пока полученное частное не будет меньше основания новой СС. Это частное будет старшим разрядом новой СС.

## Slide 5: Примечание
При выполнении описанных действий необходимо учитывать следующее:
Основание СС, в которую переводится число, записывается в исходной СС и деление выполняется тоже в исходной СС на основание новой системы, записанное в исходной СС
Позтому основным правилом удобно пользоваться при переводе чисел из 10-ной системы счисления в любую другую систему

## Slide 6: Перевод из 2-ичной в 2n систему и обратно (n=3, 4)

## Slide 7: Таблица соответствия СС
2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111
8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F

## Slide 8: Перевод чисел по триадам
Производится из восьмеричной СС в двоичную и обратно.
3618=
1110001010112 = ?8
11
110
001
2
11
=
000
101
0112
3
0
5
3
8

## Slide 9: Перевод чисел по тетрадам
Производится из шестнадцатеричной СС в двоичную и обратно.
С1716 = ?2
111000111010101112 = ?16
С
1
7
16
=
1100
0001
01112
1
С
7
5
716

## Slide 10
Таблица оптимального перевода целых чисел из одной СС в другую
2
8
10
16
10
16
2
8
8
8
2
2
16
16
10
10
ТРИАДЫ
ТЕТРАДЫ
СТЕПЕНИ ОСНОВАНИЯ
ТРИАДЫ
ТРИАДЫ
ТРИАДЫ
СТЕПЕНИ ОСНОВАНИЯ
2
ТРИАДЫ
ТЕТРАДЫ
ТЕТРАДЫ
ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО
СТЕПЕНИ ОСНОВАНИЯ
ТЕТРАДЫ

## Slide 11: Примеры
10001111002=?8,10,16
1728=?2,10,16
23810=?2,8,16
B2716=?2,8,10

## Slide 12: Домашнее задание
Придумать любое трехзначное число в 10-ной СС, перевести его в 2, 8, 16-ные СС
Придумать любое 10-значное число в 2-ной СС, перевести его в 8,10, 16-ные СС
Придумать любое трехзначное число в 8-ной СС, перевести его в 2, 10, 16-ные СС
Придумать любое трехзначное число в 16-ной СС, перевести его в 2, 8, 10-ные СС