## Slide 1: Вопросы для взаимопроверки:
1. При каком соединении проводников конец одного проводника соединяется с началом другого?
2. Схема какого соединения ламп показана
на рисунке?
3. Чему равна сила тока в последовательно
соединенных потребителях?
4. Чему равно напряжение на всём рассматриваемом участке цепи?
5. Чему равно общее сопротивление цепи?

## Slide 2: Критерии оценки: за каждый правильный ответ ставим по 1 баллу
1. При последовательном
2. Последовательного
3. I = I 1= I 2
4. U = U 1+ U 2
5. R = R 1+ R 2

## Slide 3: Проблемный вопрос:
Как нужно соединить потребители в квартире, чтобы можно было пользоваться каждым прибором в отдельности?

## Slide 4: Параллельное соединение проводников
Цель: сформировать знания о законах параллельного соединения проводников, умение записывать количественные зависимости между величинами характеризующими электрический ток и научиться применять знания на практике.

## Slide 5: При параллельном соединении проводников их начала и концы имеют общие точки подключения к источнику тока.

## Slide 6: Критерии оценки действий школьника во время проведения эксперимента:
Принимал активное участие в проведении эксперимента - 3 балла
Частично принимал участие в проведении эксперимента – 2 балла
Внимательно следил за проведением эксперимента – 1 балл

## Slide 7: Законы параллельного соединения проводников
При параллельном соединении напряжения U1 и U2 на всех участках цепи одинаковы:
Сумма токов I1 и I2, протекающих по обоим проводникам, равна току в неразветвленной цепи:
Записывая на основании закона Ома:
где R – электрическое сопротивление всей цепи, получим
При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.

## Slide 8
Две электрические лампы включены параллельно под напряжение 220 В. Определите силу тока в каждой лампе и в подводящей цепи, если сопротивление одной лампы 1000 Ом, а другой 488 Ом.
Дано: Решение:
U = 220 В U = U 1= U 2= 220 В
R 1=1000 Ом
R 2= 488 Ом
I= I 1+ I 2
I - ? I 1= 0,22 А
I 1-? I 2= 0,45 А
I 2-? I = 0,67 А Ответ: I 1= 0,22 А ; I 2= 0,45 А ; I = 0,67 А

## Slide 9: Критерии оценки решения задачи:
краткая запись условия -0,5 б;
использование физической символики -0,5 б;
запись единиц измерения и перевод их в СИ – 0,5 б;
нахождение и запись необходимых табличных и постоянных величин – 0,5 б;
запись формул – 0,5 б;
вывод расчётной формулы – 1 б;
вычисления – 1 б;
анализ полученных результатов – 0,5 б.

## Slide 10: Преимущества и недостатки соединений
Пример последовательного соединения: гирлянда.
Пример параллельного соединения: лампы в кабинете.
Преимущества и недостатки соединений: Параллельное – при перегорании одной лампы, остальные горят. Но при включении лампы с меньшим возможным напряжением она перегорит. Последовательное – лампы с меньшим возможным напряжением включают в цепь с большим напряжением, но при перегорании одной лампы все не будут гореть.

## Slide 11: Подведем итоги урока:
Узнали как нужно включить в цепь потребители, чтобы они могли работать независимо друг от друга
С помощью эксперимента сформулировали законы параллельного соединения проводников
Применили полученные знания в решении модулированной ситуации
Рассмотрели преимущества и недостатки соединений

## Slide 12: Критерии оценки за урок:
Набрали в сумме 12-13 баллов поставьте себе отметку 5
Набрали в сумме 9-11 баллов поставьте себе отметку 4
Набрали в сумме 6-8 баллов поставьте себе отметку 3
Осуществите самооценку.

## Slide 13: Домашнее задание:
параграф 49, задачи на карточках, решить необходимо одну задачу на выбор
Задача № 1
Две электрические лампы включены параллельно под напряжение 127 В. Определите силу тока в каждой лампе и в подводящей цепи, если сопротивление одной лампы 600 Ом, а другой 360 Ом.
Задача № 2
Два проводника соединены параллельно, сопротивление второго - 9 Ом, сила тока в подводящей цепи 0,6А. Сила тока, проходящего через первый проводник 0,2 А. Чему равно сопротивление этого участка и напряжение на его концах?

## Slide 14: Молодцы! Спасибо за работу.