## Slide 1
Cплавы

## Slide 2: Сплавы металлов
Сплавы- это материалы с характерными свойствами, состоящие из двух или более компонентов, из которых по крайней мере один- металл.

## Slide 3
Типы сплавов
Сплавы
Твердые растворы
Механическая
смесь
металлов
Интерметаллиды

## Slide 4
Типы сплавов
Тип сплава | Характеристика | Пример
Твёрдые растворы | Расплавленные металлы смешиваются в любых отношениях | Ag u Cu; Ag u Au; Cu u Ni
Механическая смесь металлов | При охлаждении смеси расплавленных металлов образуется сплав, состоящий из мельчайших кристалликов каждого металла | Pb u Sn; Pb u Ag; Bi u Cd
Интерметаллиды | Расплавленные металлы образуют между собой химические соединения | Zn u Cu; Ca u Sb; Pb u Na

## Slide 5
Представители сплавов
Бронза
Латунь
Дюралюминий
Чугун
Сталь
Мельхиор

## Slide 6
Заполни таблицу
Название сплава | Состав | Свойства | Применение
Бронза |  |  | 
Латунь |  |  | 
Дюралюминий |  |  | 
Чугун |  |  | 
Сталь |  |  | 
Мельхиор |  |  | 

## Slide 7
Проверь таблицу
Название сплава | Состав | Свойства | Применение
Бронза | Медь и олово(20%) | Хорошо отливается | Машиностроение, художественное литье
Латунь | Медь и 10-50% цинка | пластичность | Приборы, предметы быта
Дюралюминий | 95% алюминия, магния, меди, марганца | Прочность, лёгкость | Самолето-машиностроение
Чугун | Железо, углерода1,7-4,3%,кремния до 4%, марганец !,5% | Мягкий, хрупкий, твердый | машиностроение
Сталь | Железо,2% углерода, марганец, сера | Прочность, корро- зионная стойкость | Инструменты, машиностроение
Мельхиор | 80% миди, 20% никеля | пластичность | Столовые приборы, Художественные изделия

## Slide 8
Свойства сплавов
Металлический блеск
Электро-и теплопроводность
Прочность
Твердость
Коррозийная стойкость
Износоустойчивость

## Slide 9
Реши задачу
При действии избытка соляной кислоты на 60г сплава меди и цинка выделился газ объемом 1,12 л(н.у.).Найдите массовые доли металлов в сплаве.

## Slide 10
Решение задачи

## Slide 11
Домашнее задание
§7
Реши задачу: При действии избытка разбавленной серной кислоты на 10 г алюминиевой бронзы(сплав меди с алюминием) выделился газ объёмом 1,24л(н.у.). Найдите массовые доли металлов в сплаве.