## Slide 1: Устройство компьютера
Зотов Алексей Геннадьевич

## Slide 2: Содержание
Магистрально-модульный принцип построения компьютера
Процессор
Внутренняя память.

## Slide 3: Магистрально-модульный принцип построения компьютера

## Slide 4
Архитектура современных персональных компьютеров опирается на магистрально – модульный принцип.
Модульный принцип позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию и производить её модернизацию.
Модульная организация основывается на магистральном (шинном) принципе обмена информации между различными устройствами

## Slide 5: Магистраль
Физически магистраль представляет собой многопроводную линию с гнездами для подключения электронных схем. Совокупность проводов магистрали разделяется на отдельные группы: шину адреса, шину данных и шину управления.

## Slide 6: Магистраль
УСТРОЙСТВА ВВОДА
Долговременная память
УСТРОЙСТВА ВЫВОДА
СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОЦЕССОР
ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ
МАГИСТРАЛЬ
ШИННА ДАННЫХ
ШИННА УПРАВЛЕНИЯ
ШИННА АДРЕСА

## Slide 7: Магистраль
ШИНА ДАННЫХ
По этой шине данные передаются между различными устройствами.
Оперативная память
Оперативная память
Процессор
ХАРАКТЕРИСТИКА
Разрядность шины

## Slide 8: Магистраль
ШИНА АДРЕСА
Выбор устройства, откуда и куда пересылаются данные, производит процессор.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Разрядность шины адреса
Каждое устройство имеет свой адрес.
Адрес передается по этой шине, причем в одном направлении: от процессора к устройствам
Определяется объемом адресуемой памяти. (36 бит.)

## Slide 9: Магистраль
ШИНА УПРАВЛЕНИЯ
По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информации.
Что делать с информацией?
Записывать
Считывать

## Slide 10: ПРОЦЕССОР

## Slide 11: ПРОЦЕССОР
Центральный процессор (CPU, от англ. Central Processing Unit) — это основной рабочий компонент компьютера, который выполняет арифметические и логические операции, заданные программой, управляет вычислительным процессом и координирует работу всех устройств компьютера.

## Slide 12: ПРОЦЕССОР
Центральный процессор в общем случае содержит в себе:
арифметико-логическое устройство;
шины данных и шины адресов;
регистры;
счетчики команд;
кэш — очень быструю память малого объема (от 8 до 512 Кбайт);
математический сопроцессор чисел с плавающей точкой.

## Slide 13: ПРОЦЕССОР
Микропроцессор Pentium 4. Вид сверху (слева) и вид снизу (справа)
42 миллиона функциональных элементов, размеры которых 0,13 *10-6 м.

## Slide 14: ПРОЦЕССОР
Физически микропроцессор представляет собой интегральную схему — тонкую пластинку кристаллического кремния прямоугольной формы площадью всего несколько квадратных миллиметров, на которой размещены схемы, реализующие все функции процессора. Кристалл-пластинка обычно помещается в пластмассовый или керамический плоский корпус и соединяется золотыми проводками с металлическими штырьками, чтобы его можно было присоединить к системной плате компьютера.

## Slide 15: Характеристики процессора
ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА
Определяет быстродействие компьютера. Такт – это промежуток времени между началами двух последовательных импульсов.
Измеряется в мегагерцах (МГц) и гигагерцах (ГГц)
1978 г.
Процессор 8086
5 МГц
2002 г.
Процессор PIV
2,4 ГГц
2011 г.
Процессор
3.8 ГГц
2005 г.
Появляется многоядерность

## Slide 16: Характеристики процессора
Разрядность процессора
Определяется количеством двоичных разрядов, которые могут передаваться или обрабатываться одновременно
Измеряется в битах
1985 г.
АГАТ (СССР)
8 бит
2002 г.
Процессор PIV
64 бита

## Slide 17: Внутренняя память

## Slide 18: Внутренняя память
Внутренняя память
Оперативная память
Кэш-память
BIOS
Кэш-память
Спец. память

## Slide 19: Оперативная память
ОЗУ, англ. RAM, Random Access Memory — память с произвольным доступом — это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами, в то время когда компьютер включен.

## Slide 20: Оперативная память
исполняется из интегральных микросхем памяти, они устанавливаются в корпуса и собираются в модули памяти.

## Slide 21: Характеристики
Объем/ Ёмкость
время доступа к данным
4 НС
5 НС
7 НС
32 Мб
64 Мб
256 Мб
512 Мб
1 Гб
2 Гб

## Slide 22: Характеристики
Частота операций записи или считывания
информации
333 МГц
20 МГц
133 МГц
800 МГц
266 МГц
Количество операций за одну секунду

## Slide 23
ПРОЦЕССОР
2.4 ГГц
333 МГц
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
КЭШ-ПАМЯТЬ

## Slide 24: Кэш - память
Кэш (англ. cache), или сверхоперативная память — очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью.

## Slide 25: Характеристики
Объем/ Ёмкость
32 Кб
256 Кб
512 Кб

## Slide 26: Специальная память
Специальная память
Постоянная память
Cmos BIOS

## Slide 27: Устройство компьютера
Тема 2. Внешняя память

## Slide 28
Внешняя память (ВЗУ) предназначена для длительного хранения программ и данных большого объема (видео, аудио, документы) , и целостность её содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер.
ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ
Устройство, которое обеспечивает запись/считывание информации, называется накопителем (дисководом).
Устройство, на котором хранится информация – носителем.

## Slide 29
Внешняя
память
НГМД
НЖМД
Оптические
диски
FLASH-
ПАМЯТЬ

## Slide 30: Дискеты
ГМД = гибкий магнитный диск, floppy disk
5,25’’ (дюйма)
3,5’’
разрешение записи
Емкость дискеты
1,44 Мбайт
Скорость вращения диска
300 об/мин

## Slide 31: Дискеты
Правила работы:
Нельзя:
  гнуть и деформировать дискету;
  вставлять деформированную дискету
  вручную открывать защитную шторку
  вносить в электромагнитные поля
вынуть дискету

## Slide 32: ЖЕСТКИЕ МАГНИТНЫЕ ДИСКИ
ЖМД = жесткий магнитный диск
HDD = hard disk drive
это запоминающее устройство большой ёмкости, в котором носителями информации являются круглые алюминиевые пластины, обе поверхности которых покрыты слоем магнитного материала. Используется для постоянного хранения информации — программ и данных.

## Slide 33: ХАРАКТЕРИСТИКИ
Используется магнитный принцип записи/считывания информации
Емкость: до 4 Тбайт (4000 Гбайт)
Частота вращения: 7200 об/мин, 10000 об/мин
Подключение: IDE, SATA
*текущая ситуация :(
внешние жесткие диски

## Slide 34: Оптический-диск
CD-ROM представляет собой прозрачный полимерный диск диаметром 12 см и толщиной 1,2 мм, на одну сторону которого напылён светоотражающий слой алюминия, защищенный от повреждений слоем прозрачного лака.
Дисковод CD-ROM

## Slide 35: Лазерные CD-диски
Звуковые CD (compact disk)
диаметр 12 см 74-80 минут звука
CD-ROM, CD-R, CD-RW: 650-700 Мбайт
CD-ROM – только чтение
CD-R (болванка) – однократная запись
CD-RW – многократная запись
мини-CD (-R, -RW) диаметр 8 см 24 минуты звука, 210 Мбайт
надежность, долговечность
низкая стоимость
скорость чтения и записи ниже, чем у винчестеров

## Slide 36: Оптический принцип считывания информации

## Slide 37: Дисковод DVD-ROM
Параметр | CD-ROM | DVD-ROM
диаметр | 120 мм | 120 мм
толщина | 1,2 мм | 1,2 мм (по 0,6 мм на слой)
шаг дорожки | 1,6 мкм | 0,74 мкм
длина волны | 780 нм инфракрасный | 640 нм красный
вместимость | 0,65 Gb | 4,7 Gb
кол-во слоев | 1 | 1, 2, 4

## Slide 38: DVD-диски
DVD-ROM – только чтение
DVD-R, DVD+R – однократная запись
DVD-RW, DVD+RW – многократная запись (1000 циклов)
DVD-RAM – многократная запись (100000 циклов)
однослойные односторонние 4,7 Гбайт
двухсторонние 9,4 Гбайт
двухслойные односторонние 8,5 Гбайт
двухсторонние 17,1 Гбайт
DVD = Digital Versatile Disk или Digital Video Disk лазер с меньшей длиной волны

## Slide 39: Blu-ray диски высокой плотности
Blu-ray Disc = Blue ray Disc, BD
(blue ray – синий луч лазера)
BD-ROM, BD-R, BD-RE (перезаписываемые)
слоев | емкость, Гбайт
1 | 23,3 – 33
2 | 46,6 – 66
3 | 100
4 | 128
16 | 400
20 | 500

## Slide 40: Флэш-память
Флэш-диски (до 64 Гб)
Флэш-карты (до 32 Гб)
не требуют питания для хранения
высокая скорость (usb 3.0)
Компактность
Цена (8Гб≈300р.)
изнашивание при стирании и записи (100000 циклов)
Фото: полностью заполнять, потом все стирать.
Не редактируйте файлы на флэш-диске!
!
Твердотельный накопитель (англ. SSD, solid-state drive)

## Slide 41: Сравнение типов внешней памяти
CD-диски | 650-700 Мбайт
флэш-память | до 128 Гбайт
DVD-диски | до 500 Гбайт
винчестеры | До 4 Тбайт
По максимальной емкости:
CD-диски | до 8 Мбайт/с
DVD-диски | до 24 Мбайт/с
флэш-память 2.0 | до 60 Мбайт/с
винчестеры | до 125 Мбайт/с
флэш-память 3.0 | До 625 Мбайт/с
По максимальной скорости (чтения):

## Slide 42: Опасные воздействия
Дискеты (ГМД = гибкие магнитные диски):
  магнитные поля, грязь, температура
Винчестеры (ЖМД = жесткие магнитные диски):
  магнитные поля, удары, вибрация
CD, DVD-диски:
  царапины, грязь
Flash-диски:
  сбои питания, отсоединение во время записи