## Slide 1: Физика Электрические явления
Автор:
Учитель физики МОУ СОШ №118
Шкунова Татьяна Евгеньевна

## Slide 2
Записать закон Ома для участка цепи
Каким прибором измеряют силу тока и как он включается в цепь?
Укажите характеристики проводника, от которых зависит его сопротивление
Каким прибором измеряют напряжение и как он включается в цепь?
Повторение домашнего задания(физический диктант)

## Slide 3
I=U/R
Амперметр(последовательно)
l-длина проводника(м), S-площадь поперечного сечения проводника(мм2),p-удельное сопротивление проводника(Ом*мм2 /м)
Вольтметр(параллельно участку, на котором измеряют напряжение)
Проверь себя

## Slide 4
План:
1.Повторение домашнего задания(физический диктант)
2.Объяснение нового материала
3.Домашнее задание
4.Закрепление материала (решение задач)
Последовательное и параллельное соединение
элементов электрической цепи

## Slide 5
Познакомиться с видами соединений элементов электрической цепи.
Ввести формулы для определения параметров электрической цепи(силы тока, напряжения ,сопротивления).
Определить практическое применение данных видов соединений
Цель

## Slide 6
Основные виды соединений элементов электрической цепи
последовательное
параллельное
R1
R2
R1
R2
Объяснение нового материала

## Slide 7
Элементы соединяются друг за другом.
А
А
А
I1=I2=I
Сила тока на отдельных участках цепи одинаковая
Последовательное соединение

## Slide 8
V2
V
V1
1.Общее напряжение равно сумме напряжений на отдельных участках
U=U1+U2
2.Общее сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных элементов R=R1+R2
напряжение
сопротивление

## Slide 9
Почему при изготовлении елочной гирлянды используют последовательное соединение?
ВОПРОС

## Slide 10
При параллельном соединении общая сила тока равна сумме значений силы тока на отдельных участках
I
I1
I2
I=I1+I2
А
Параллельное соединение

## Slide 11
V
R1
R2
При параллельном соединении элементов цепи напряжение на всех участках одинаковое
U1=U2=U
двух элементов находится как отношение произведения этих сопротивлений к их сумме.
R=R1R2/(R1+R2)
напряжение
Общее сопротивление

## Slide 12
Какой вид соединения необходим для одновременной независимой работы электрических приборов?
ВОПРОС

## Slide 13
Параграфы №16,17.задачи №68,71.
Ответить на вопрос: почему у вольтметров делают большое внутреннее сопротивление, а у амперметров- маленькое.
Домашнее задание

## Slide 14
1. Сопротивления R1=2 Ом, R2=200 Ом. Они соединены параллельно. Общее сопротивление:
А. R >2 Ом.
Б. R<2 Ом.
В. R=202 Ом.
2.Согласно схеме , где R1=10 Ом, R2= 2 Ом, найдите отношение токов I2 / I1.
А. 5. Б. 1/5. В. 1.
РЕШАЕМ ЗАДАЧИ

## Slide 15
3. Найдите отношение напряжений U1/U2 (рис. 3), если R1 =5 Ом, R2 =15 Ом
А. 3.
Б. 1.
В. 1/3.
4. Определите общий ток I и ток I1 (рис. 2), если R1 =R2 =10 Ом, U =10 В.
А. I =2 А, I1=1 А.
Б. I =1 А, I1=0,5 А.
В. I =2 А, I1 =2 А.

## Slide 16
ОТВЕТЫ
Б,
2. А,
3. В,
4. А,