## Slide 1: Исследовательская работа на тему: «Действие электрического тока на организм человека»
Выполнил учащийся 118 группы по профессии
«Электромонтер по ремонту электрооборудования»
Покачевского профессионального училища
Узиев Джахар
Руководитель: Каращук С. Н.
2013 г.

## Slide 2: Цель:
Узнать какое действие оказывает электрический ток на организм человека.

## Slide 3: Задачи:
Электрический ток
Виды поражения организма человека электрическим током
Факторы, определяющие исход воздействия электрического тока на человека
Безопасный ток
Найти способы обеспечения электробезопасности
Оказание помощи пострадавшему от электрического тока (составить памятку)

## Slide 4: Электрический ток
Опасность поражения людей электрическим током на производстве и в быту появляется при несоблюдении мер безопасности, а также при отказе или неисправности электрического оборудования и бытовых приборов. По сравнению с другими видами производственного травматизма электротравматизм составляет небольшой процент, однако по числу травм с тяжелым и особенно летальным исходом занимает одно из первых мест. На производстве из-за несоблюдения правил электробезопасности происходит 75% электропоражений.

## Slide 5: Характер воздействия
Проходя через организм человека, электроток производит термическое, электролитическое, механическое, биологическое, световое воздействие.

## Slide 6
Термическое воздействие тока характеризуется нагревом кожи и тканей до высокой температуры вплоть до ожогов.
Электролитическое воздействие заключается в разложении органической жидкости, в том числе крови, и нарушении ее физико-химического состава.
Механическое действие тока приводит к расслоению, разрыву тканей организма в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара из тканевой жидкости и крови. Механическое действие связано с сильным сокращением мышц вплоть до их разрыва.
Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей и сопровождается судорожными сокращениями мышц.
Световое действие приводит к поражению слизистых оболочек глаз.

## Slide 7: Виды поражения организма человека электрическим током
Электротравмы
Электрический удар

## Slide 8: Факторы, определяющие исход воздействия электрического тока на человека
Согласно ГОСТу 12.1.019 “ССБТ. Электробезопасность. Общие требования” степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока зависит от силы тока, напряжения, рода тока, частоты электрического тока и пути прохождения через тело человека, продолжительности воздействия и условий внешней среды

## Slide 9: Возможны следующие варианты направлений движения тока по телу человека:
человек обеими руками дотрагивается до токоведущих проводов (частей оборудования), в этом случае возникает направление движения тока от одной руки к другой, т. е. “рука-рука”, эта петля встречается чаще всего;

## Slide 10: Варианты направлений движения тока по телу человека:
при касании одной рукой к источнику путь тока замыкается через обе ноги на землю “рука-ноги”;
при пробое изоляции токоведущих частей оборудования на корпус под напряжением оказываются руки работающего-путь тока “руки-ноги”;

## Slide 11
Все варианты различаются степенью опасности. Наиболее опасными являются варианты “голова-руки”, “голова-ноги”, “руки-ноги” (петля полная). Это объясняется тем, что в зону поражения попадают жизненно важные системы организма — головной мозг, сердце.

## Slide 13
Продолжительность воздействия тока влияет на конечный исход поражения. Чем дольше воздействуeт электрический ток на организм, тем тяжелее последствия.
Условия внешней среды: Увеличивают опасность поражения током повышенная температура и влажность, металлический или другой токопроводящий пол

## Slide 14: Защита от воздействия электрического тока
Для обеспечения электробезопасности необходимо точное соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок и проведение мероприятий по защите от электротравматизма.

## Slide 16: Безопасный ток
Допустимым следует считать ток, при котором человек может самостоятельно освободиться от электрической цепи. Его величина зависит от скорости прохождения тока через тело человека: при длительности действия более 10 с — 2 мА, а при 120 с и менее — 6 мА.
Безопасным напряжением считают 36 В (для светильников местного стационарного освещения, переносных светильников и т. д.) и 12 В (для переносных светильников при работе внутри металлических резервуаров, котлов). Но при определенных ситуациях и такие напряжения могут представлять опасность.

## Slide 17: Мерами и способами обеспечения электробезопасности служат:
применение безопасного напряжения;
контроль изоляции электрических проводов;
исключение случайного прикосновения к токоведущим частям;
устройство защитного заземления и зануления;
использование средств индивидуальной защиты;
соблюдение организационных мер обеспечения электробезопасности

## Slide 18: Оказание помощи пострадавшему от электрического тока.
Современная медицина располагает совершенными средствами для эффективной помощи пострадавшим в результате различных несчастных случаев, травм. Однако медицинская помощь не всегда может срочно прибыть на место происшествия. Поэтому первую доврачебную помощь должен уметь оказать каждый человек.

## Slide 19: Освобождение пострадавшего от действия тока:
-отключить соответствующие части электроустановки;
-если по какой-либо причине отключить нельзя, можно перерезать или перерубить провода (при напряжении не выше 1000 В);
-перерезать провод только инструментом с изолируемыми рукоятками или в диэлектрических перчатках, можно перерубить провода инструментом с сухой деревянной рукояткой;
-можно отбросить провод сухой палкой, доской или другими подобными предметами;
-чтобы оторвать человека от токоведущих частей, можно взяться за его одежду, если она сухая или свою руку обмотать сухой одеждой (шапка, шарф);
-оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, отбросить от него провод.

## Slide 20
Старайтесь не приближаться близко к электрическим установкам, находящимся на улице и, в особенности, во время сырой, дождливой или очень жаркой погоды. Неприятности могут настигнуть в любую минуту. Контакт с электрическим током очень опасен для здоровья и жизни человека.

## Slide 21: Спасибо за внимание!