## Slide 1: Резка тонколистового металла и проволоки

## Slide 2: Проверь свои знания
1. Какие инструменты и оборудование используют при резке тонколистового металла и проволоки?
Сверло
Ручные тиски
Кернер
Разметочный циркуль
Молоток
Слесарные ножницы
Тиски
Кусачки

## Slide 3: Проверь свои знания
В – назначение
2. Что общего у слесарных ножниц и кусачек?
А – принцип работы режущих элементов
Б – ручки и режущие губки
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!
Слесарные ножницы
Кусачки

## Slide 4: Проверь свои знания
В – поверхность тонколистового металла не очищена от ржавчины
3. Почему при резании тонколистовой металл иногда ножницы мнут, а не режут?
А – большой зазор между режущими ножами ножниц; затупившиеся ножи ножниц
Б – недостаточно приложена сила давления на рукоятки ножниц
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 5: Проверь свои знания
4. Почему трудно резать листовой металл тупыми ножницами?
А – потому что прикладывая дополнительные усилия при резке, устаёт рука
Б – потому что тупые ножи при резке листовой металл мнут, а острые - режут
В – потому что приходится резать листовой металл по одному и тому же месту несколько раз
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!
Резка листового металла слесарными ножницами

## Slide 6: Проверь свои знания
В – потому что при резании очень трудно держать заготовку
5. Почему листовую заготовку при резании следует периодически переставлять ближе к оси ножниц?
А – потому что при резании листового металла линия реза уходит от разметочной ближе к середине заготовки
Б – потому что можно сломать инструмент
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!
Разметка плоскостной детали из металла по шаблону

## Slide 7: Проверь свои знания
В – конструкторы
6. Резку заготовок на предприятии выполняют…
А – резчики металла
Б – проектировщики
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!
Резка листового металла на предприятии

## Slide 8: Проверь свои знания
В – фасонные и циркулярные
7. Назовите виды промышленных ножниц для резания листового металла и прутков большого диаметра?
А – механические ножницы гильотинного и дискового типа
Б – специальные слесарные ножницы
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!

## Slide 9: Проверь свои знания
8. Чем отличаются промышленные механические ножницы от слесарных ручных?
А – размерами
Б – приводом и конструкцией
В – весом
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!
Механические ножницы гильотинного типа
Ручные слесарные ножницы
Механические ножницы дискового типа

## Slide 10: Проверь свои знания
В – чтобы во время работы не поломались кусачки
9. Почему при резании кусачками небольших кусков проволоки нужно откусываемую часть направлять в сторону защитной сетки верстака?
А – чтобы кусок проволоки не отлетел в рядом работающего товарища
Б – чтобы отлетевший кусок проволоки можно было быстро найти на крышке верстака
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!
Резка проволоки кусачками

## Slide 11: Проверь свои знания
10. Какие правила соблюдают при резании металла слесарными ножницами?
А – заготовки следует закреплять прочно, но плавным вращением рукоятки винта тисков
Б – нельзя касаться голыми руками отрезанных кромок заготовки
В – нельзя направлять режущее полотно пальцем. Используйте для этих целей деревянные бруски, специальные упоры
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!
Проверка качества выполненной работы

## Slide 12: Проверь свои знания
11. Чем отличаются ручные слесарные ножницы от ножниц для резания бумаги и ткани?
А – размерами, весом
Б – ручками, размерами, принципами работы
В – режущими ножами. дизайном
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!
Ножницы по бумаге, ткани
Слесарные ножницы

## Slide 13: Проверь свои знания
В – линия реза волнистая
12. Какие дефекты возможны на заготовке при её резании тупыми ножницами? ножницами с неплотно подогнанными лезвиями?
А – линия реза мятая, рваная
Б – линия реза не соответствует линии разметки
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!
Резка полос тонколистового металла слесарными ножницами

## Slide 14: Проверь свои знания
В – ножницы быстро тупятся
13. Почему при резании тонколистового металла лезвия ножниц нельзя сводить до конца ?
А – на линии реза будут стыковые заусенцы
Б – увеличивается время резания
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!
Резка тонколистового металла слесарными ножницами