## Slide 1
Электронные генераторы.

## Slide 2: Вопросы:
Общие сведения.
Транзисторный автогенератор типа LC
Транзисторный автогенератор типа RC
Генераторы линейно изменяющегося напряжения ( ЛИН)
Мультивибратор.

## Slide 3
Определение :
Электронный генератор – это устройство, преобразующее электрическую энергию источника постоянного тока в энергию незатухающих электрических колебаний заданной формы и частоты.
Электронные генераторы строят на основе усилителей, охваченных цепью обратной связи.

## Slide 4: Основные характеристики :
  1. Форма генерируемых колебаний.
- генераторы синусоидальных и генераторы несинусоидальных (релаксационных) колебаний.
2. По частоте колебаний генераторы делят на генераторы :
инфранизкой ( до 10 Гц);
низкой ( 10 Гц – 100 кГц)
высокой (100 кГц – 10 МГц)
сверхвысокой (более 10 МГц) частоты.
3. Мощность, отдаваемая генератором в нагрузку.
4. К.П.Д.

## Slide 5: Транзисторный автогенератор типа LС
Состоит из колебательного контура , в котором возбуждаются колебания нужной частоты; усилительного элемента (транзистора); цепи обратной связи; источника с постоянной ЭДС, энергия которого преобразуется в колебательную энергию в контуре.

## Slide 6: Транзисторный автогенератор типа RС
Вместо колебательного контура в схеме включен резистор Rн.
Обратная связь
осуществляется через
фазовращательную цепь
из трех звеньев RC .

## Slide 7: 4.Генераторы линейно изменяющегося напряжения (пилообразного )
Это напряжение используют для получения развертки электронного луча.

## Slide 8
4.Генераторы линейно изменяющегося напряжения
(пилообразного )

## Slide 9: 5. Мультивибратор

## Slide 10: Вопросы для закрепления
1. Назовите примеры использования электронных генераторов.
2. Какие типы электронных генераторов существуют ?
3. Что такое обратная связь в электронных генераторах ?