## Slide 1: Логические основы компьютеров
<number>
© К.Ю. Поляков, 2007-2009
Логические выражения и операции
Диаграммы
Преобразование логических выражений
Синтез логических выражений
Логические элементы компьютера
Логические задачи

## Slide 2: Логические основы компьютеров
<number>
© К.Ю. Поляков, 2007-2009
Тема 1. Логические выражения и операции

## Slide 3
<number>
Булева алгебра
Двоичное кодирование – все виды информации кодируются с помощью 0 и 1.
Задача – разработать оптимальные правила обработки таких данных.
Джордж Буль разработал основы алгебры, в которой используются только 0 и 1 (алгебра логики, булева алгебра).
Почему «логика»? Результат выполнения операции можно представить как истинность (1) или ложность (0) некоторого высказывания.
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Логические высказывания
Логическое высказывание – это повествовательное предложение, относительно которого можно однозначно сказать, истинно оно или ложно.
Высказывание или нет?
  Сейчас идет дождь.
  Жирафы летят на север.
  История – интересный предмет.
  У квадрата – 10 сторон и все разные.
  Красиво!
  В городе N живут 2 миллиона человек.
  Который час?
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
Обозначение высказываний
A – Сейчас идет дождь.
B – Форточка открыта.
простые высказывания (элементарные)
Составные высказывания строятся из простых с помощью логических связок (операций) «и», «или», «не», «если … то», «тогда и только тогда» и др.
Любое высказывание может быть ложно (0) или истинно (1).
!
A и B
A или не B
если A, то B
не A и B
A тогда и только
тогда, когда B
Сейчас идет дождь и открыта форточка.
Сейчас идет дождь или форточка закрыта.
Если сейчас идет дождь, то форточка открыта.
Сейчас нет дождя и форточка открыта.
Дождь идет тогда и только тогда, когда открыта форточка.
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
Операция НЕ (инверсия)
Если высказывание A истинно, то «не А» ложно, и наоборот.
А | не А
1
0
0
1
таблица истинности операции НЕ
также: , not A (Паскаль), ! A (Си)
Таблица истинности логического выражения Х – это таблица, где в левой части записываются все возможные комбинации значений исходных данных, а в правой – значение выражения Х для каждой комбинации.
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
Операция И (логическое умножение, конъюнкция)
A | B | А и B
1
0
также: A·B, A  B, A and B (Паскаль), A && B (Си)
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
2
3
0
0
конъюнкция – от лат. conjunctio — соединение
A  B
Высказывание «A и B» истинно тогда и только тогда, когда А и B истинны одновременно.
Notes: <number>

## Slide 8
<number>
Операция ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция)
A | B | А или B
1
0
также: A+B, A  B, A or B (Паскаль), A || B (Си)
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
дизъюнкция – от лат. disjunctio — разъединение
Высказывание «A или B» истинно тогда, когда истинно А или B, или оба вместе.
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
Операция «исключающее ИЛИ»
Высказывание «A  B» истинно тогда, когда истинно А или B, но не оба одновременно.
A | B | А  B
0
0
также: A xor B (Паскаль), A ^ B (Си)
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
сложение по модулю 2: А  B = (A + B) mod 2
арифметическое сложение, 1+1=2
остаток
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
A  A =
(A  B)  B =
Свойства операции «исключающее ИЛИ»
A  0 =
A  1 =
A
0
?
A | B |  |  |  | А  B
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
A
Notes: <number>

## Slide 11
<number>
Импликация («если …, то …»)
Высказывание «A  B» истинно, если не исключено, что из А следует B.
A – «Работник хорошо работает».
B – «У работника хорошая зарплата».
A | B | А  B
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
1
1
1
0
Notes: <number>

## Slide 12
<number>
Импликация («если …, то …»)
«Если Вася идет гулять, то Маша сидит дома».
A – «Вася идет гулять».
B – «Маша сидит дома».
Маша может пойти гулять (B=0), а может и не пойти (B=1)!
A | B | А  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
А если Вася не идет гулять?
?
Notes: <number>

## Slide 13
<number>
Эквиваленция («тогда и только тогда, …»)
Высказывание «A  B» истинно тогда и только тогда, когда А и B равны.
A | B | А  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Notes: <number>

## Slide 14
<number>
Базовый набор операций
С помощью операций И, ИЛИ и НЕ можно реализовать любую логическую операцию.
ИЛИ
И
НЕ
базовый набор операций
Сколько всего существует логических операции с двумя переменными?
?
Notes: <number>

## Slide 15
<number>
Логические формулы
Прибор имеет три датчика и может работать, если два из них исправны. Записать в виде формулы ситуацию «авария».
A – «Датчик № 1 неисправен».
B – «Датчик № 2 неисправен».
C – «Датчик № 3 неисправен».
Аварийный сигнал:
X – «Неисправны два датчика».
X – «Неисправны датчики № 1 и № 2» или
«Неисправны датчики № 1 и № 3» или
«Неисправны датчики № 2 и № 3».
логическая формула
Notes: <number>

## Slide 16
<number>
Составление таблиц истинности
A | B | A·B |  |  | X
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
0
1
2
3
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
Логические выражения могут быть:
  тождественно истинными (всегда 1, тавтология)
  тождественно ложными (всегда 0, противоречие)
  вычислимыми (зависят от исходных данных)
Notes: <number>

## Slide 17
<number>
Составление таблиц истинности
A | B | C | A∙B | A∙C | B∙C | X
0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  | 
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
Notes: <number>

## Slide 18: Логические основы компьютеров
<number>
© К.Ю. Поляков, 2007-2009
Тема 2. Диаграммы

## Slide 19
<number>
A
B
A
B
Диаграммы Вена (круги Эйлера)
A
A·B
A
B
A+B
AB
AB
AB
A
B
A
B
Notes: <number>

## Slide 20
<number>
Диаграмма МХН (Е.М. Федосеев)
Хочу
Могу
Надо
1
2
3
4
5
6
7
8
Логические формулы можно упрощать!
!
Notes: <number>

## Slide 21: Логические основы компьютеров
<number>
© К.Ю. Поляков, 2007-2009
Тема 3. Преобразование логических выражений

## Slide 22
<number>
Законы алгебры логики
название | для И | для ИЛИ
двойного отрицания |  | 
исключения третьего |  | 
операции с константами |  | 
повторения |  | 
поглощения |  | 
переместительный |  | 
сочетательный |  | 
распределительный |  | 
законы де Моргана |  | 
Notes: <number>

## Slide 23
<number>
Упрощение логических выражений
Шаг 1. Заменить операции  на их выражения через И, ИЛИ и НЕ:
Шаг 2. Раскрыть инверсию сложных выражений по формулам де Моргана:
Шаг 3. Используя законы логики, упрощать выражение, стараясь применять закон исключения третьего.
Notes: <number>

## Slide 24
<number>
Упрощение логических выражений
раскрыли 
формула де Моргана
распределительный
исключения третьего
повторения
поглощения
Notes: <number>

## Slide 25
<number>
Логические уравнения
A=0, B=1, C – любое
2 решения: (0, 1, 0), (0, 1, 1)
или
A=1, B=0, C=1
Всего 3 решения!
!
K=1, L=1,
M и N – любые
4 решения
M=1, L=1, N=1,
K – любое
2 решения
K=1, L=1, M=0,
N – любое
2 решения
Всего 5 решений!
!
Notes: <number>

## Slide 26: Логические основы компьютеров
<number>
© К.Ю. Поляков, 2007-2009
Тема 4. Синтез логических выражений

## Slide 27
<number>
Синтез логических выражений
A | B | X
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Шаг 1. Отметить строки в таблице, где X = 1.
Шаг 2. Для каждой из них записать логическое выражение, которое истинно только для этой строки.
Шаг 3. Сложить эти выражения и упростить результат.
распределительный
исключения третьего
исключения третьего
распределительный
Notes: <number>

## Slide 28
<number>
Синтез логических выражений (2 способ)
A | B | X
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Шаг 1. Отметить строки в таблице, где X = 0.
Шаг 2. Для каждой из них записать логическое выражение, которое истинно только для этой строки.
Шаг 3. Сложить эти выражения и упростить результат, который равен .
Шаг 4. Сделать инверсию.
Когда удобнее применять 2-ой способ?
?
Notes: <number>

## Slide 29
<number>
Синтез логических выражений
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Notes: <number>

## Slide 30
<number>
Синтез логических выражений (2 способ)
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Notes: <number>

## Slide 31: Логические основы компьютеров
<number>
© К.Ю. Поляков, 2007-2009
Тема 5. Логические элементы компьютера

## Slide 32
<number>
Логические элементы компьютера
&
1
1
&
НЕ
И
ИЛИ
ИЛИ-НЕ
И-НЕ
значок инверсии
Notes: <number>

## Slide 33
<number>
Логические элементы компьютера
Любое логическое выражение можно реализовать на элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ.
&
И:
НЕ:
&
&
ИЛИ:
&
&
&
Notes: <number>

## Slide 34
<number>
Составление схем
последняя операция - ИЛИ
&
1
&
&
И
Notes: <number>

## Slide 35
<number>
Триггер (англ. trigger – защёлка)
Триггер – это логическая схема, способная хранить 1 бит информации (1 или 0). Строится на 2-х элементах ИЛИ-НЕ или на 2-х элементах И-НЕ.
1
1
основной
выход
вспомогательный
выход
reset, сброс
set, установка
обратные связи
S | R | Q |  | режим
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 
хранение
запрещен
1
1
0
0
сброс
установка 1
0
0
Notes: <number>

## Slide 36
<number>
Полусумматор
Полусумматор – это логическая схема, способная складывать два одноразрядных двоичных числа.
Σ
сумма
перенос
A | B | P | S
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
0 0
0 1
0 1
1 0
&
1
&
&
Схема на 4-х элементах?
?
Notes: <number>

## Slide 37
<number>
Сумматор
Сумматор – это логическая схема, способная складывать два одноразрядных двоичных числа с переносом из предыдущего разряда.
Σ
сумма
перенос
перенос
A | B | C | P | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: <number>

## Slide 38
<number>
Многоразрядный сумматор
это логическая схема, способная складывать два n-разрядных двоичных числа.
перенос
перенос
Σ
Σ
Σ
Notes: <number>

## Slide 39: Логические основы компьютеров
<number>
© К.Ю. Поляков, 2007-2009
Тема 6. Логические задачи

## Slide 40
<number>
Метод рассуждений
Задача 1. Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми дверями проекты договора, представленные каждой из стран. Отвечая затем на вопрос журналистов: «Чей именно проект был принят?», министры дали такие ответы:
Россия — «Проект не наш (1), проект не США (2)»;
США — «Проект не России (1), проект Китая (2)»;
Китай — «Проект не наш (1), проект России (2)».
Один из них оба раза говорил правду; второй – оба раза говорил неправду, третий один раз сказал правду, а другой раз — неправду. Кто что сказал?
 | (1) | (2)
Россия |  | 
США |  | 
Китай |  | 
проект России (?)
–
+
–
–
+
+
 | (1) | (2)
Россия |  | 
США |  | 
Китай |  | 
проект США (?)
+
–
 | (1) | (2)
Россия |  | 
США |  | 
Китай |  | 
проект Китая (?)
+
–
+
+
+
+
Notes: <number>

## Slide 41
<number>
Табличный метод
Задача 2. Дочерей Василия Лоханкина зовут Даша, Анфиса и Лариса. У них разные профессии и они живут в разных городах: одна в Ростове, вторая – в Париже и третья – в Москве. Известно, что
  Даша живет не в Париже, а Лариса – не в Ростове,
  парижанка – не актриса,
  в Ростове живет певица,
  Лариса – не балерина.
Париж | Ростов | Москва |  | Певица | Балерина | Актриса
 |  |  | Даша |  |  | 
 |  |  | Анфиса |  |  | 
 |  |  | Лариса |  |  | 
0
0
0
В каждой строке и в каждом столбце может быть только одна единица!
!
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
Много вариантов.
Есть точные данные.
Notes: <number>

## Slide 42
<number>
Использование алгебры логики
Задача 3. Следующие два высказывания истинны:
  1. Неверно, что если корабль A вышел в море, то корабль C – нет.
  2. В море вышел корабль B или корабль C, но не оба вместе.
Определить, какие корабли вышли в море.
… если корабль A вышел в море, то корабль C – нет.
1. Неверно, что если корабль A вышел в море, то корабль C – нет.
2. В море вышел корабль B или корабль C, но не оба вместе.
Решение:
Notes: <number>

## Slide 43
<number>
Использование алгебры логики
Задача 4. Когда сломался компьютер, его хозяин сказал «Память не могла выйти из строя». Его сын предположил, что сгорел процессор, а винчестер исправен. Мастер по ремонту сказал, что с процессором все в порядке, а память неисправна. В результате оказалось, что двое из них сказали все верно, а третий – все неверно. Что же сломалось?
Решение:
A – неисправен процессор, B – память, C – винчестер
хозяин:
сын:
мастер:
Если ошибся хозяин:
Если ошибся сын:
Если ошибся мастер:
В общем случае:
Несколько решений!
!
Notes: <number>

## Slide 44
<number>
Использование алгебры логики
Задача 5. На вопрос «Кто из твоих учеников изучал логику?» учитель ответил: «Если логику изучал Андрей, то изучал и Борис. Однако неверно, что если изучал Семен, то изучал и Борис». Кто же изучал логику?
Решение:
A – логику изучал Андрей, B – Борис, C – Семен
«Если логику изучал Андрей, то изучал и Борис».
1 способ:
«Неверно, что если изучал Семен, то изучал и Борис».
Notes: <number>

## Slide 45
<number>
Использование алгебры логики
Задача 5. На вопрос «Кто из твоих учеников изучал логику?» учитель ответил: «Если логику изучал Андрей, то изучал и Борис. Однако неверно, что если изучал Семен, то изучал и Борис». Кто же изучал логику?
Решение:
A – логику изучал Андрей, B – Борис, C – Семен
«Если логику изучал Андрей, то изучал и Борис».
2 способ:
«Неверно, что если изучал Семен, то изучал и Борис».
С | B | С  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | A  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Notes: <number>

## Slide 46
<number>
Использование алгебры логики
Задача 6. Суд присяжных пришел к таким выводам:
если Аськин не виновен или Баськин виновен, то виновен Сенькин
если Аськин не виновен, то Сенькин не виновен
Виновен ли Аськин?
Решение:
A – виновен Аськин, B – Баськин, C – Сенькин
«Если Аськин не виновен или Баськин виновен, то виновен Сенькин».
«Если Аськин не виновен, то Сенькин не виновен».
Аськин виновен
Notes: <number>

## Slide 47
<number>
Использование алгебры логики
Задача 6б. Суд присяжных пришел к таким выводам:
если Аськин не виновен или Баськин виновен, то виновен Сенькин
если Аськин не виновен, то Сенькин не виновен
Виновен ли Баськин?
Решение:
A – виновен Аськин, B – Баськин, C – Сенькин
Не получили противоречия: возможно, что и виновен
Notes: <number>

## Slide 48
<number>
Использование алгебры логики
Задача 6в. Суд присяжных пришел к таким выводам:
если Аськин не виновен или Баськин виновен, то виновен Сенькин
если Аськин не виновен, то Сенькин не виновен
Виновен ли Сенькин?
Решение:
A – виновен Аськин, B – Баськин, C – Сенькин
Не получили противоречия: возможно, что и виновен
Notes: <number>