## Slide 1
Урок в 7 классе.
Выполнила:
Ученица 7 «А» класса
МОУ «Железногорская СОШ №3»
Зяблова Ангелина

## Slide 2
Ночная рубашка – необходимый элемент гардероба – один из самых древних. Ночная сорочка защищает от холода. Огромную роль при выборе ночной сорочки – играет ткань, из которой она изготовлена. Ткань должна быть приятной на ощупь и, желательно, из натуральных тканей – синтетика электризуется, а это вредно для здоровья. Ночная сорочка или пижама для сна должна быть свободного кроя или эластичной, чтобы во время отдыха ничего не мешало и не давило.

## Slide 3
Модели ночных сорочек

## Slide 4
Мерки снимают по правой стороне фигуры; Талию предварительно опоясывают шнурком.
При снятии мерок, измеряемый должен стоять прямо без напряжения; Мерки снимают сантиметровой лентой, при измерении ленту не стоит натягивать
Или ослаблять. Мерки длины записывают полностью, а мерки ширины и обхват записывают в половинном размере; Так как чертёж строят на одну половину фигуры;
Снятие мерок:

## Slide 5: Мерки:
С ш - полуобхват шеи;
С т – полуобхват талии;
С б – полуобхват бёдер;
О п - обхват плеча;
Д и – длина изделия.

## Slide 7
Процес построения чертежа;
1 ШАГ
2 ШАГ
Открываем учебник и начинаем построение чертежа:
От(.) В вниз отложить мерку ДИ

## Slide 8
Построение:
3 ШАГ
4 ШАГ
Ширину сорочки можно выполнять
по мерке СБ: ВВ1= Сб:2+3
Ширина горловины спинки:
ВВ2 = Сш : 3+1, глубина горловины
ВВ3 = ВВ2 : 3

## Slide 9
Построение чертежа:
5 ШАГ
6 ШАГ
7 ШАГ
Построение глубины горловины от(.) В3В4 отложить 5см в/п
Глубина проймы:
В1Г = Оп :2 + 7
Построение ширины рукава: В1В5 – в/п = 7
В1В5=ГГ1

## Slide 10
Построение чертежа:
8 ШАГ
9 ШАГ
Оформляем пройму рубашки, соединить Г1 и Г2
Разделить Г1 и Г2 пополам, поднять перпендикуляр на 1,5см верх и соединить дугу.

## Slide 11
Построение чертежа:
10 ШАГ
11 ШАГ
Расширяем низ изделия, отложить от Н1 = от 8-10см
Соединить (.)Г2 и (.)Н2
От (.) Н2 верх отложить 1см
Соединить плавной линией.

## Slide 12: Готовый чертёж;

## Slide 13
Основные линии

## Slide 14
Моделирование плечевого изделия
Изменение формы выреза горловины
При моделировании выреза горловины следует учитывать, что ширина плеча спинки должна быть равна ширине плеча переда.

## Slide 15
Моделирование халата с застежкой спереди

## Slide 16
Моделирование кокетки на ночной сорочке

## Slide 17
Техника безопасности с ножницами
Передавать ножницы кольцами вперед.
Ножницы класть сомкнутыми лезвиями от работающего.
Хранить ножницы в определенном месте.
Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.

## Slide 18
Раскрой на ткани с учетом долевой и рисунка.
Обозначить на выкройке необходимые надписи.
Обвести чертёж на ткани по контурным линиям ( с изнаночной стороны по правилам раскроя);
Вырезать изделие на ткани;
Подготовить изделие к обработке.

## Slide 19
Готовое изделие

## Slide 20
Информационные источники:
http://do.gendocs.ru
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%80...
Технология. Учебник для 5 класса. Общеобразовательной школы. 2011 года. Технология. Учебник для 7 класса. Общеобразовательной школы. 2011 года.