## Slide 1
влажность
физика
8 класс

## Slide 2
Цель:
• Развивающая – формировать умение анализировать, устанавливать связь между элементами содержания ранее изученного материала на уроках физики и новой информацией полученной из нормативных документов; побудить интерес к профессии врача, инженера, и т.д.; развитие способности анализировать, делать выводы, логично рассуждать; развитие воображения; продолжить формирование умений выделять цели и способы деятельности, т.е. развитие творческого мышления.
• Образовательная – формировать понятия о влажности воздуха на основе непосредственного эксперимента; рассмотреть различные виды измерений искомой величины; выбирать оптимальные пути достижения цели.
• Воспитательная – создание позитивного отношения учащихся к изучаемому материалу; вызвать желание связать знания и умения, получаемые на уроках физики с практическим применением; способствовать дальнейшему формированию нравственных норм поведения в коллективе; вырабатывать наблюдательность, навыки и культуру проведения физического эксперимента, учить делать выводы по результатам; способствовать развитию самостоятельности, самоуправлению, умению работать в группе.

## Slide 3
Задачи:
Познакомиться с понятием влажность
Определиться с нормами влажности (СанПиН)
Познакомиться со способами определения влажности
Научиться определять влажность

## Slide 4
Актуализация
Зачем в сводке погоды передают значение влажности?
Почему в помещениях часто используют увлажнители воздуха?
Почему нередко люди жалуются на неподходящий климат и вынуждены переезжать в другую местность?
Зачем представители Роспотребнадзора делают в школьных классах замеры температуры и влажности?
Почему при низкой (высокой) влажности человек чувствует недомогание?

## Slide 5
Формы работы:
Беседа
Ролевая игра
Практическая работа
Работа с литературой
Элементы исследовательской работы

## Slide 6
Комиссия 1. Измерение относительной влажности воздуха и температурного режима с помощью термометра.
Оборудование: термометр, низкий стакан с водой комнатной температуры, психрометрическая таблица, кусочек марли или ваты.
Практическая работа:
Снять показание сухого термометра.
Резервуар термометра обернуть кусочком влажной марли и держать некоторое время влажный термометр на воздухе. Как только понижение температуры прекратится, снова снять показания.
Найти разность показаний сухого и влажного термометров и с помощью психрометрической таблицы определить относительную влажность воздуха в классе.
Полученный результат сравнить с нормами СанПиНа и сделать вывод. Подготовить отчет для заседания объединенных комиссий.

## Slide 7
Комиссия 2. Измерение температурного режима и относительной влажности воздуха по точке росы.
Оборудование: термометр, стакан с полированной поверхностью вода комнатной температуры, снег, таблица “Плотность насыщенного водяного пара”.
Практическая работа:
Снять показание сухого термометра.
Налить в сосуд (наполовину) воду и опустить в нее термометр. Добавляя в сосуд снег, и помешивая воду, следить за понижением температуры. В момент появления на стенках сосуда росы снять показание термометра.
Осторожно добавляя в сосуд теплую воду, снять показание термометра, при котором роса полностью исчезнет.
Найти среднее числовое значение и принять его за точку росы.
По таблице определить плотность насыщенного пара для температуры воздуха в классе(показание сухого термометра) и для точки росы.
Вычислить по формуле относительную влажность воздуха в классе.
Полученный результат сравнить с нормами СанПиНа и сделать вывод. Подготовить отчет для заседания объединенных комиссий.

## Slide 8
Комиссия 3. Измерение относительной влажности воздуха и температурного режима с помощью самодельного психрометра.
Оборудование: самодельный психрометр, сосуд с водой, психрометрическая таблица.
Практическая работа:
Снять показание сухого термометра.
Налить немного воды в емкость находящуюся под одним из термометров. Как только понижение температуры этого термометра прекратится, снять показания. Найти разность показаний сухого и влажного термометров и с помощью психрометрической таблицы определить относительную влажность воздуха в классе.
Полученный результат сравнить с нормами СанПиНа и сделать вывод. Подготовить отчет для заседания объединенных комиссий.

## Slide 9
Комиссия 4. Измерение относительной влажности воздуха и температурного режима с помощью лабораторного психрометра.
Оборудование: лабораторный психрометр, сосуд с водой, психрометрическая таблица.
Практическая работа:
Снять показание сухого термометра.
Налить немного воды в резервуар находящийся под одним из термометров. Как только понижение температуры этого термометра прекратится, снять показания. Найти разность показаний сухого и влажного термометров и с помощью психрометрической таблицы определить относительную влажность воздуха в классе.
Полученный результат сравнить с нормами СанПиНа и сделать вывод. Подготовить отчет для заседания объединенных комиссий.

## Slide 10
Каждая из комиссий получила задание:
измерить температурный режим и влажность воздуха в разных помещениях школы, проанализировать согласно нормам СанПиНа и сделать выводы.

## Slide 11
Карточка № 1 |  | 
Результат измерения температурного режима и влажности воздуха. |  | 
Измеряемый объект. | t (°C) | (%)
Фойе школы | 16 | 37
Карточка №2 |  | 
Результат измерения температурного режима и влажности воздуха. |  | 
Измеряемый объект. | t (°C) | (%)
Столовая | 23 | 65
Карточка №3 |  | 
Результат измерения температурного режима и влажности воздуха. |  | 
Измеряемый объект. | t (°C) | (%)
Кабинет №10 | 27 | 52
Карточка №4 |  | 
Результат измерения температурного режима и влажности воздуха. |  | 
Измеряемый объект. | t (°C) | (%)
Кабинет №9 | 25 | 46

## Slide 12
Вывод 1 группы: (по карточке № 1) фойе
Так как нормальная температура в помещении должна иметь значение 18–21°С (по СанПиНу), а результат нашего измерения в фойе 16°С, нам необходимо дополнительно включать тепловую завесу во время урока. Что касается влажности воздуха, то здесь пониженное значение всего 37% при норме от 40 до 60% (по СанПиНу). Для решения этой проблемы необходимо проветривание фойе, так как на улице влажность значительно выше, чем в отапливаемых помещениях или влажная уборка во время каждого урока. Первое решение не подходит в связи с тем, что окна не открываются. Поэтому решение проблемы – влажная уборка. Возникает еще одна проблема: при повышении температуры уменьшается влажность воздуха. Поэтому необходимо найти оптимальное решение с учетом этих проблем. Т.е необходим постоянный контроль температурного режима и влажности воздуха.

## Slide 13
Вывод 2 группы: (по карточке № 2) столовая
Так как нормальная температура в помещении должна иметь значение 18–21°С (по СанПиНу), а результат нашего измерения дал значение в столовой 23°С, то необходимо включать принудительную вентиляцию (вытяжку). Что касается влажности воздуха, то здесь мы видим пониженное значение всего 65% при норме от 40 до 60% (по СанПиНу). Для решения этой проблемы необходимо проветривание , но так как в зале столовой окна не открываются, то изменить влажность можно через вытяжку. Т.е необходим постоянный контроль температурного режима и влажности воздуха.

## Slide 14
Вывод 3 группы: (по карточке № 3) кабинет №10
Повышенная температура и нормальная влажность. Пути решения – проветривание кабинета во внеурочное время и на переменах, контроль параметров при помощи психрометра, и т.д.

## Slide 15
Вывод 4 группы: (по карточке № 4) кабинет №9
Повышенная температура и нормальная влажность. Пути решения – проветривание кабинета во внеурочное время и на переменах, контроль параметров при помощи психрометра, и т.д.

## Slide 16
Оборудование:
Штативы;
Термометры;
Психрометр;
Ёмкости с водой и снегом;
Кусочки марли и ваты;
Сосуд с полированной поверхностью;
Таблицы “Психрометрическая” и “Плотность насыщенного водяного пара”;
Нормативные документы СанПиНа;
Брошюра“Влияние температуры и влажности воздуха на организм человека”;
Листы формата А3;
Фломастеры.

## Slide 17
Домашнее задание.
А). Определите влажность воздуха и температуру в своей квартире, сравните результаты с нормами СанПиНа. (Желательно сконструировать свой прибор для измерения влажности воздуха.)
Б). Какое значение имеет влажность в промышленности, искусстве, жизни животных и человека.