## Slide 1: Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.

## Slide 2: Цель урока:
Ввести понятие абсолютной и относительной влажности воздуха, точки росы.
Познакомиться с приборами для измерения влажности воздуха и методами её измерения.

## Slide 3: Вопросы для повторения:
Что называется парообразованием?
Что называется испарением?
От чего зависит испарение и при какой температуре происходит процесс испарения?
Что такое конденсация и что вы можете сказать про энергетические процессы при конденсации?
Что такое динамическое равновесие?
Какой пар называется насыщенным, а какой не насыщенным?
Что такое кипение?
Что происходит с температурой кипения жидкости в процессе кипения и от чего она зависит?

## Slide 4
Содержание водяного пара
в атмосферном воздухе –
его влажность -
очень важная
метеорологическая характеристика

## Slide 5
ρ — абсолютная влажность воздуха (плотность водяного пара при данных условиях );
ρ0 - плотность насыщенного пара при при данных условиях.
Обратите внимание:
1. По плотности водяного пара
нельзя судить о степени его насыщения.
2.Степень насыщения водяного пара зависит от количества водяных паров, давления и температуры.

## Slide 6
— плотность водяного пара

## Slide 7: Относительной влажностью воздуха φ называют отношение абсолютной влажности воздуха ρ к плотности ρо насыщенного водяного пара при той же температуре, выраженное в %.
Чтобы судить о степени влажности воздуха, важно знать, близок или далёк водяной пар от насыщения.

## Slide 8
— плотность водяного пара

## Slide 9
Температура, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным, называется точкой росы.
Если влажный пар охлаждать, то при некоторой температуре находящийся в нём пар станет насыщенным и начнёт конденсироваться (выпадает роса, иней, появляется туман)

## Slide 10: Психрометр
1. Снять показания «сухого»
и «влажного» термометров;
2. Определить разность
показаний термометров;
1
2
3
1 - «Сухой» термометр –
показывает температуру воздуха
2 - «Влажный» термометр –
показывает «точку росы»
3 - Психрометрическая таблица

## Slide 11
3. На пересечении столбцов
«температура воздуха»
(по вертикали)
и Δt (по горизонтали) найти
значение относительной
влажности воздуха

## Slide 13: Конденсационный гигрометр

## Slide 14
№1147 (Л)
Почему запотевают фрукты, вынутые из холодильника?
№1154(Л)
Какова абсолютная влажность воздуха, который в объеме 20 м3 содержит 100г влаги?
№1155(Л)
Является ли пар в условии предыдущей задачи насыщающим при температуре 0С.

## Slide 15
№1161(Л)
Пользуясь таблицей, определите сколько воды в виде пара содержится в воздухе вашего классного помещения.

## Slide 16
— плотность водяного пара

## Slide 17
№1163 (Л)
На море при температуре воздуха 25 градусов относительная влажность равна 95%. При какой температуре можно ожидать появление тумана?

## Slide 18: Значение влажности воздуха
Предсказание
погоды
Производство
тканей, конфет,
табака и др.
Библиотеки,
музеи
Картинные
галереи
Нормальная влажность
воздуха 40-60 %
Хранение
овощей, фруктов и др.
Больницы,
поликлиники, аптеки

## Slide 19: Домашнее задание
§ 19, читать, подготовить ответы на вопросы