## Slide 1: ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ
Дисциплина: «Электротехника и электроника»
Преподаватель: Мишина
Наталья Николаевна
Группа:РА-11-1
Курс: 2
Дата: 25 февраля 2013г.

## Slide 2: Опережающее творческое задание:
На темы:
Ультразвуковые приборы;
Радиационные приборы;
Волновые приборы;
Лазерные приборы

## Slide 3: Команда: «Синхрофазотрон»
Осин Павел – капитан команды
Мовчан Андрей
Подмарьков Дмитрий
Шалимов Игорь
Часовских Роман
Кукуев Сергей

## Slide 4: Команда: «триод и диод»
Тарасов Илья – капитан команды
Никитин Руслан
Ложков Максим
Марков Александр С.
Боев Илья
Терешкин Николай

## Slide 5: Тема: «Электронные лампы»
План
Общие сведения
Электронная эмиссия
Катоды электронных ламп
Диоды
Триоды
Тетроды

## Slide 6: 1.Общие сведения
Электровакуумные приборы – это электронные приборы, в которых проводимость осуществляется посредством электронов или ионов, движущихся между электродами через вакуум или газ.
Виды электровакуумных приборов:
Электронные приборы (электронные лампы) – прохождение электрического тока осуществляется только за счет свободных электронов
Ионные - прохождение электрического тока осуществляется как за счет свободных электронов, так и за счет ионов
Виды электронных ламп:
-диоды
-триоды
-тетроды
-пентоды
-многоэлектродные лампы

## Slide 7
ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА, электровакуумный прибор, действие которого основано на управлении потоком электронов (движущихся в вакууме) электрическим полем, создаваемым электродами.
Электронные лампы предназначены для усиления, модуляции, детектирования и генерирования электрических колебаний на частотах до нескольких ГГц.
По числу электродов делятся на диоды, триоды, пентоды и т.д.; по уровню выходной мощности - на приемно-усилительные (обычно до 10 Вт) и генераторные (свыше 10 Вт) лампы

## Slide 8
Первые электронные лампы - диоды и триоды, разработанные в начале 20 в., оказали решающее влияние на развитие в 10 - 40-х гг. радиосвязи, звукового радиовещания, телевидения, радиолокации и др.
К 80-м гг. приемно-усилительные электронные лампы большей частью заменены полупроводниковыми приборами; генераторные электронные лампы применяются в радиопередающих и других устройствах.

## Slide 9: 2. Электронная эмиссия
Электронная эмиссия – процесс испускания электронов с поверхности катода.
Термоэлектронная эмиссия – явление испускания электронов нагретым катодом
Вторичная эмиссия – явление выхода электронов из «холодного» катода под действием бомбардировки его первичными электронами

## Slide 10: 3. Катоды электронных ламп
Катод – специальный электрод электровакуумного прибора, который является источником электронной эмиссии
Рис.1
Устройство катодов прямого накала
Рис. 2
Устройство катодов косвенного накала

## Slide 11
Плотность тока эмиссии катода определяется по формуле:
J=АТ2e-ώ/(kТ), А/см²
А – эмиссионная постоянная, А/(см²К²);
Т – абсолютная температура катода, К;
е=2,17 – основание натуральных логарифмов;
ώ – работа выхода электрона из металла, Дж;
k = 1,38*10‾²³ Дж / К – постоянная Больцмана
Эффективность катода:
Н=Ie/Рн, А/Вт
Ie – ток эмиссии, А;
Рн – мощность, затраченная на нагревание катода, Вт

## Slide 12: 4. Диоды
Диод – электронная лампа, имеющая два электрода: катод и анод
Развитие диодов началось в третьей четверти XIX века сразу по двум направлениям: в 1873 году британский учёный Фредерик Гутри открыл принцип действия термионных (вакуумных ламповых с прямым накалом) диодов, в 1874 году германский учёный Карл Фердинанд Браун открыл принцип действия кристаллических (твёрдотельных) диодов.

## Slide 13
Джэдиш Чандра Боус развил далее открытие Брауна в устройство применимое для детектирования радио. Около 1900 года Гринлиф Пикард создал первый радиоприёмник на кристаллическом диоде. Первый термионный диод был запатентован в Британии Джоном Амброзом Флемингом в 1904 году;
20 ноября1906 года Пикард запатентовал кремниевый кристаллический детектор.
В конце XIX века устройства подобного рода были известны под именем выпрямителей, и лишь в 1919 году Вильям Генри Иклс ввёл в оборот слово «диод», образованное от греческих корней «di» — два, и «odos» — путь.

## Slide 14: Диод обладает свойством односторонней проводимости
Рис. 3
Устройство (а) и условное обозначение электронного диода
с катодом прямого накала (б) и косвенного накала (в)
Рис. 4
Общий вид современных ламп:
а – с октальным цоколем;
б – обычная бесцокольная;
в – пальчиковая бесцокольная;
г - сверхминиатюрная

## Slide 15: 5. Триоды
Триод – электронная лампа, у которой в пространстве между анодом и катодом помещен третий (управляющий) электрод.
Рис. 5
Устройство (а) и условное обозначение (б) электронного триода

## Slide 16
Триоды служат для усиления и генерирования переменных напряжений и токов
Изобретён и запатентован в 1906 году американцем Ли де Форестом.
Наименование триод в 1950-70 годах, во времена становления полупроводниковой электроники, также употреблялось и для транзисторов — по числу выводов, часто с уточнением: полупроводниковый триод, или с указанием материала: (германиевый триод, кремниевый триод).
Триоды были первыми устройствами, которые использовались для усиления электрических сигналов в начале XX века.

## Slide 17
В ходе дальнейшего совершенствования триода были разработаны многосеточные лампы: тетрод, лучевой тетрод, пентод и другие.
В настоящее время вакуумные триоды практически полностью вытеснены полупроводниковыми транзисторами. Исключение составляют области, где требуется преобразование сигналов с частотой порядка сотен МГц — ГГц большой мощности при небольшом числе активных компонентов, а габариты и масса не столь критичны, — например, в выходных каскадах радиопередатчиков.
Также, на базе ламп все еще делается некоторая часть высококачественной акустической усилительной аппаратуры классов Hi-Fi и Hi-End, несмотря на то, что фиксируемый приборами коэффициент нелинейных искажений у почти любых современных транзисторных приборов во много раз меньше, чем у ламповых. Несмотря на высокую стоимость, такая аппаратура весьма популярна у музыкантов
и аудиолюбителей.

## Slide 18: Недостатки триода
большая проходная ёмкость анод-сетка, препятствующая устойчивому усилению на коротких волнах,
низкий коэффициент усиления (до нескольких десятков).

## Slide 19: 6. Тетроды
Тетро́д — электронная лампа, имеющая 4 электрода: термоэлектронный катод (прямого или косвенного накала), анод, 2 сетки (управляющую и экранирующую)
Рис. 6
Устройство (а) и условное обозначение (б) тетрода

## Slide 20
Тетро́д изобретён Вальтером Шоттки в 1919г.
Генераторные имодуляторные тетроды применяются по сей день в силовых каскадах радиопередатчиков.
Лучевые тетроды нашли применение в выходных каскадах УНЧ и до сих пор широко используются в гитарных усилителях (реже — в высоко-качественных УНЧ).
Особый класс приборов — электрометрические тетроды также имеют две сетки, но принципиально отличаются от обычных тетродов и конструктивно, и в практическом применении.

## Slide 21
Один из самых первых тетродов отечественного производства СБ-154 (или 2Э1 по новой классификации) имел фантастические по тем временам параметры. Проходная ёмкость уменьшилась с 5 до 0,005(!) пФ, внутреннее сопротивление возросло с 30 кОм до 1,3 МОм, а коэффициент усиления превысил 1000.
Экранированная лампа сразу же и бесповоротно вытеснила триоды из радиочастотного тракта и сделала возможным массовое производство радиоприёмников прямого усиления на диапазоны длинных и средних волн (ЭКЛ, ЭЧС-2, ЭЧС-3, СИ-235), ставшие относительно массовыми в СССР середины 1930-х годов. Буква «Э» в названиях этих приёмников означала именно «экранированный», а полностью название расшифровывалось так: экранированный, четырёхламповый, сетевой.

## Slide 22
Своё название «экранированная лампа» новые тетроды оправдывали еще и тем, что для уменьшения влияния внешних полей на внутреннюю часть баллона напылялась плёнка металла или покрывалась тонкой металлической сеткой, соединённой внутри баллона с катодом. Эта традиция сохранилась и в дальнейшем, и самые современные отечественные тетроды (6Э5П, 6Э6П,6Э15П) имеют, помимо экранной сетки, внутренний статический экран, соединённый внутри лампы с катодом либо имеющий отдельный самостоятельный вывод (6Э6П).

## Slide 23: КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ НОВОЙ ТЕМЫ
Какие приборы входят в группу электровакуумных и где они применяются?
В чем заключается суть электронной эмиссии, и какие виды существуют?
Назовите функции катода, и какие виды существуют?
Устройство и принцип действия диода.
Устройство, принцип работы и недостатки триода.
Устройство и принцип действия тетрода.

## Slide 24: Домашнее задание
Изучить материал конспекта
1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М: Высшая школа, 2008г. (с. 414-442);
2. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. М: Высшая школа, 2008г. (с. 293-297, задачи №13.6-№13.11)

## Slide 25
Задача 1.
Найти плотность эмиссии при температуре катода t=1200 К, если работа выхода электронов из металла ώ=3*10‾ Дж, а эмиссионная постоянная А= 32 А/(см²К²)
Задача 2.
Найти ток эмиссии катода, у которого при напряжении накала Uн=6,3 В ток накала Iн=450 мА, а эффективность катода Н=42 мА/Вт